R@ "Institut" AD Skopje

Pretprijatie za istra`uvawe, uslugi i proizvodstvo

Pogon za proizvodstvo na

aluminiumski i bakarni leguri

БАРAWE ЗA

обновувawe на Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ( Број на дозвола: 08-1785/13 )

SODR@INA

I		op[ti Informacii	3

II		OPIS NA TEHNI^KITE AKTIVNOSTI	4

III	  UPRAVUVAWE i KONTROLA	4

IV	  SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI   ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA	5

V		Cvrst i te^en otpad	13

VI	  emisii vo atmosferata	13

VII  emisii vo povr[inski vodi i kanalizacija	17

VIII	emisii vo po^va	19

IX	 zemjodelski i farmerski aktivnosti	20

X	 bu^ava, vibracii i nejonizira^ko zra^ewe	20

XI   TO^KI NA MONITORING NA EMISII I ZEMAWE PRIMEROCI	21

XII  OPERATIVEN PLAN	23

XIII	SPRE^UVAWE HAVARII I REAGIRAWE VO ITNI SLU^AI	24

XIV	REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE	24

XV  rEZIME BEZ TEHNI^KI DETALI	24

op[ti Informacii

| Ime na kompanijata | Rudnici i @elezarnica “Institut” - AD Skopje |
| --- | --- |
| Praven status | Akcionersko dru{tvo |
| Sopstvenost na kompanijata | Privatna |
| Soptvenost na zemji{teto | Vo postapka |
| Adresa na lokacijata (i po{tenska adresa, dokolku e razli~na od pogore spomenatata) | ul. 16-Makedonska Brigada br.18 Skopje |
| Broj na vraboteni | 46 |
| Ovlasten pretstavnik | Dipl. in`. Сашко Јованов, izvr{en ~len na odbor na direktori |
| Kategorija na industriski aktivnosti koi se predmet na baraweto | 2.3 Instalacija za topewe, vklu~uvaj}i i legirawe na oboeni metali, vklu~uvaj}i gi povtorno dobienite proizvodi (rafinirano liewe livovi) so kapacitet na topewe od 0.2 t/den do 4 t/den za olovo i kadmium ili 20 t/den za site drugi metali |
| Proektiran kapacitet za Aluminium Proektiran kapacitet za Bakar | 2500 т/годишно 1200 t/g |

### I.1  Vid na baraweto

Obele`ete go soodvetniot del

| Nova instalacija |  |
| --- | --- |
| Postoe~ka instalacija |  |
| Zna~itelna izmena na postoe~ka instalacija |  |
| Prestanok so rabota |  |

## I.2  Organ nadle`en za izdavawe na B-Integrirana ekolo{ka dozvola

| Ime na edinicata na lokalna samouprava | Grad Skopje Sektor za za{tita na `ivotnata sredina i priroda |
| --- | --- |
| Adresa | Булевар Илинден бр.82 1000 Skopje |
| Telefon | +389 2 32 97 301 |

Одговор׃

Во Додаток I е доставена копија од судска регистрација и тековна состојба

OPIS NA TEHNI^KITE AKTIVNOSTI

Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, sistemite za namaluvaweto i tretman na zagaduavweto i iskoristuvawe na otpadot, postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvaj}i i kopii od planovi, crte`i ili mapi, (terenski planovi i mapi na lokacijata, dijagrami na postapkite za rabota).

Odgovor:

Detali za postrojkata, procesite и системите за третман/намалување на загадувањето, дијаграм на тек на производството на aluminiumski i bakarni leguri, скици на распоред на опремата во Погонот се дадени во  Додаток II.

UPRAVUVAWE i KONTROLA

Prilo`ete organizacioni {emi i drugi relevantni podatoci.  Osobeno da se navede liceto odgovorno za pra{awata od `ivotnata sredina.

Odgovor:

Informacii za odgovornostite za upravuvawe i kontrolata na organizacijata i  organizaciona {ema se dadeni vo Додаток III.

SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

Prilo`ete lista na surovinite i gorivata koi se koristat, kako proizvodite i me|uproizvodite.

Popolnete ja slednata tabela (dodadete dopolnitelni redovi po potreba)

Odgovor:

Informacii za surovini, energensi i gotovi  proizvodi, rakuvawe i skladirawe na istite se dadeni vo Додаток IV.

Zabele{ka :

Popolneti se odelno tabeli za surovini i pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili proizvedeni vo instalacijata za: Proizvodstvo na aluminium i aluminiumski leguri i proizvodstvo na bakarni leguri.

Zavod za aluminium (proizvodstvo na aluminium i aluminiumski leguri

| Ref. Br ili | Materijal/ Supstancija(1) | Proizvod Surovina Pomo{en materijal | CAS(4) Broj | Kategorija na opasnost(2) | Momentalno skladirana koli~ina | Godi{na upotreba | R i S frazi(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekundaren aluminium | surovina | 7429-90-5 | Ne e opasen | 100(toni) | 3000(toni) | N/A |
| 2. | Al blok | surovina | 7429-90-5 | Ne e opasen | / | / | N/A |
| 3. | Al primaren | surovina | 7429-90-5 | Ne e opasen | / | / | N/A |
| 4. | Silicium Si | surovina |  | Ne e opasen | 5(toni) | 45 (toni) | N/A |
| 5. | Sekundaren Bakar | surovina | 7440-50-8 | Ne e opasen | 0.2(toni) | 2.98(toni) | N/A |
| 6. | Rafinator Sostav: Di natrium heksa fluoro silikat Natrium karbonat Aluminium trinatrium fluorid | Pomo{en materijal | 16893-85-9 497-19-8 15096-52-3 | Ne e opasen | 0.4-0.5(toni) | 5.7(toni) | R: 48/20/22-36-52/53 S: 22-26-37-45-61 |
| 7. | Interen gas Argon | Pomo{en materijal | 7440-37-1 | Komprimiran gas | 5 boci | 60 boci | S-9,23 |
| 9 | Komprimiran vozduh | Pomo{en materijal |  |  | Vo sistem | 40000 Nm3 | S: 9-23 |
| 10 | Tehnolo{ka voda | Pomo{en materijal |  | Ne e opasen |  | 3000 m3 | N/A |
| 11 | Aluminski leguri | Gotov proizvod | 7429-90-5 7440-50-8 1309-37-7 7439-96-5 7440-21-3 1314-13-2 | Ne e opasen | 4-5 | 2500 (toni) | N/A |
| 12 | Priroden gas | energens | 74-82-8 74-84-0 | Sertificirana dostava | Vo sistem | 300000 Nm3 | R :12 S: 9,16,23 |
| 13 | Dizel gorivo | energens | 68476-30-2 | Zapaliv |  | 30 L | R : 10,40,51,53,65 S: 2,24,36/37,43,62 |
| 14 | Elektri~na energija | energens | Ne e primenlivo | H/A | Ne e primenlivo | 120000 KWh | N/A |

Zavod za bakar (proizvodstvo na bakar i bakarni leguri)

| Ref. Br ili | Materijal/ Supstancija(1) | Proizvod Surovina Pomo{en materijal | CAS(4) Broj | Kategorija na opasnost(2) | Momentalno skladirana koli~ina | Godi{na upotreba | R i S frazi(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekundaren bakar | surovina | 7440-50-8 | Ne e opasen | 0.600(toni) | 10(toni) | R:36/37/38 S: 7/8-43 |
| 2. | Sekundaren Al | surovina | 7440-50-8 | Ne e opasen | /(toni) | 0.500(toni) | Nema podatoci |
| 3. | Sekundarna bronza | surovina |  | Ne e opasen | /(toni) | 3(toni) | Nema podatoci |
| 4. | Kalaj (primaren) | surovina | 7440-31-5 | Ne e opasen | 0.05(toni) | 1(toni) | Nema podatoci |
| 5. | Olovo (primarno i sekundarno) | surovina | 7440-31-5 | Ne e opasen | /(toni) | 0.1(toni) | Nema podatoci |
| 6. | Cink,Zn | surovina | 7440-66-6 | Ne e opasen | 0.2(toni) | 0.4(toni) | Nema podatoci |
| 7 | Rafinator za bronza-Sn Bronal BO Sostav: Mangan dioksid Natrium karbonat Aluminium trinatrievfluorid | Pomo{en materijal | 1313-13-9 497-19-8 15096-52-3 | Ne e opasen | 0.01(toni) | 0.1(toni) | R:48/23/25-20/22 S:22-26-27-45 |
| 8. | Rafinator za mesing Bamed MN1 Sostav: Natrium karbonat | Pomo{en materijal | 497-19-8 | Ne e opasen | 0.025(toni) | 0.05(toni) | R:36 S:22-26 |
| 9. | Rafinator za bronza-Al Bronoxal AN Sostav: Aluminium trinatrium heksafluorid | Pomo{en materijal | 15096-52-3 | Ne e opasen | 0.025toni) | 0.025(toni) | R:48/23/25-20/22 S:22-37-45 |
| 10. | Degazator Degasolit CU Sostav: Natrium silikat | Pomo{en materijal | 1344-09-8 | Ne e opasen | 0.02(toni) | 0.05(toni) | R:37/38-41 S:26-36-37-39 |
| 11. | Premaz-Grafolit K Sostav: Etanol 2Propanol Tero butanol | Pomo{en materijal | 64-17-5 67-63-0 75-65-0 | zapaliv | 0.06(toni) | 0.1(toni) | R:11 S: 7-11 |
| .12 | Silikatno vrzivo Sostav: Natrium silikat | Pomo{en materijal | 1344-09-8 | Ne e opasen | 0.1(toni) | 0.75(toni) | R: 37/38-41 S:26-36-37-39 |
| 13. | CO2 | Pomo{en materijal | 124-38-9 | Komprimiran gas | 1 boci | 12 boci | S: 9-23 |
| 14. | Bentonit | Pomo{en materijal | 1302-78-9 | Ne e opasen | 0.025(toni) | 0,1(toni) | N/A |
| 15. | Kvarcen pesok | Pomo{en materijal | 7631-86-9 | Ne e opasen | 0.5(toni) | 12(toni) | N/A |
| 16 | Silikonska guma Feingosil P | Pomo{en materijal | 4253-34-3 17689-77-9 | Ne e opasen | 0.55(toni) | 1(toni) | N/A |
| 17. | Gips | Pomo{en materijal | 13397-24-5 | Ne e opasen | 16(toni) | 20(toni) | N/A |
| 19. | Crvena zemja | Pomo{en materijal | 1318-16-7 | Ne e opasen | 10(toni) | 20(toni) | N/A |
| 20. | Vosok | Pomo{en materijal | 64742-43-4 | Ne e opasen | 0.35(toni) | 0.5(toni) | N/A |
| 21. | Parafin | Pomo{en materijal | 8002-74-2 | Ne e opasen | 0.012(toni) | 0.1(toni) | N/A |
| 22. | Kalafonium | Pomo{en materijal |  | Ne e opasen | /(toni) | 0.25(toni) | N/A |
| 23. | ^eli~na armatura | Pomo{en materijal | 7439-89-6 7439-96-5 7440-47-3 7440-21-3 | Ne e opasen | /(toni) | 0.5(toni) | N/A |
| 24. | Tehnolo{ka voda | Pomo{en materijal |  | Ne e opasen | - | 3000 m3 | N/A |
| 25. | Kalaperska smesa (kvarcen pesok i bentonit) | Pomo{en materijal | 7631-86-9 1302-78-9 | Ne e opasen | 5(toni) | 10(toni) |  |
| 26. | Priroden gas | energens | 74-82-8 74-84-0 | Sertificirana dostava | Vo sistem | 10000Nm3 | R :12 S: 9,16,23 |
| 27. | Elektri~na energija | energens | Ne e primenlivo | H/A | Ne e primenlivo | 66000KWh | N/A |
| 28. | Bakarni leguri (tehni~ki odleanoci i umetni~ki leguri) | Gotov proizvod | 7440-50-8 7440-31-5 7429-90-5 7439-92-1 7440-66-6 | Ne e opasen | 14(toni) | 10(toni) | N/A |
| 29. | Aluminski leguri (tehni~ki odleanoci i umetni~ki leguri) | Gotov proizvod | 7429-90-5 7440-50-8 1309-37-7 7439-96-5 7440-21-3 1314-13-2 | Ne e opasen | 1(toni) | /(toni) | N/A |

- Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja supstancija.

- Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. Vesnik na RM 12/93)

- Spored Aneks 2 od dodatokot na upatstvoto

- Chemical Abstracts Service

Cvrst i te^en otpad

Vo dolnata tabela vklu~ete go celiot otpad {to se sozdava, prifa}a za povtorno iskoristuvawe ili tretira vo ramkite na instalacijata (dodadete dopolnitelni redovi po potreba).

Tabela.1  Cvrst i te~en otpad od proizvodstvo na Aluminium i Aluminiumski

Leguri (Zavod za Aluminium)

| Ref. br | Vid na otpad/material | Lista na vidovi na otpad, Sl.V.R.M.100/2005 | Koli~ina | Prerabotka/ odlo`uvawe | Metod i lokacija na odlo`uvawe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koli~ina po mesec [toni] | Godi{na koli~ina [toni] |  |  |
| WS1 | Cvrsti ~estici od filter | 101010 | 0,055-0,09 | 0,75-1,0 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |
| WS 2 | Al-troska | 10 10 03 | 12-16 | 120-140 | Reciklirawe | Zavod za PMS |
| WS 3 | Sekundarno `elezo | 10 10 99 | 5 | 60 | Reciklirawe/proda`ba | Eko-Dani Eko Metal |
| WS4 | Jaglenorodni oblogi i ognootporni materijali od procesot | 16 11 02 | / | 1 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |

Tabela.2  Cvrst i te~en otpad od proizvodstvo na Bakarni leguri (tehni~ki  odleanoci i umetni~ki skulpturi) vo Zavod za Bakar

| Ref. br | Vid na otpad/material | Lista na vidovi na otpad, Sl.V.R.M.100/2005 | Koli~ina | Prerabotka/ odlo`uvawe | Metod i lokacija na odlo`uvawe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koli~ina po mesec [toni] | Godi{na koli~ina [toni] |  |  |
| WS1 | Bakarna troska | 1010 03 | 0,05 | 0.6 | Proda`ba |  |
| WS 2 | Filterska pra{ina | 10 10 10 | 0,02-0,03 | 0,24-0,36 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |
| WS 3 | Livni jadra i kalapi iskoristeni za leewe | 10 10 08 | 0,5 | 6 | Reciklirawe Povtorna upotreba | / |
| WS 4 | Otpadoci od strugawe i glodawena oboeni metali | 12 01 03 | 0.25 | 3 | Prerabotka Povtorno topewe | Pogon za proizvodstvo na bakarni leguri |
| WS5 | Jaglerodni oblogi i ognootporni materijali od metal.procesi | 16 11 02 | - | 0,1 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |
| WS6 | Ispe~ena smesa od crvena zemja i gips | 17 01 03 17 08 02 | 4.5 | 54 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |
| WS7 | Otpadoci od strugawe i glodawe na oboeni metali | 12 01 03 | 0.125 | 1.5 | Prerabotka Povtorno topewe | Pogon za proizvodstvo na bakarni leguri |
| WS8 | Otpad od silikonska guma | 07 02 17 | 0,016 | 0.2 | Skladirawe | Magacin na R@ Institut |
| WS9 | Otpad od gipseni {tikli | 17 08 02 | 0.33 | 4 | Skladirawe | Magacin na R@ Institut |
| WS10 | Mil od talo`nik | 10 12 13 | 0.3 | 3.6 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |

Odgovor:

Informacii za cvrstiot otpad se dadeni vo Додаток  V.

emisii vo atmosferata

Prilo`ete lista na site to~kasti izvori na emisii vo atmosferata, vklu~uvaj}i i detali na kotelot i negovite emisii.

Opi{ete gi site izvori na fugitivna emisija, kako na pr. skladirawe na otvoreno.

Tabela 1.

| Emisioni to~ki vo vozduhot |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija/opis | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| M5 | Rakaven filter (Zavod za aluminium) | E 538285 N 4651578 |
| M6 | Rakaven filter (Zavod za bakar) | E 538270 N 4651747 |

Табела 2.

| Granici na emisiite vo vozduhot |
| --- |
| Parametri | Oznaka na to~ka na emisija M5 M5 Rakaven filter (Vre}ast) -Zavod za aluminium Visina na oxak 12,6 m | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 5820,9 (Nm3/h) |  |
|  | Do (Datum) | Koncentracija mg/m3 | Od (Datum) | Koncentracija mg/m3 |  |
| Kislorod | 19.07.2011 | 20,5 |  | / | Dva pati godi{no |
| Jagleroden dvooksid (CO2) | 19.07.2011 | 13,4 |  | / | Dva pati godi{no |
| Jagleroden monoksid (CO) | 19.07.2011 | 1,89 |  | / | Dva pati godi{no |
| Azotni oksidi | 19.07.2011 | 7,8 |  | / | Dva pati godi{no |
| Gasoviti neorganski soedinenija na Fluoro izrazeni kako HF | 19.07.2011 | 0,030 |  | / | Dva pati godi{no |
| Hlor | 19.07.2011 |  |  | 3 | Dva pati godi{no |
| Cvrsti ~esti~ki | 19.07.2011 | 9,50 |  | 20 | Dva pati godi{no |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | 19.07.2011 | 21,7 |  | 50 | Dva pati godi{no |

Табела 3.

| Granici na emisiite vo vozduhot |
| --- |
| Parametri | Oznaka na to~ka na emisija M6 M6 Rakaven filter (Xepast) -Zavod za bakar Visina na oxak 12 m | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 5820,9 (Nm3/h) |  |
|  | Do (Datum) | Koncentracija mg/m3 | Od (Datum) | Koncentracija mg/m3 |  |
| Kislorod | 19.07.2011 | 20,8 |  | / | Dva pati godi{no |
| Jagleroden dvooksid (CO2) | 19.07.2011 | 13,4 |  | / | Dva pati godi{no |
| Olovo | 19.07.2011 | / |  | 10 | Dva pati godi{no |
| Bakar i negovi soedinenija | 19.07.2011 | 7,8 |  | 10 | Dva pati godi{no |
| Sulfur dvooksid SO2 | 19.07.2011 | 3,12 |  | 1200 | Dva pati godi{no |
| Gasoviti neorganski soedinenija na Fluoro izrazeni kako HF | 19.07.2011 | 0,034 |  | / | Dva pati godi{no |
| Hlor | 19.07.2011 |  |  | 3 | Dva pati godi{no |
| Cvrsti ~esti~ki -pra{ina | 19.07.2011 | 7,79 |  | 20 | Dva pati godi{no |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | 19.07.2011 | 22,1 |  | 50 | Dva pati godi{no |

Aplikantot e potrebno da posveti osobeno vnimanie na onie izvori na emisija koi sodr`at supstancii navedeni vo Aneks 2 od dodatokot na Upatstvoto.

Samo za kotli so mo}nost pove}e od 250 kW, malite kotli se isklu~eni.

Ne e primenlivo, na lokacijata na instalacijata nema paren kotel.

| Kapacitet na kotelot Proizvodstvo na parea: Termalen vlez: | Nema paren kotel kg/~as MW |
| --- | --- |
| Gorivo za kotelot Tip: jaglen/nafta/LPG)/gas/biomasa itn. Maksimalen kapacitet na sogoruvawe Sodr`ina na sulfur: | kg/~as % |
| NOx | mg/Nm3 pri (0oC. 3% O2(Te~nost ili gas), 6% O2(Cvrsto gorivo) |
| Maskimalen volumen na emisija | m3/~as |
| Temperatura | oC(min) | oC(max) |
| Periodi na rabota | ~as/den | Denovi/godi{no |

Za drugi golemi izvori na emisii vo proizvodstvoto:

Normalnite uslovi za temperatura i pritisok se: 0oC, 101.3 kPa

emisii vo povr[inski vodi i kanalizacija

Baratelot treba da navede  za sekoj izvor na emisija posebno dali se emituvaat supstancii navedeni vo Aneks II od Dodatokot na Upatstvoto.

Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo site emisii, soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. Vesnik 18-99). Treba da se vklu~at site istekuvawa na povr{inski vodi, zedno so vodite od do`dovi koi se ispu{taat vo povr{inskite vodi.

Odgovor: daden vo додатокot VII за лабораториска	анализа на отпадна вода за мерно место М8 (Е 538251   N 4651763 )- мерно место за вода за ауминиум и бакар – таложник, миење на уметнички одлеаноци (завод за бакар)

Soglasno Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite void (Sl.Vesnik na RM br.18/1999), vodite od koi se zemeni primerocite se rasporeduvaat vo II kategorija, a vrednostite za MKD ne se nadminati.

Atmosverskite vodi se prifa}aat od krovovite na objektite na Oddelenieto za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri preku oluci i kanali vo zaedni~kata atmosverska kanalizacija, koja vo 2010 godina e rekonstruirana. Postaven e asfalt vo industriskiot  dvor,  so koj se za{tituva i zonata na aktivnosti na Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri.

Popolnete ja slednata tabela: 1  M 8: E 538251  N 4651763

| Ime na supstancija | Analiza na voda, Zavod za Aluminium i bakar |
| --- | --- |
| 1 Parametar | 2 Maks. Prosek na ~as [mg/l] | 3 Maks. Dneven prosek [mg/l] | 4 kg/den | 5 kg/god. | 6 Metoda na analiza | 7 Edinica merka | 8 MDK | . | 9 Identitet na recipientot [6N;6E][1] |  |
| pH | 8,94 |  |  |  | MKS ISO5667-10:2007 MKS ISO 5667-1:2007 MKS ISO 5667-3:2007 | - | 6,5-9,5 |  | Industriska kanalizacija na R@ |
| Suspendirani materii | 10,75 |  |  |  |  | [mg/l] | / |  |  |
| Vkupno Masti i masla | 72,4 |  |  |  |  | [mg/l] | 100 |  |  |
| Cink, Zn | 0,5 |  |  |  |  | [mg/l] | 2 |  |  |
| Aluminium Al | 10,15 |  |  |  |  | [mg/l] | / |  |  |
| Bakar, Cu | 0,2 |  |  |  |  | [mg/l] | 0,5 |  |  |
| Sulfati | 1,42 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Talo`ewe na materii | 0,8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

n.d - ne e detektirano

Odgovor : Vrednostite vo gornata tabela kolona 2 se odnesuvaat na izmereni vrednosti emisija vo kanalizacija na industriskiot kompleks Rudnici i @elezarnica-Skopje so koja stopanisuva R@ Uslugi AD Skopje, a vo kolona 8 se dadeni grani~ni vrednosti na efluentot.

Sledenite tabeli treba da se popolnat vo slu~aj na direktno ispu{tawe vo reki i ezera.

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : ______________

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _____________

| Parametar | Rezultati (mg/l) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost S |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2(r-r) |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd |  |  |  |  |  |  |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu |  |  |  |  |  |  |
| @elezo Fe |  |  |  |  |  |  |
| Olovo Pb |  |  |  |  |  |  |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn |  |  |  |  |  |  |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |

| Parametar | Rezultati (mg/l) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/ tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn |  |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod TOC |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot TON |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor ( /100ml) |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor ( /100ml) |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |

- VIII  Emisii vo po^va

Opi{ete gi postapkite za spre~uvawe ili namaluvawe na vlezot na zagaduva~ki materii vo podzemnite vodi i na povr{inata na po~vata.

Potrebno e da se prilo`at podatoci za poznato zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi, za istorisko ili momentalno zagaduvawe na samata lokacija ili podzemno zagaduvawe.

Odgovor:

Nema дирекни emisii vo po~va od aktivnostite koi se izvr{uvaat vo R@ ״INSTITUT״ Pogon za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri.

Sekundarniot aluminium del se skladira na otvoren sklad, a del vo zatvoren prostor, odnosno vo dolniot del od halata za proizvodstvo na Al-leguri. Podnata povr{ina na otvoreniot sklad e betonirana, so odredena kosina. Na samata lokacija ima sobirna {ahta koja vo slu~aj na atmosverski vrne`i gi prifa}a vodite i preku kanalizaciona cevka gi vodi kon sobirnata {ahta za  atmosverska i sanitarno-fekalna voda. So ova se spre~uva emisija na atmosverskite vodi vo po~vata.

- IX   zemjodelski i farmerski aktivnosti

Vo slu~aj na otpad od zemjodelski aktivnosti ili za zemjodelski nameni, vo slednata tabela treba da se opi{at prirodata i kvalitetot na supstancijata (zemjodelski i nezemjodelski otpad) {to treba da se rasfrla na zemji{te (efluent, mil, pepel), kako i predlo`enite koli~estva, periodi i na~ini na primena (pr. cevno ispu{tawe, rezervoari).

| Identitet na povr{inata |  |
| --- | --- |
| Vkupna povr{ina (ha) |  |
| Korisna povr{ina (ha) |  |
| Kultura |  |
| Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha) |  |
| Koli~estvo na mil rasfrlena na samata farma (m3/ha) |  |
| Proceneto koli~esto Fosfor vo milta rasfrlena na farmata (kg P/ha) |  |
| Volumen {to treba da se aplicira (m3/ha) |  |
| Apliciran fosfor (kg P/ha) |  |
| Vk. koli~estvo vnesena mil (m3) |  |

Odgovor: Ne e primenlivo.

- X  bu^ava, vibracii i nejonizira^ko zra^ewe

Lista na izvori (ventilacija, kompresori, pumpi, oprema) nivna mestopolo`ba na lokacijata (vo soglasnost so lokaciskata mapa), periodi na rabota (cel den i no} / samo preku den / povremeno).

| Izvor na emisija Referenca/br | Izvor/ured | Oprema Referenca/br. | Intenzitet na bu~ava dB na ozna~ena odale~enost | Periodi na emisija [broj na ~asovi predpladne./ popladne.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MDV (Leq Dba) |
| MM 1 | Pe~ka za topewe, viqu{kari, ostanata oprema x = 4652664 y = 7538726 | Cirrius CR:831 C Sound Level Meter | 66 | dewe | ve~er | no}e |
|  |  |  |  | 70 | 70 | 60 |
| MM 2 | Pe~ka za topewe, viqu{kari, ostanata oprema x = 4652690 y = 7538734 | Cirrius CR:831 C Sound Level Meter | 65,3 | 70 | 70 | 60 |
| MM 3 | Pe~ka za topewe, viqu{kari, ostanata oprema x = 4652638 y = 7538736 | Cirrius CR:831 C Sound Level Meter | 63,1 | 70 | 70 | 60 |
| MM 4 | Pe~ka za topewe, viqu{kari, ostanata oprema x = 4652634 y = 7538704 | Cirrius CR:831 C Sound Level Meter | 55,8 | 70 | 70 | 60 |

Obele`ete gi referentnite to~ki na lokaciskata mapa i na opkru`uvaweto.

Za ambientalni nivoa na bu~ava:

| Referentni to~ki: | Nacionalen koordinaten sistem | Nivoa na zvu~en pritisok (dB) |
| --- | --- | --- |
|  | (5N, 5E) | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |
| Granici na lokacijata |  |  |  |  |
| Lokacija 1: | MM 1 | 66 |  |  |
| Lokacija 2: | MM 2 | 65,3 |  |  |
| Lokacija 3: | MM 3 | 63,1 |  |  |
| Lokacija 4: | MM 4 | 55,8 |  |  |
| OSETLIVI LOKACII |  |  |  |  |
| Lokacija 5: |  |  |  |  |
| Lokacija 6: |  |  |  |  |
| Lokacija 7: |  |  |  |  |
| Lokacija 8: |  |  |  |  |

Navedete gi izvorite na vibracii i na nejonizira~ko zra~ewe (toplina ili svetlina)

Odgovor:

Odgovorot i podatocite od merewata za vlijanieto na bu~avata vrz `ivotnata sredina od aktivnostite koi se izveduvaat vo pogonot za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri se dadeni vo Додаток X.

XI    TO^KI NA MONITORING NA EMISII I ZEMAWE PRIMEROCI

Opi{ete go monitoringot i procesot na zemawe na primeroci i predlo`ete na~ini na monitoring na emisii za voda, vozduh i bu~ava.

Popolnete ja slednata tabela:

М 5 (E 538285  N 4651758)  – Оџак од печка за топење на алуминиум

(Завод за Алуминиум)

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Cvrsti ~esti~ki | Dva pati godi{no | Merewata gi vr{i ovlastena laboratorija |  |
| SO2 |  |  |  |
| CO |  |  |  |
| NOx |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |
| O2 |  |  |  |
| Gasoviti neorganski soedinenija na Fluoro izrazeni kako HF |  |  |  |
| Cvrsti ~esti~ki |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |

M6 (E 538270   N 4651747) – Oxak od pe~ka za topewe na bakar i su{ara za kalapi

(Zavod za bakar)

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Cvrsti ~esti~ki | Dva pati godi{no | Merewata gi vr{i ovlastena laboratorija |  |
| SO2 |  |  |  |
| CO |  |  |  |
| NOx |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |
| O2 |  |  |  |
| Gasoviti neorganski soedinenija na Fluoro izrazeni kako HF |  |  |  |
| Cvrsti ~esti~ki |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |
| Olovo |  |  |  |
| Bakar i negovi soedinenija |  |  |  |
| Gasoviti neorganski soedinenija na Fluoro izrazeni kako HF |  |  |  |

M 8 (E 538251  N 4651763) – talo`nik, miewe na umetni~ki скулптури

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Edna{ godi{no | Merewata gi vr{i ovlastena laboratorija |  |
| Talo`ewe na materii |  |  |  |
| Aluminium, Al |  |  |  |
| Cink, Zn |  |  |  |
| Bakar, Cu |  |  |  |
| Sulfati, SO4 |  |  |  |
| Suspendirani materii |  |  |  |
| Vkupno Masti i masla |  |  |  |

Odgovor:

Predlog za to~ki na monitoring vo Додаток XI.

- XII    PREDLOG ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Operatorite koi podnesuvaat barawe za обнова за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на животната средина.

Odgovor:

Predlog програма е daden vo Додаток XII

- XIII    SPRE^UVAWE HAVARII I REAGIRAWE VO ITNI SLU^AI

Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi procedurite za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina od emisiite nastanati pri nesre}i ili istekuvawe.

Isto taka navedete gi prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai nadvor od normalnoto rabotno vreme, t.e. no}no vreme, vikendi i praznici.

Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili kratkotrajni prekini.

Odgovor:

Spisok na havarii i incidenti i Plan za reagirawe pri itni slu~aevi se dadeni vo Додаток XIII.

- XIV         REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina po delumen ili celosen prestanok na aktivnosta, vklu~uvaj}i otstranuvawe na site {tetni supstancii.

Odgovor:

Plan za upravuvawe so reзуиди e daden vo Додаток XIV.

- XV        rEZIME BEZ TEHNI^KI DETALI

Na ova mesto treba da se vmetne pregled na celokupnoto barawe bez tehni~kite detali. Pregledot treba da gi identifikuva site pozna~ajni vlijanija vrz `ivotnata sredina povrzani so izveduvaweto na aktivnosta/aktivnostite , da gi opi{e postoe~kite ili predlo`eni merki za namaluvawe na vlijanijata. Ovoj opis isto taka treba da gi poso~i i normalnite operativni ~asovi i denovi vo nedelata na poso~enata aktivnost.

Odgovor:

Rezime bez tehni~ki detali vo Додаток XV.

ДОДАТОК I

OP[TI INFORMACII

Kopija od sudska registracija na kompanijata

Slika br.1  Snimka od Google

R@ “INSTITUT” a.d. - Skopje se nao|a vo kompleksot na “Rudnici i @elezarnica“ - Skopje, koj pripa|a na podra~jeto na op{tina Gazi Baba. Od centralnoto gradsko podra~je lokacijata e odale~ena okolu 4 km.

Zavodot za aluminium i Zavodot za bakar – Pogon za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri se nao|a na geografski koordinati N 42,017286 i  E 21,462159

Vkupnata povr{ina na lokacijata na R@  “Institut“ e 10 295 m2, povr{inata na instalacijata na Zavodot za aluminium i Zavodot za bakar – Pogon za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri iznesuva 5247 m2.

ДОДАТОК II

OPIS NA TEHNI^KI AKTIVNOSTI

- Техни~ки активности во Заводот за Алуминиум

- Техни~ки активности во Заводот за Бакар

### II.1  Opis na lokacijata na objektot

R@ “INSTITUT” a.d. - Skopje se nao|a vo kompleksot na “Rudnici i @elezarnica“ - Skopje, koj pripa|a na podra~jeto na op{tina Gazi Baba. Od centralnoto gradsko podra~je lokacijata e odale~ena okolu 4 km.

Na geografski koordinati N 42,017286 i  E 21,462159

Vkupnata povr{ina na lokacijata na R@  “Institut“ e 10295 m2, povr{inata na instalacijata na Zavodot za aluminium i Zavodot za bakar – Pogon za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri iznesuva  5247  m2.

Pristapot kon kompleksot “Rudnici i @elezarnica” - Skopje e od negovata jugo-zapadna strana, od kade preku za{titna metalna kapija se vleguva vo vnatre{nata priodna patna mre`a i vnatre{nite pati{ta se asfaltirani.

Kompleksot na “Rudnici i @elezarnica” Skopje e ograden so metalna (`i~ana) ograda vo soodvetna visina i pretstavuva zatvorena zona na dvi`ewe t.e vo nea se vleguva samo so posebna dozvola od nadle`nite organi i slu`bi.

### II.2  Opis na postrojkite i opremata za proizvodstvo na aluminiumski i

### bakarni leguri

Vo sostav na R@ ״Institut״ a.d. - Skopje, na lokacijata od kompleksot na @elezarnica, pokraj postojnata hala za {ahtna pe~ka za peletizacija, izgradena e nova Pogonska  hala za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri. Proizvodnata hala e ednobrodna, so dimenzii vo osnova: dol`ina L = 26.6 m i {irina B = 15.0 m.

Prostorot e podelen na nekolku funkcionalni celini: priemno odelenie i podgotovka na surovinskiot materijal, skladirawe vo standardni metalni kontejneri od 0.5 m3 , proizvoden del, prostor za skladirawe na gotovite proizvodi i prostor za skladirawe  na troskata.

Proizvodstveniot del se sostoi od rotaciona pe~ka za topewe na aluminium so hidrauli~en sistem za navednuvawe na pe~kata, hauba za prifa}awe na gasovite od procesot , livna ma{ina - karusel, dve lon~esti pe~ki, livna klupa, transportni kazani, sistem za otpra{uvawe -rakaven filter, sistem za priroden gas so gorilnik, sistem za ladewe na gotoviot proizvod, sistem za komprimiran vozduh.

Opremata za topewe na sekundaren bakar i negovi leguri se sostoi od : Lon~esta pe~ka, platforma za opslu`uvawe na pe~kata, oxak za odvod na gasovite od gorilnikot na pe~kata, sistem za otpra{uvawe, (hauba, vodovi, filter, ventilator, kontrolna oprema), liven sistem (livna klupa), transportni kazani (lonci) za leewe na bakarni leguri vo blokovi, peso~ni kalapi ili kokili, instalacija za napojuvawe so priroden gas, instalacija za komprimiran vozduh, Ma{ini za obrabotka na odleanocite od bakarni i aluminiumski leguri (strug,glodalka, pila, dup~alka), vaga za merwe na odleanocite, elektri~na instalacija (dovoden kabel, razvoden ormar).

Pokraj opremata za proizvodstvo i leewe na tehni~ki odleanoci dopolnitelno e instalirana i oprema za izrabotka na umetni~ki skulpturi koja se sostoi od:

Gasna su{ara (su{ewe na kalapi), instalacija za dovod na priroden gas, sistem za odvod na gasovite od su{arata, aparat za zavaruvawe, prostorija za perewe na umetni~ki odleanoci, talo`nik, WAP.

- Техни~ки активности во Заводот за Алуминиум

Oprema i karakteristiki na opremata за алуминиумски легури se dadeni vo slednata tabela:

| Broj | Oprema | Tehni~ka karakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pe~ka za topewe na Aluminium | Tip: rotaciona, so agol na zavrtuvawe +45o za leewe i -15o za grebewe na troskata - sredna te`ina na stopen materijal vo edna {ar`a -1000 kg - hidrauli~en sistem na zavrtuvawe - gorilnik za priroden gas so snaga 210-350 kW, potro{uva~ka na priroden gas 25,8-43,1 Nm3/h -sistem za avtomatsko regulirawe na temperaturata -te`ina 7400 kg |
| 2. | Lon~esta pe~ka za topewe na aluminium 1 | -Tip: Gasna lon~esta pe~ka, so agol na zavrtuvawe za leewe i grebewe troska od 0-900 - sredna te`ina na stopen materijal: 500 kg - hidrauli~en sistem na zavrtuvawe - gorilnik na priroden gas so snaga 390 kW/h, potro{uva~ka na priroden gas od 20,2-40,8 Nm3/h - sistem za avtomatsko regulirawe na temperatura - te`ina 2650 kg - se koristi grafiten (SiC silicium karbiden lonec) koj se menuva - platforma za opslu`uvawe na pe~kata. - hauba za odsis na gasovite od pe~kata pri topewe i leewe |
| 3. | Instalacija za leewe na aluminium (karusel) | - horizontalen karusel - neprekinato dvi`ewe so brzina od 13-15 m/min, - sistem za ladewe - sredna te`ina na Al blok 5,5-6,5 kg - broj na kalapi na karusel 60 - koli~estvo na metal razlien za eden obrt na karuselot 360kg - H=700m, D=3500mm, - masa na metalna konstrukcija e 1450 kg, na kalapi 1100 kg. |
| 4. | Sistem za otpra{uvawe | -rakaven filter, 13000 m3/h -poliestersko platno -temperatura na gasovi 120oC -efektivnost 99,5 % |
| 5. | Instalacija za leewe na aluminium (livna klupa) | - metalna konstrukcija na koja se naredeni kalapite vo dva reda - sredna te`ina na Al blok 6-8 kg - broj na kalapi: 16 - H =1000 mm; L= 1550 mm - masa na metalna konstrukcija 750 kg, masa na kalapi 512 kg |
| 6. | Transporten kazan (lonec), | -grafiten lonec so sistem na zavrtuvawe so zap~est prenos - kapacitet od 150 kg te~en metal |
| 7. | Oxak za odvod na gasovi od gorilnikot na lon~estata pe~ka | - Metalna konstrukcija, cilindri~en del F 400mm, H=7500mm, ognootporen ~elik so debelina 2mm. |
| 8. | Sistem za dovod na priroden gas | - Reducir stanica so oprema za filtrirawe i redukcija na pritisokot od 3 bari na 100 mbari, mera~ na protok, niskopritisna gasna rampa so kompletna oprema i gorilnik Weishaupt G3/1 E, so kapacitet 400 kW. |

Proektiraniot kapacitet na Pogonot za aluminiumski leguri e okolu 600 t/god vo edna smena, a pogonot raboti po potreba vo tri ili ~etiri smeni.

[ematski prikaz na pogonskata hala so opremata e daden na krajot od  Додаток II.

### II.3  Opis na tehnolo{ki proces

II.3.1 Proizvodstvo na Al leguri vo gasna rotaciona i lon~esta pe~ka

Tehnolo{kiot proces vo Pogonot za aluminiumski leguri se sostoi od slednite operacii:

- Selektirawe na surovinata spored hemiski sostav (sekundaren aluminium)

- Vagawe na surovinata na pogonska vaga

- Skladirawe na obrabotenite otpadoci

- Topewe na podgotveniot surovinski materijal vo gasna  pe~ka

- Grubo ~istewe od troskata

- Prva kontrolna hemiska analiza pri 80-85%  rastopena surovina za soodvetnata {ar`a.

- Vnesuvawe na preostanatite 15-20% aluminium so koj se usoglasuva kvalitetot na legurata.

- Gruba rafinacija so rafinator

- Sobirawe na Al -troskata  od povr{inata na stopeniot metal

- Legirawe so soodvetna legirna komponenta

- Vtora brza hemiska analiza na proizvodot, so spektralen analizator

- Eventualno dolegirawe

- Fina rafinacija so rafinator i argon

- Finalno sobirawe na troskata od stopeniot metal vo pe~kata

- Leewe na gotoviot proizvod

- Vadewe na nealuminiumski primesi od dnoto na pe~kata posle zavr{enoto leewe (`elezo, mangan, i sl.) i nivno skladirawe vo poseben kontejner.

- Pakuvawe i obele`uvawe na gotoviot proizvod na paleti .

- Vagawe  i skladirawe na proizvodot

- Isporaka na gotov proizvod

Za proizvodstvoto na aluminiumski leguri vo gasni pe~ki kako surovina se upotrebuva sekundaren, primaren aluminium, i legirni komponenti (sekundaren bakar, silicium, `elezo, mangan, i dr).

Dijagramot na tek na proizvodstvo na Al leguri  e daden na slednata {ema

### II.3.1  Topewe

II.3.1.1  Topewe vo rotaciona pe~ka

Podgotvenata {ar`a ra~no se vnesuva niz vratata na pe~kata za topewe vo pomali porcii od 100-200 kg. Vnesuvaweto na surovinite se odviva po redosled daden vo Postapkata za proizvodstvo za soodvetniot proizvod.

Topeweto vo pe~kata se regulira so kontrola na temperaturata koja se meri so pirometar postaven na svodot na pe~kata. Rabotnata temperatura vo pe~kata se odr`uva na 700 - 7400 S.

II.3.1.2  Topewe vo gasna lon~esta  pe~ka

Podgotvenata {ar`a ra~no se vnesuva vo pe~ka koja prethodno e zagreana na temperatura od pribli`no 6500C. Vnesuvaweto se vr{i vo porcii od 50-250 kg, a po sekoja dodadena porcija se pravi pauza za da se stopi dodadeniot materijal. Topeweto se odviva vo grafiten ili SiC lonec. So gorilnikot na pe~kata se zagreva  lonecot, a materijalot se  topi indirektno. Po dodavaweto na celoto koli~estvo sekundaren aluminium se prodol`uva so zagrevawe so optimalen plamen dodeka ne se stopi preostanatiot aluminium.

Kontrolata na procesot na topeweto se vr{i so pomo{ na merewe na  temperaturata. Za taa cel ima instalirano termoelement so koj se kontrolira temperaturata na ambientot okolu lonecot na pe~kata.

Temperaturata na rastopeniot metal se kontrolira so pirometar koj se zaronuva direktno vo rastopeniot metal.

Ambientalnata  temperatura vo pe~kata (na nadvore{nata strana na lonecot) se odr`uva na 900 - 9500 S.

### II.3.2   Prva kontrolna  hemiska analiza

Pri koli~ina od okolu 80% vnesen i stopen sek. aluminium vo pe~kata, se vr{i prvata kontrolna hemiska analiza so cel da se utvrdi koi klasi na sekundaren aluminium , vo te`ina od 20% od materijalot koj se {ar`ira, treba da se vnesat vo pe~kata za da se dobie planiraniot hemiski sostav.

### II.2.3   Gruba rafinacija

Posle topeweto na materijalot i gruboto o~istuvawe na troskata, se vnesuva  rafinator 0.1% od vkupno rastopeniot materijal. Rafinatorot gi vrzuva nemetalnite vklu~oci i ne~istotii, vr{i za{tita na  rastopot od oksidacija i penetrirawe na gasovi.

Istovremeno toj razviva egzotermna reakcija koja predizvikuva osiroma{uvawe na troskata od aluminium.

Bezbednosna lista (Material Safety Data Sheet) za rafinatorot e dadena vo Додаток IV vo ova барање за обнова на дозволата.

### II.2.4   Grubo ~istewe od troskata

Troskata koja se formira pri topewe na metalot se otstranuva od pe~kata i se vnesuva vo posebni korpi. Troskata  se odlo`uva vo prostorot namenet za skladirawe. Ponatamu troskata se koristi kako komponenta za proizvodstvo za kondicioner za troska vo ~eli~nata industrija. Procesot za proizvodstvo na kondicioner za troska e opi{an vo B Dozvolaта vo Zavodot za PMS.

### II.2.5   Legirawe

Vo zavisnost od rezultatite na hemiskata analiza i vidot na legurata, se dodavaat legirnite komponenti vo soodvetni koli~ini (Cu; Si; Mn; Fe; Mg..).

### II.2.6   Vtora kontrolna hemiska analiza

Se kontrolira sostavot na te~niot metal preku hemiska analiza. Ako sostavot ne ja zadovoluva baranata cel, se vr{i korekcija so dolegirawe do usoglasuvawe na kvalitetot.

Hemiskata analiza se pravi na epruveta zemena od te~niot metal so  pomo{ na mala learska la`ica i negovo nalevawe vo mala specijalna kokila za epruveti.

Hemiskata analiza se vr{i so pomo{ na spektroanalizer.

### II.2.7  Fina rafinacija

Finata rafinacija se vr{i pred leeweto so klasi~ni rafinatori i so argon.

### II.2.8  Leewe

Vo zavisnost od potrebata, leeweto se izvr{uva na pove}e na~ini:

### II.2.8.1  Leewe vo ingoti so postojnata livna ma{ina (karusel)

Pred otpo~nuvawe so procesot na leewe potrebno e da se napravat slednite proverki:

- Se proveruva sistemot za dvi`ewe na learskata ma{ina

- Se proveruva sistemot za ladewe na odleanocite

- Se proveruva prira~en alat za leewe

- Se vr{i vizuelna proverka od eventualni puknatini ili

mehani~ki o{tetuvawa na vnatre{niot del od kokilite.

- O{tetenite kokili se otstranuvaat a na nivno mesto se stavaat

novi neo{teteni.

- Proverenite  kokili se prema~kuvaat od vnatre{nata strana so

rastvoren kaolin.

- Kokilite se su{at so ra~en gorilnik na priroden gas

- Neposredno pred leeweto kokilite se zagrevaat na 150-2000 S.

Te~niot metal do livnata ma{ina se prenesuva so pomo{ na transporten lonec ili so pomo{ na liven kanal.

Odleanocite se ladat so mlaz voda a potoa so ra~en alat se vadat od kokilite. Istite se redat na paleta , obele`uvaat, se vagaat, pakuvaat i se skladiraat.

### II.2.8.2  Leewe vo livna klupa

Livnata klupa e metalna konstrukcija na koja se postaveni kokili vo koi se lee te~niot metal. Te~niot metal od gasnata lon~esta pe~ka direktno se izliva vo livnata klupa.

Pri podgotovkata i leeweto se prevzemaat slednite aktivnosti:

- Se vr{i vizuelna proverka od eventualni puknatini ili mehani~ki o{tetuvawa na vnatre{niot del od kokilite.

- O{tetenite kokili se otstranuvaat a na nivno mesto se stavaat novi neo{teteni.

- Proverenite  kokili se prema~kuvaat od vnatre{nata strana so rastvoren kaolin.

- Kokilite se su{at so ra~en gorilnik na priroden gas

- Neposredno pred leeweto kokilite se zagrevaat na 150-2000 S.

- Se vr{i leewe na metalot vo kokilite.

- Se zavrtuva livnata klupa pri {to se vadat odleanocite vo

- forma na blok.

- Leeweto prodol`uva na drugite kokili od livnata klupa. Taka naizmeni~no do kone~no izlevawe na metalot.

- Vagawe , pakuvawe , obele`uvawe i skladirawe na odleanite blokovi.

### II. 3.9  Pakuvawe i obele`uvawe na gotoviot proizvod

Gotoviot proizvod se pakuva na paleti koi mo`e da bidat drveni ili  siluminski. Na paletata so gotov proizvod se postavuva nalepnica koja go ozna~uva brojot i tipot na legurata. So posebni barawa kupuva~ot mo`e da go definira na~inot na pakuvawe na gotovite proizvodi.

Proizvodite odleani vo drugi formi ne se pakuvaat, tuku se ispora~uvaat poedine~no.

### II. 3.10  Vagawe i skladirawe

Gotoviot pakuvan proizvod se vaga, se obele`uva ,  a potoa skladira na soodvetniot skladi{ten prostor

II.4  Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto

Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri vo pogled na tehnolo{kiot proces se vbrojuva vo umereno ne~isti tehnolo{ki procesi kaj koi se javuva odredeno zagaduvawe na rabotnata sredina i okolinata. Zatoa se prevzemeni odredeni tehnolo{ki merki i postapki so koi se ovozmo`uva obezbeduvawe na potrebnite rabotni uslovi vo pogonot kako i za za{tita na `ivotnata sredina.

Vo ovie merki mo`e da se vklu~at slednite:

- Vre}est filter za pro~istuvawe na otpadnite dimni gasovi

- Koristewe na ekolo{ko gorivo-priroden gas;

- Soodvetnata tehnolo{ka postapka i tehnolo{ka oprema i mo`nosta za iskoristuvawe (reciklirawe) na otpadnite materii (troskata od pe~kata);

- Ventilator za dimni gasovi, postaven posle su{arata;

- Prinudna ventilacija na vozduhot vo rabotnata prostorija so n = 9.25 broj na izmeni, preku centrifugalen ventilator.

- Техни~ки активности во Заводот за Бакар

Vo Zavodot za Bakar postojat dva osnovni procesi:

- Proizvodstvo i leewe na tehni~ki odleanoci

- Izrabotka na umetni~ki skulpturi

### II.1  Oprema za leewe na tehni~ki odleanoci

- Oprema za topewe na sekundaren bakar i negovi leguri opfa}a: lon~esta pe~ka со kapacitet od 500 kg i proizvodnost od 390 kg/~as. Merewata poka`uvaat deka dnevnoto proizvodstvo se dvi`i okolu 2t/24~asa, so toa  {to e opfateno i vremeto na leewe vo pesok, blok ili kokila.

- Platforma za opslu`uvawe na pe~kata.

- Oxak za odvod na gasovite od gasnata lon~esta pe~ka, pokonkretno  od gorilnikot na pe~kata.

- Oxak za odvod na gasovite od tehnolo{kiot proces koi prethodno minuvaat niz filterot.

- Sistem za otpra{uvawe: hauba, vodovi, filter, ventilator, kontrolna  oprema.

- Liven sistem - livna klupa za leewe vo blokovi, so kapacitet od 2x6 kom blokovi od po 13 kg, ili vkupno so edno leewe 160 kg.

- Transportni kazani (lonci) - za leewe na bakarni leguri vo blokovi, peso~ni kalapi ili kokili.

- Oprema za leewe vo peso~ni kalapi: me{alka, vibratori, ramki, razni alatki i sl.).

- Instalacija za napojuvawe so priroden gas - vod i gasna rampa, se do priklu~okot   na gorilnikot na pe~kata.

- Instalacija za komprimiran vozduh za potrebite na sistemot za otpra{uvawe (tresewe na vre}ite od filterot).

- Elektri~na instalacija za napojuvawe na el. potro{uva~i na instaliranata oprema za Cu-leguri (dovoden kabel, razvoden ormar).

- Ma{ini za obrabotka na odleanocite od bakarni i aluminiumski leguri (strug, glodalka, pila, dup~alka).

- Gorilnik za su{ewe na kazani (lonci) so snaga od 40 KW. ]e se koristi  za potrebite i na  Zavodot za Al-leguri.

- Vaga za vagawe na odleanocite pred i posle obrabotkata, so nosivost do 600 kg.

- Spektroanalizer za brza hemiska analiza. Toa e merna oprema so koja se kontrolira i garantira kvalitetot na proizvodite.

Opisot na opremata za topewe na bakar i bakarni leguri daden vo sl. tabela:

| Broj | Oprema | Tehni~ka karakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pe~ka za topewe na bakar i bakarni leguri | Tip: Gasna lon~esta pe~ka, so agol na zavrtuvawe za leewe i grebewe troska od 0-900 - sredna te`ina na stopen materijal: 500 kg - hidrauli~en sistem na zavrtuvawe - gorilnik na priroden gas so snaga 390 kW/h, potro{uva~ka na priroden gas od 20,2-40,8 Nm3/h - sistem za avtomatsko regulirawe na temperatura - te`ina 2650 kg - se koristi grafiten (SiC silicium karbiden lonec) koj se istro{uva na okolu 50 {ar`i. |
| 2. | Lon~esta pe~ka za topewe na Bakar P4 | -Tip: Gasna lon~esta pe~ka, so agol na zavrtuvawe za leewe i grebewe troska od 900 - sredna te`ina na stopen materijal: 250 kg Cu - hidrauli~en sistem na zavrtuvawe - gorilnik na priroden gas so snaga 30 – 200 kW/h, - se koristi grafiten (SiC silicium karbiden lonec) koj se menuva - hauba za otpra{uvawe - oxak za odvod na toplite gasovi od gorilnikot. |
| 3. | Platforma za opslu`uvawe na pe~kata | - metalna konstrukcija so dimenzii 110h2000h905mm, so za{titna ograda i stepenici |
| 4. | Sistem za otpra{uvawe | - Hauba F 1300h600 mm postavena na nosa~, podvi`na - Vre}ast filter , tip ASS so 144 rakavi i filterska povr{ina od 150 m2 - Ventilator so kapacitet 14000 Nm3/h, - Elektromotor so snaga 22 kW - Upravuva~ka oprema - Oxak za odvod na pre~istenite gasovi, so pre~nik F=600mm i H=12500mm |
| 5. | Instalacija za leewe na bakarni leguri (livna klupa) | - Livna klupa so dimenzii H= 1000 mm; L= 1550 mm - Metalna konstrukcija na livnata klupa, so te`ina 750kg, na koja se naredeni kalapite vo dva reda. - Kalapi za leewe - sredna te`ina na Cu- blok 13-15 kg broj na kalapi: 12, vk. te`ina na kalapite 512 kg; |
| 6. | Transportni kazani (lonci), | - grafiten lonec so sistem na zavrtuvawe so zap~est prenos - nosivost na lonecot - 300 kg te~en metal |
| 7. | Instalacija za priroden gas | - Reducir stanica so oprema za filtrirawe i redukcija na pritisokot od 3 bari na 100 mbari, mera~ na protok, niskopritisna gasna rampa so kompletna oprema i gorilnik Weishaupt G3/1 E, so kapacitet 400 kW. |
| 8. | Instalacija za komprimiran vozduh | - Od centralna Kompresorska stanica na Tehni~ki Gasovi. Pritisok na vozduhot 6-7 bar. Postoi sistem za filtrirawe i odmastuvawe na vozduhot i rezervoar so zafatnina V=1m3. Namena : za produvuvawe i tresewe na vre}ite od filterot |
| 9. | Elektri~na instal. | - dovoden kabel 4 h 16 mm2 - razvodno-komanden ormar |
| 10. | Gorilnik za su{ewe na kazani | - Industriski, {tapest, so snaga 40 KW |
| 11. | Pogonska vaga | -nosivost od 600kg |
| 12. | Spektroanalizer | -tip Spectro |
| 13. | Strug | - US400/1000. Dijametar na obrabotka F415, t e F 205 mm nad suport. |
| 14. | Glodalka | -Tip FA 3AU. Rabotna masa 320h1250mm |
| 15. | Pila | -Ma{inska ram pila so dijapazon na se~ewe F 270 mm |
| 16. | Dup~alka | -Dijameter na dup~ewe F50 mm |
| 17. | Me{alka za pesok za jadra | -kapacitet 100 kg pesok |
| 18. | Oprema i alat za leewe vo peso~ni kalapi | -vibrator -ramki -drveni kalapi -razni alatki |
| 19. | Oxak za odvod na gasovite od gorilnikot na pe~kata | - Metalna konstrukcija, cilindri~en del F 400mm, H=8000mm, ognootporen ~elik so debelina 2mm |

### II.2  Opis na tehnolo{kiot proces

### II.2.1 Opis na tehnolo{ki proces na proizvodstvo na Cu leguri vo gasna     lon~esta pe~ka

Tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na Cu leguri se sostoi od slednite operacii:

1. Selektirawe na surovinata (sekundaren bakar)

2. Vagawe na surovinata na pogonska vaga

3. Topewe na del od podgotveniot surovinski materijal vo gasna

lon~esta  pe~ka

4. Grubo ~istewe od troskata

5. Prva hemiska analiza na stopeniot metal, so spektralen analizator

6. Vnesuvawe i topewe na preostanatiot materijal od predvidenata

{ar`a so cel da se dobie baraniot hemiski sostav.

7. Degazacija

8. Legirawe

9. Vtora kontrolna hemiska analiza

10. Rafinacija

11. Vadewe na troskata

12. Dezoksidacija

13. Leewe na gotoviot proizvod

14. Istresuvawe na kalapite. Selektirawe na pesoktta koja e za otpad

od onaa koja e za  povtorno koristewe. Vnesuvawe vo posebni korpi.

15. Ma{inska obrabotka na odleanocite

16. Obele`uvawe  i skladirawe na proizvodot

17. Isporaka na gotov proizvod

Za proizvodstvoto na bakarni leguri vo gasna lon~esta pe~ka kako surovina se upotrebuva sekundaren bakar, legirni komponenti (primaren kalaj, cink, i olovo)   sekundaren aluminium, nikel, `elezo i dr.

Vo prodol`enie e daden podetalen osvrt na sevкupno predvidenite postapki za tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na bakarni leguri.

Dijagramot na tek na proizvodstvo na Cu leguri vo gasna lon~esta pe~ka e daden podolu vo ova Dopolnuvawe.

### II.2.1.1  Selektirawe

Selektiraweto se vr{i ra~no (so koristewe prira~en pribor i alat), vrz osnova na prethodno iskustvo i izvr{ena obuka za procenkata na vidot i kvalitetot na bakarnite surovini. Selekcijata glavno se sveduva na odvojuvawe, kako i na otstranuvawe na nebakarni delovi: predmeti od `elezo, cink, olovo i drugi metali i nemetalni delovi: staklo, plastika, drvo, tekstil, hartija itn. Materijalot koj se odstranuva, vo zavisnost od vidot, se skladira vo posebni kontejneri.

Del od otstranetiot materijal se plasira kako trgovska stoka (`elezo), del se koristi vo procesot na proizvodstvo na bakarni leguri (olovo, cink, bronza, aluminium, i sl), a onoj, koj nema nikakva primena, го превзема Еко клуб и го транспортира до соодветна депонија.

Delovi ~ii dimenzii se pogolemi od dimenziite na otvorot na pe~kata se dvojat za dopolnitelno se~ewe do pomali dimenzii.

Vo slu~aj na dilemi za kvalitetot na sekundarnata surovina se vr{i kontrolna hemiska analiza   so spektroanalizer.

Selektiraniot sekundaren bakar se sobira vo metalni kontejneri ili vo Big-Bag vre}i i se skldira vo skladot  za sekundaren bakar.

### II.2.1.2  Vagawe

Od skaldot za sekундарен bakar se prevzemaat soodvetni klasi na kvalitet soglasno Nalogot za proizvodstvo i propi{anata receptura za proizvodot koj treba da se proizvede.

Korpite so definiran vid na materijal se nosat na vagawe na pogonskata vaga. Koli~ini koi se vagaat se propi{ani so recepturata  za proizvodstvo na soodvetna legura. Vaganata koli~ina se evidentira.

### II.2.1.3  Topewe

Podgotveniot materijal ra~no se vnesuva vo gasnata lon~esta pe~ka koja prethodno e zagreana na temperatura od pribli`no 6500С. Vnesuvaweto se vr{i vo porcii od 50-150 kg, a po sekoja dodadena porcija se pravi pauza za da se stopi dodadeniot materijal. Topeweto se odviva vo siliko-karbiden lonec. Tipot na pe~kata e takov {to direktno so plamenot od gorilnikot se zagreva lonecot na pe~kata. Vo zagreaniot lonec se topi materijalot koj nema direkten kontakt so plamenot. Po dodavaweto na celoto koli~estvo sekundaren bakar se prodol`uva so zagrevawe so optimalen plamen dodeka ne se stopi preostanatiot bakar.

Kontrolata na procesot na topeweto se vr{i so pomo{ na merewe na  temperaturata. Za taa cel ima instalirano termoelement so koj se meri temperaturata na sredinata okolu nadvore{nata strana na lonecot.

Temperaturata na rastopeniot metal se meri so pirometar ~ija sonda direktno se zaronuva vo metalot. Displejot na Pirometarot se postavuva na svodot na pe~kata.

Temperatura vo pe~kata se odr`uva na 1200 - 13500 S.

### II.2.1.4  Grubo ~istewe na troskata

Troskata koja se formira pri topewe na metalot se otstranuva od pe~kata i se vnesuva vo posebni korpi. Ovaa troska ima primena i sledi nejzin plasman kako trgovska stoka.

Karakteristikite na troskata se slednite:

Cu=43-45%, Pb=3-6%, Sn=1-2%, Fe=2-3%, Al=0,5–1%, Zn=10-15%, остаток нерастворливи компоненти.

Cu-troskata od ekolo{ki aspekt nema {tetno vlijanie za `ivotnata sredina.

### II.2.1.5  Prva hemiska analiza

Ovaa operacija e prosledena so zemawe proba od rastopeniot metal. Probata mehani~ki se  obrabotuva do dobivawe na mazna povr{ina. Potoa se  postavuva na Spektroanalizerot za da se proveri hemiskiot sostav. Vo zavisnost od rezultatite, se vnesuvaat soodvetni kvaliteti na  ostanatiot sekundaren materijal vo pe~kata,  za da se zadovolat barawata na soodvetnata legura.

### II.2.1.6  Degazacija

Za otstranuvawe na zarobenite gasovi vo rastopeniot metal , se dodava degazator, i se vr{i degazacija 7 do 10 minuti.

Vo Додаток IV e dadena Material Safety Data Sheets za degazatorot koj se upotrebuva.

### II.2.1.7  Legirawe

Vo zavisnost od rezultatite na hemiskata analiza i vidot na proizvodot, se dodavaat legirnite komponenti (Sn; Pb; Zn; Al; Mn; Fe; Ni; i dr.).

### II.2.1.8  Vtora kontrolna hemiska analiza

Se kontrolira sostavot na te~niot metal preku hemiska analiza. Ako sostavot ne gi ispolnuva baranite vrednosti, se vr{i korekcija so dolegirawe, se do usoglasuvawe na kvalitetot. Istovremeno so mala learska la`ica se zafa}a od te~niot metal, se naleva vo mala specijalna kokila za epruveti. Odleanokot se ladi so voda i se nosi na ispituvawe. Se ispituva so spektrometar na pogore opi{aniot na~in.

### II.2.1.9   Vnesuvawe na rafinator

Posle topeweto na materijalot i gruboto o~istuvawe na troskata, se vnesuva  rafinator 0.1% od vkupno rastopeniot materijal. Tipot na rafinator zavisi od legurata koja se proizveduva. Rafinatorot gi vrzuva nemetalnite vklu~oci i ne~istotii , i vr{i za{tita na  rastopeniot metal  od oksidacija i penetrirawe na gasovi.

Istovremeno rafinatorot razviva egzotermna reakcija koja predizvikuva osiroma{uvawe na troskata od bakar.

Bezbednosnata lista (Material Safety Data Sheet) za rafinatorite koi se upotrebuvaat se dadeni vo Додаток IV vo ova dopolnuvawe na Aplikacijata za Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan.

### II.2.1.10   Dezoksidacija

Dezoksidacija se vr{i taka {to  vo zagrean learski lonec (do vcrvenuvawe) na dnoto  se vnesuva  Bakar - Fosfor ( 0.3 %), se polni so legurata, i se ostava da otstoi  1 -2 minuti.

### II.2.1.11   Leewe

Vo zavisnost od potrebata,  leeweto se izvr{uva na pove}e na~ini:

### II.2.1.11.1   Leewe vo livna klupa

Livnata klupa e metalna konstrukcija na koja se postaveni kokili vo koi se lee te~niot metal. Te~niot metal od gasnata lon~esta pe~ka direktno so liven kanal se izliva vo livnata klupa.Leeweto vo livnata klupa mo`e da se izvr{i i so  lonec, koj najprvin se polni od pe~kata, a potoa so digaalka se prenesuva do livnata klupa kade se izvr{uva leeweto.

Pri ova leewe se dobivaat odlivci vo vid na blokovi so te`ina od 13-15kg.

Pred otpo~nuvawe so procesot na leewe potrebno e da se napravat slednite proverki:

- Se vr{i vizuelna proverka od eventualni puknatini ili

mehani~ki o{tetuvawa na vnatre{niot del od kokilite.

- O{tetenite kokili se otstranuvaat a na nivno mesto se stavaat

novi neo{teteni.

- Proverenite  kokili se prema~kuvaat od vnatre{nata strana so

soodveten premaz.

- Kokilite se su{at so ra~en gorilnik na priroden gas.

### II.2.1.11.2  Leewe vo peso~ni kalapi

Pred da zapo~ne procesot na leewe se vr{i podgotovka na peso~ni kalapi. Za nivno izgotvuvawe se potrebni:

- modeli za soodvetnata forma koja treba da se lee;

- soodveten kvarcen pesok  za izrabotka na jadra i pesok za podgotovka na kalapot so potrebnite vrzivni sredstva;

- metalni ramki soglasno goleminata na odleanokot.

Podgotovkata na peso~nite kalapi e opi{ana vo prodol`enie.

### II.2.1.11.2.1   Podgotovka na jadra

Se me{a kalaparskiot pesok (SiO2) so vrzivno sredstvo (komercijalen naziv “SIGEL”), se polni modelot, se vibrira i se produvuva so SO2 za da se stvrdne. Potoa sledi su{ewe na jadrata vo soodvetna su{ara. Kalaparskata smesa od koja se izraboteni jadrata  ima ednokratna upotreba. Posle izvr{enoto leewe taa se skladira vo posebna korpa, od kade se nosi vo kontejner za cvrst otpad (opis to~ka V. Cvrst i te~en otpad) .

Vo Додаток IV e dadena Bezbednosta lista za “Sigel” (Material Safety Data Sheets)

### II.2.1.11.2.2   Podgotovka na learski pesok i izrabotka na kalapi

Za proizvodstvo na odleanoci od bakar se vr{i izrabotka na kalapi za leewe od kalaparska smesa (SiO2, bentonit, voda ). Smesata se podgotvuva vo me{alka. So vaka podgotvenata smesa se polnat metalnite ramki vo koj najprvin se postavuvaat jadrata. Se vnesuva pesokta, se nabiva  i otkako e gotov kalapot, se polni so te~en metal. Posle stvrdnuvaweto na metalot,   se vadat odleanocite i se nosat na

ma{inska dorabotka. Learskiot pesok se prosejuva i se podgotvuva za povtorna upotreba.

Vo Додаток IV e daden ATEST za bentonitot so hemiski sostav.

### II.2.1.11.3   Leewe vo kokili

Za leewe na bakarni leguri vo kokili , potrebno e da ima kokila (metalni kalapi) so soodvetna forma. Za pogolemi serii na odleanoci ili poedine~ni formi , leeweto mo`e da se vr{i vo  livna ma{ina za  kokilno leewe.

Kokilite pretstavuvaat metalni kalapi vo koi se vnesuva te~niot metal.

Otkako }e se oladi  metalot, se otvara kokilata i se vadi gotoviot proizvod. Vo naredniot period }e sledi intenziven razvoj na ovoj na~in na leewe soglasno potrebite na pazarot.

### II.2.1.12   Istresuvawe na kalapi

Peso~nite kalapi vo koi e izlean odleanokot , posle leeweto treba da se oladat. Potoa sledi rasturawe na peso~niot kalap , za da se izvadi odleanokot. Pri ovaa aktivnost se odvojuva learskiot pesok , koj se podgotvuva za povtorna upotreba (se prosejuva).

Izvadeniot odleanok se o~istuva i nosi na ma{inska obrabotka.

### II.2.1.13  Ma{inska obrabotka

Odleanocite se nosat na ma{inska obrabotka.  Odleanokot se obrabotuva na baranata merka dogovorena so Kupuva~ot. Po barawe na Kupuva~ot, mo`ni se ponatamo{ni  fizi~ko-mehani~ki ispituvawa na materijalot na odleanokot.

Materijalot koj se pojavuva pri obrabotkata (strugotini, odse~oci na krai{tata i sl), se vagaat i povtorno vra}aat kako surovina za pretopuvawe.

### II.2.1.14   Obele`uvawe  i skladirawe na proizvodot

Na gotoviot proizvod se postavuva nalepnica koja go ozna~uva brojot i tipot na legurata i drugi potrebni informacii za ednozna~no definirawe na kvalitetot na odleanokot, odnosno legurata od koja e izlean. Potoa odleanokot  se skladira na skladot za gotovi proizvodi.

### II.2.1.15   Isporaka na gotov proizvod

Isporaka se vr{i od magacinot za gotov proizvod soglasno vospostavenata procedura.

### II.3   Dijagram na tek na proizvodstvo na Cu leguri

2   Izrabotka na umetni~ki skulpturi

### II.  Opis na tehni~ki aktivnosti za izrabotka na umetni~ki figuri

### II.1.  Oprema za izrabotka na umetni~ki   skulpturi

Pokraj opremata za proizvodstvo i leewe na tehni~ki odleanoci dopolnitelno e instalirana i oprema za izrabotka na umetni~ki skulpturi i e slednata:

### Gasna su{ara za su{ewe na kalapite so umetni~ki odleanoci

### Instalacija na priroden gas

- Sistem za odvod na gasovite od su{arata

- Peskara

- Mobilna peskara za peskarawe na umetni~kite odleanoci

- Talo`nik

- Prostorija za perewe

- Vap

- Aparat za zavaruvawe

Opisot na opremata e  daden vo slednata tabela

| Broj | Oprema | Tehni~ka karakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gasna su{ara | Nose~ka konstrukcija e od metalni zatvoreni profili Ozid od ognootporen materijal, opeka Porit Termi~ka izolacija tervol i kerami~ka volna. Nadvore{en za{titen lim ofarban so boja za visoki temperaturi Rabotni dimenzii 1.77 h 2,53 visina 2,45 m Dnoto na su{arata e so nosivost do 5000 kg i so {irina 1250 mm Nadvore{ni dimenzii na su{arata 2980 h 2200 h 3100 mm Energens: Priroden gas Za postignuvawe i odr`uvawe na rabotnata tempeeratura od 600 0 S, vgradeni se dva gorilnika tip WG20N/1-C so mikroprocesorsko upravuvawe, komplet se do gasna rampa, so snaga 35 do 200 kw so dvostepena regulacija, so uredi za regulacija na rabotata na gorilnicite za maksimslni temperaturi do 800 0 S so soodveten termoregulator Dimnite gasovi od sogoruvaweto na prirodniot gas i od sogoruvawe na bambusot se vodat preku dimovoden kanal vo filter tip ASS 3-144 predhodno oladeni so me{awe so okolniot vozduh. Regulacijata na protokot na gasovite se vr{i so ra~ni klapni |
| 2. | Turbinska peskara | Turbinskata peskara za peskarewe na odleanoci od oboeni materijali so pomo{ na sa~mi. Dimenzii na raboten prostor F1600 h 2400 mm Sostavni delovi: Ku}i{te so dvokrilni vrati koi avtomatski se zatvoraat Turbini, kom 4 so snaga 4 h 5,5kw , n= 2900 vrt/min Sistem za regeneracija i dozirawe na sa~mite sostaven od sobiren del na dnoto, pol`avest transporter, elevator, vozdu{en pre~istuva~ na sa~mite, silos nad turbinite. Dozirawe preku elektropneumatski zatvora~ za sa~mite, kom 4 motor za vrtewe na kukata 2 h o,35 kw Filter za filtrirawe na pra{inata od peskareweto so suva postapka komplet so cevkovodi. Kapacitet 5600 m3/~as, filterska povr{ina 96m2, snaga 5.5 kw, Produvuvawe na patronite so komprimiran vozduh so pritisok od 4-6 bari. Potro{uva~ka na vozduh 7,2 m3/~as . Pra{inata se sobira vo posuda postavena na dnoto na filterot. Filterot ovozmo`uva koncentracija na pra{ina na izlezniot oxak maks. 5 mg/m3 Elektro oprema: Komanden pult za upravuvawe so elktromagnetnite ventili, elektro elementi za upravuvawe na filterskata edinica, vremenski reliwa za programirawe na ciklusot na traewe na peskareweto, El motorite na turbinite se so invertor El opremata e izrabotena sprema IEC standardite. |
| 3. | Mobilna peskara | Izvedena kako metalna konstrukcija. Opremena e so komora za ra~no peskarewe so kvarcen pesok, ra~en pi{tol so dizna, kompresor za obezbeduvawe na potrebniot pritisok za peskarewe. Abrazivniot materijal se sobira na dnoto na peskarata. |
| 4. | Talo`nik | Slu`i za talo`ewe na mil i drugi ne~istotii pri perewe na crvena zemja i gips od skulpturite. Talo`eweto se vr{i najnapred vo kanal so dlabo~ina od 80 sm {irina 0,45 m i dol`ina od 5,5m a potoa vo talo`nikoit so zafatnina od 6m3. Pre~istenata voda od talo`nikot se vleva vo cevnata instalacija za atmosverska kanalizacija Za ~istewe na talogot od talo`nikot, najnapred vodata so pomo{ na potopna pumpa se isfrluva so kanalizacionata mre`a a potoa se sobira talogot i se dislocira na sklad. |
| 5. | Aparat za perewe | Pereweto se vr{i so visoko pritisen aparat KARCHER Tip HDS 698 C so raboten pritisok od 30 -160 bari. temperatuta do 0S 150, mo}nost na motor 4.5 kw Aparatot se priklu~uva na vodovodnata mre`a, Zagrevaweto na vodata se vr{i so dizel gorivo. Pri rabotewe so aparatot rabotnikot obavezno nosi za{titna obleka. Pereweto se izveduva vo posebno opremena peralna. |
| 6. | Aparat za zavaruvawe | Za zavaruvawe na odleanocite od oboeni metali vo za{titna atmosvera na inerten gas, se koristi aparat tip Aristo Mig U400 iw 400V 3 ph , opremen so Aristo feed 48-4wU6 dodava~ na `ica, oprema za povrzuvawe, komuniciski kabel, kabel za zavaruvawe, creva za sistem za ladewe so voda creva za gas, PSF 410W 4.5W EURO горилник за МИГ заварување ,TXH 400W OKC50 4M горилник за ТИГ заварување i ARISTOTIG Wheel количка So avoj aparat se zavaruva po slednite postapki МИГ, МИГ плус , ТИГ и ТИГ плус заварувањe |

### II.2.1  Opis na tehnolo{ki proces na proizvodstvo na umetni~ki skulpturi

Tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na umetni~ki skulpturi  se sostoi od slednive operacii:

1. Gipsen model (od avtorot)

2. Ras~lenuvawe na modelot na linii na delewe za izrabotka na gipseni

{tikli

3. Nanesuvawe na silikonska guma na modelot

4. Izrabotka na gipseni {tikli

5. Vosocirawe na {tiklite i  postavuvawe na vliven sistem

6. Sklopuvawe na {tiklite

7. Kalapiranje na {tiklite so smesa od crvena zemja i gips

8. Su{ewe na kalapite

9. Leewe

10. Istresuvawe  na kalapite, ~istewe i miewe  na odleanocite

11. Peskarewe

12. Cezelirawe

13. Zavaruvawe

14. Patinirawe

Vo prodol`enie e daden podetalen osvrt na predvidenite postapki za prozivodstvo na umetn~ki skulpturi.

II.1.1  Gipsen model od avtorot

Gipseniot model go izrabotuva i prilo`uva avtorot(vajarot) koj pretstavuva pojdovna osnova za izrabotka na umetni~kata figura. Vo dogovor so nego se dobiva dozvola za  se~ewe na modelot na odredeni mesta pogodni za vadewe na gipseni {tikli .

II.1.2  Ras~lenuvawe na modelot na linii na delewe za izrabotka na gipseni {tikli

Prilo`eniot model se ras~lenuva po linii na delewe  za da mo`e  polesno da se izrabotat gipsenite {tikli. Pritoa se pazi kolku {to e mo`no, da ima pomal broj na {tikli, odnosno pri sklopuvaweto na figurite bi se izbegnale golemi i dolgi varovi {to bi vlijaelo na izgledot na figurata.

II.1.3  Nanesuvawe na silikonska guma na modelot

Modelot izraboten od gips prethodno se prema~kuva so te~nost odnosno me{avina na voda so vosok za da ne se zalepuva silikonskata guma na gipsot. Vo ovoj slu~aj gumata pretstavuva negativ na modelot. Se  obele`uvaat liniite na gumata odnosno mestata kade {to bi se napravile {tiklite i mestata za nalegnuvawe na gumata pri prema~kuvawe so vosok. Spored konfiguracijata na modelot se vr{i popolnuvawe na mestata {to se poprili~no vdlabeni so guma a nekade i potpunki so gips. Celiot model se prema~kuva so silikonska guma. (Bezbednosna lista e dadena vo Додаток vo to~ka IV.)

II.1.4  Izrabotka na gipseni {tikli

Pred da se nanese gipsot na gumata za da se formira {tiklata, gumata se prema~kuva so te~nost(voda so sapun) za da ne se zalepi gumata so gipsot so koj se pravi {tiklata. Pri nanesuvawe na  gipsot toj se poja~uva so sinteti~ko platno, potoa se postavuvaat `eleznite armaturi za da se dr`i gipsot konstrukciski. Po izrabotkata na {tiklite tie naredniot den se vadat a gumata se se~e po delitelnite linii i ostanuva so {tiklite.

II.1.5  Vosocirawe na stiklite i postavuvawe na vliven sistem

[tiklite se prema~kuvaat  od kaj stranata na negativot so prviot sloj od ~ist p~elin  vosok  so ~etka odnosno na toj na~in se otslikuva konfiguracijata na modelot onakva kakva {to e. Posle prviot sloj vosok se nanesuva vtor sloj isto so ~etka a tretiot sloj se nanesuva so raka. Debelinata na naneseniot sloj e 5-6 mm Se postavuva vlivniot sistem na  mestoto vo kalapot kade {to treba te~nata bronza da otide vo odleanokot.

II.1.6  Sklopuvawe na {tiklite

Pred da po~ne kalapiraweto  se sklopuvaat {tiklite vo kalap i se pregleduva da ne ima nekoe pomestuvawe na {tiklata pri formiraweto na kalapot. Dokolku ima takvi nedostatoci se koregiraat so vosok i so toa sklopenite stikli se spremni za kalapirawe.

II.1.7  Kalapirawe na {tiklite so smesa od crvena zemja i gips

Kalapiraweto se vr{i so smesa od gips i crvena zemja. So pogusta kalliva smesa se nayiduva vertikalno yid koj treba da ja dr`i poretkata smesa da ne iste~e nadvor od formata. Se polni vnatre{nata strana na odleanokot odnosno srceto so ovaa ognootporna smesa i se ostava da se stvrdne. Naredniot den formata se zavrtuva za 180 stepeni, se vadi {tiklata i gumata i so toa }e se oformi nadvore{niot izgled na odleanokot t.e onoj izgled kako na gipseniot model. Vo meguvreme vo ognootpornata smesa se vgraduvaat distantni `elezni plo~ki koi imaat funkcija po stopuvaweto na vosokot vo su{arata da ne se dobli`at zidovite na isu{enata smesa od nadvore{noto kalapirawe so smesata od vnatre{noto kalapirawe {to bi bilo pre~ka stopenata bronza da dojde na svoeto mesto. Soodnosot na ognootpornata smesa e: gips 80 kg. crvena zemja 50 kg. stara zemja 180 kg. ili: 1,6:1:3,6. Ovoj soodnos se me{a vo suva sostojba a potoa se dodava voda po potreba.

II.1.8  Su{ewe na kalapite

Vaka spremenite kalapi se stavaat vo su{ara na su{ewe. Temperatura na su{ewe e 5600S. Su{ewto trae 6 dena, no ako ima potreba po pregledot na kalapite se prodol`uva so su{ewe. Su{arata raboti na priroden gas.

II.1.9  Leewe

Posle su{eweto kalapite se stavaat vo kalapnici, se niveliraat i  se nabiva crn kvarcen pesok okolu kalapite do gornoto nivo. Dodeka ova se raboti se priprema pe~kata i se topi bronzata za leewe. Temperatura na leewe e 1200 0S.

XII.1.10  Istresuvawe  na kalapite, ~istewe  i miewe  na odleanocite

Po tri ~asa posle leewe mo`e da se izvadat kalapite i da se istresat od ispe~enata masa za da se izvadi bronzeniot odlivok. Toj se nosi vo prostorija nameneta za perewe i se pere so voda pod pritisok od 200 bari taka da celokupnata nalepena zemja se ispira.

So plamen od boca od propan-butan gas, se gree odlivokot za da ispadne onaa zemja koja ne e isprana i da nema vlaga na bronzeniot odelanok. Potoa so brusilica se se~e vlivniot sistem.

II.1.11  Peskarewe

Odleanokot posle toa se nosi na peskarewe vo peskara so sa~mi ili so siten kvarcen pesok  i pri toa se otstranuvaat site neramnini i zafaten nalep od smesata od crvena zemja i gips na bronzeniot odlivok.

II.1.12  Cezelirawe

Posle peskareweto odleanokot se nosi na cezelirawe, odnosno so specijalni brusilici se vr{i cezelirawe na povr{inata na odleanokot a potoa se sklopuvaat odleanocite vo edna celina so zavaruvawe. So toa }e se dobie skulpturata onaka kako {to izgleda gipseniot model. Treba da se ima predvid deka metalot odnosno bronzata se sobira 1,5% pri preo|awe od te~na vo cvrsta agregatna sostojba taka da za toj procent odleanokot ke bide volumenski pomal od modelot.

II.1.13   Zavaruvawe

Zavaruvawe se izvedeuva  so aparat za  zavaruvawe tip Aristo MIG U400 iw 400V 3 ph ,  opremen so  set na kabli, gorilnik za MIG i gorilnik za  TIG zavaruvawe, vo za{tita na atmosvera na ineerten gas - argon .

Postapka na zavaruvawe: se vr{i predhodno izbor na re`im na zavaruvawe   so podesuvawe na parameti na aparatot, vo zavisnost od  debelinata na odleanocite,  tipot na elektroda  i sl.

Kako dodaten materijal se koristi  elektroda vo forma na pra~ki zaq TIG, odnosno bakarna `ica vo kotur za MIG zavaruvawe.

Za da se izbgne pukawe na  zavareniot {av se vr{i pregrevawe na temperaturi koi zavisat od debelinata na  odleanocite.

Zavaruvaweto se odviva vo  zatvorena prostorija so koristewe na ventilacionen sistem za odveduvawe na gasovite koi se sozdavaat pri zavaruvaweto .

II.1.14   Patinirawe

Patiniraweto se izveduva na povr{inite na skulpturite so sloj na razli~ni hemiski soedinenija  ( sulfidi, nitrati,  oksidi, karbonati )  vo zavisnost od baranata nijansa na boja.

Se formira  za{titna povr{ina pod vlijanie na atmosverata.

Najnapred se vr{i ~istewe na skulpturata so krpa  za da se ostranat ne~istotiite.

Patinata se nanesuva na zagreana ili ladna povr{ina so ~etka ili so sun|er otkako }e se oladi se nanesuva sloj na vosok.

Raspored na tehnolo{ka oprema

ДОДАТОК III

UPRAVUVAWE I KONTROLA

### III.1  Upravuvawe i kontrola

Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri pri R@ Institut raboti kontinuirano vo tri smeni (5 rabotni dena) ili ~etiri  smeni (7 rabotni dena nedelno). Vo tekot na godinata mo`ni se odstapuvawa na ovaa dinamika vo zavisnost od potrebite na pazarot i cenata na Berzata na gotovite proizvodi.

Vkupniot broj na vraboteni vo Pogonot  za proizvodstvo na aluminiumski leguri e 24.

Zavod za bakar ima 4 vraboteni.

Soglasno Statutot na R@ Institut AD Skopje, Odborot na Direktori, re{ava za pra{awata od oblasta na za{tita ( Bezbednost i zdravje pri rabota, za{tita na `ivotnata sredina).

Izvr{niot direktor, za koordinator za `ivotna sredina i odgovoren za pra{awata na baraweto za Integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto  na  R@ Institut - AD Skopje go imenuva Vladimir Petrovski , dip. hem. in`. a kako negov zamenik imenuvana e Jasminka Jovanova dip. in`. metalurg.

Kompanijata gi ima implementirano i sertificirano Sistemot za upravuvawe so kvalitet ISO 9001:2015 i Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001:2015.

Vo точка III.2. во Додаток III e dadena Organizaciona {ema na kompanijata.

### III.2  Organizaciona {ema

ДОДАТОК IV

Surovini i pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili proizvedeni vo instalacijata

- Во Заводот за Алуминиум

- Во Заводот за Бакар

- Во Заводот за Алуминиум

IV Surovini i pomo{ni materija i energii upotrebeni ili proizvedeni vo погонот за Алуминиум

### IV.1   Surovini

Vo procesot na topewe i leewe na aluminiumot se koristi sekundaren aluminium koj po sostav se deli na:

Mek sekundaren aluminium koj poteknuva od:

  - elektri~ni kabli,

  - aluminiumski limovi,

  - otse~oci od aluminiumski profili,

  - strugotini od ma{inska obrabotka na Al-delovi,

  - sekakvi ostatoci od industrijata za prerabotka na aluminiumot i aluminiumskite leguri vo plasti~na sostojba.

Tvrd sekundaren aluminium koj poteknuva od:

  - ku}i{ta od motori,

  - najrazli~ni stari odleanoci,

  - sekakvi odpadoci od industrijata za prerabotka na aluminiumskite leguri vo te~na sostojba,

  - stari delovi od voenata industrija.

Sekundarniot aluminium se skladira vo industriskiot dvor, na otvoren betoniran prostor, vedna{ do pogonot za proizvodstvo. Prostorot e ograden, osvetlen i so 24-~asoven monitoring so kameri.

Surovinata se dostavuva so tovarni vozila do vlezot na pogonot za proizvodstvo za aluminiumski leguri. Vo pogonot se transportira so vilu{kar, kran, ili ra~no zavisno od koli~inata.

Primaren aluminium - so hemiski sostav 99,7% Al, 0.2% Fe, 0.15% Si

IV.2  Nus proizvod Aluminiumska troska i sekundarno `elezo

Pri procesot na proizvodstvo na aluminiumski leguri kako nus proizvod se dobiva aluminiumska troska vo koli~ina od 10-15t mese~no. 2-4t se nepovratni gubitci ~ii {to sostav se sostoi od oksidi na Al, Si, Mg, Fe, Cu i site ostanati materijali koi se prisutni vo procesot. Preostanatata koli~ina od troskata se koristi kako surovina za proizvodstvo na kondicioner za troska, proizvod koj se ispora~uva na A.D Makstil vo koli~ina od ssa 30t, a drugiot del se ispora~uva kako sekundarno `elezo.

Hemiska analiza na mostra od Al troska e dadena vo slednata tabela:

| % | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O | ZnO | PbO | CuO | MnO | CdO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88.06 | 1.60 | 0.99 | 1.10 | 1.59 | 1.70 | 0.32 | 0.056 | 0.50 | 0.082 | 0.0095 |

IV.3  Pomo{ni materijali

Si - materijal so svetlo siva boja so metalen sjaj, so sostav 98.5% Si; 0.2-0.4% Ca, se skladira vo pogonskata hala, se dostavuva so transportno vozilo(kamion)  do vratata od pogonot od kade so vilu{kar se transportira do odredenoto mesto za skladirawe vo Pogonot.

Sredstvoto za rafinacija - zrnesta supstancija so odredena granulacija, pakuvana vo najlonski vre}i ili e vo forma na briketi so osnovni karakteristiki, so to~no opredelena te`ina. Bidej}i  e higroskopna supstancija, se ~uva na suvo mesto, vo pogonskata hala blizu do su{arata ili pod plaformata na pe~kata.

Se dodava vo te~niot metal vo koli~ina od 0,2% vo odnos na koli~inata na {ar`ata. Slu`i za otstranuvawe na site nepo`elni primesi i nepo`elni elementi vo legurata.

Sredstvoto za rafinacija se transportira so vilu{kar, kran, ili ra~no zavisno od koli~inata.

Argon - komprimiran gas, boci od 10 l, pod pritisok od 100-150 bar, se skladira vo pogonskata hala. Argonot go ispora~uvaat ״Tehni~ki gasovi״ - Skopje.

Komprimiran vozduh - go ispora~uva ״Tehni~ki gasovi״ preku postoe~ka instalacija. Se koristi za potrebite na filterot pod P=6 bar. Sertifikati za kvalitetot na komprimiraniot vozduh se dostavuvaat do upravata na R@ ״Institut״.

### IV.4  Energensi

Priroden gas

Kako gorivo se koristi priroden gas. Doveduvaweto na prirodniot gas do Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri se vr{i preku merno regulaciona stanica (MРS) koja e locirana vo krugot na lokacijata od potro{uva~ot.

Od MРS gasot izleguva podzemno, niz ~eli~na cevka NO 50, vkopana na dlabo~ina H =1 m od gorniot rab na cevkata. Ovoj cevovod, po izleguvaweto nad zemja se vodi vertikalno nagore do viso~ina na cevniot most  so koj se vodi do pred Pogonskata hala za proizvodstvo na var, od kade so poseben priklu~ok - ogranok se doveduva vo Pogonot za aluminium.

Komponentniot sostav na prirodniot gas so drugite karakteristiki na gasot se dadeni vo Sertifikatot za kvalitet koj se izdava od dobavuva~ot ״MAKPETROL״ AD Skopje. Vo додаток IV e prilo`ena kopija od eden sertifikat za kvalitet izdaden od ״MAKPETROL״ AD Skopje.

Dizel gorivo - se koristi za potrebite na камионot, dnevna potro{uva~ka 8-10 l. Pogonot za Al leguri go koristi pri транспорт na gotov proizvod i za razni drugi propratno proizvodstveni aktivnosti.

Propan-butan gas - se koristi za potrebite na vilu{karot, dnevna potro{uva~ka 2-3 boci (1 boca =10 kg.). Pogonot za Al leguri go koristi pri utovar na gotov proizvod, pri istovar na surovina, pri transport na surovina od magacin do pogon za proizvodstvo i za razni drugi propratno proizvodstveni aktivnosti.

Elektri~na energija - se koristi za rabota na opremata za podgotovka i proizvodstvo vo pogonot.

### IV.5  Proizvodi

1. Silumin - learska legura so to~no opredeleno tolerantno podra~je kako za legirnite komponenti taka i za primesite.

Vo proizvodstvoto na silumini kako surovina se koristi sekundaren aluminium kako osnovna komponenta i silicium, bakar kako legirni komponenti, vo zavisnost od baraniot hemiski sostav. Pri proizvodstvoto na silumini po`elno e sekundarniot aluminium da bide ednoroden i so poznato poteklo.

Sostavot na proizvodot se dvi`i vo ramkite na slednite vrednosti:

Al = 84-88%

Si  = 8-12%

Cu = 1-3%

Mg = 0.2-0.5%

Mn = 0.2-0.4%

Fe  = 0.7-1.1%

Drugi elementi se primesi (kako nepo`elni) so opredelena gorna granica;

Zn = max 1.2%

Ti = max 0.15%

Pb = max0.15%

Sn = max0.15%

2. Blok za dezoksidacija - sostavot na proizvodot se dvi`i vo ramkite na slednite vrednosti:

Al = 92-98%

Si  = 1-4%

Fe = 1-3%

Cu = 0.6-2%

Zn = 0.2%

Pb = 0.1%

Od rastopeniot metal se zema primerok za hemiska analiza. So instrument spektrometar se prati sostavot na proizvodot.

Po leeweto, izladenite odleanoci se redat na paleta i se obele`uvaat so broj na {ar`a i se skladiraat na mestoto ozna~eno kako sklad za gotovi proizvodi.

Tabela za proizvodi surovini i pomo{ni materijali za Zavodot za Aluminium

| Ref. Br ili | Materijal/ Supstancija(1) | CAS(4) Broj | Kategorija na opasnost(2) | Momentalno skladirana koli~ina | Godi{na upotreba | Edinica merka | Priroda na upotreba | RiS frazi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekundaren aluminium | 7429-90-5 | Ne e opasen | 100(toni) | 3000(toni) | t | Surovina | N/A |
| 2. | Al primaren | 7429-90-5 | Ne e opasen | / | / | t | Surovina | N/A |
| 3. | Silicium |  | Ne e opasen | 5 | 45 | t | Legirna kompon. | N/A |
| 4. | Sekundaren Bakar | 7440-50-8 | Ne e opasen | 0.2 | 2.98 | t | Legirna kompin. | N/A |
| 5. | Siluminski leguri | 7429-90-5 7440-50-8 1309-37-7 7439-96-5 7440-21-3 1314-13-2 | Ne e opasen | 24 | 2200 | t | Proizvod | N/A |
| 6. | Blok za dezoksidacija | NP | Ne e opasen | 5 | 300 | t | Proizvod | N/A |
| 7. | Rafinator | 16893-85-9 497-19-8 15096-52-3 | Ne e opasen | 0.500 | 5 | t | Repromaterijal | R: 48/20/22-36-52/53 S: 22-26-37-45-61 |
| 8. | Argon | 7440-37-1 | Komprimiran gas | 1 | 12 | boci | Pomo{en materijal | S:9-23 |
| 9. | Komprimiran vozduh | / |  | Vo sistem | 40000 | Nm3 | Pomo{en materijal | S:9-23 |
| 10. | Tehnolo{ka voda | / | Ne e opasen | - | 8000 | m3 | Pomo{en materijal | N/A |
| 11. | Priroden gas | 74-82-8 74-84-0 | Sertificirana dostava | Vo sistem | 200000 | Nm3 | Energens | R :12 S:9-16-23 |
| 12 | Dizel gorivo | 68476-30-2 | Zapaliv | 30 | 1500 | l | Energens | R: 10,40,51,53,65 S:2,24,36/37,43,62 |
| 13 | Elektri~na energija | Ne e primenlivo | N/A | Vo sistem | 66000 | KWh | Energens | N/A |

Во Заводот за Бакар

### IV.  Surovini, pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili proizvedeni vo oddelot za leewe na tehni~ki odleanoci

### IV.1  Opis na surovinite vo oddelot za leewe na tehni~ki odleanoci

Za proizvodstvoto na bakarni leguri vo gasna lon~esta pe~ka kako surovina se upotrebuva sekundaren bakar, legirni komponenti: primaren ili sekundaren kalaj, cink,  olovo, sekundaren aluminium, nikel, `elezo i dr.

Sekundarniot bakar se deli vo dve glavni tehnolo{ki grupi:

- sekundaren bakar so mal procent na primesi

- sekundaren bakar so pogolem procent na primesi

Za proizvodstvo na  bronzi naj~esto se koristi surovina so pogolem procent na bakar i mal procent na primesi kako {to se: ja`iwa od bakar so otstraneta izolacija, bakarni limovi, delovi izraboteni od elektrolitski bakar itn.

Za proizvodstvo na mesing naj~esto se koristi : sekundaren bakar od razni po{tenski kabli od koi e otstraneta izolacijata, kako i razni `ici vo ~ij sostav ima pogolem procent na olovno- kalajna legura namenati za razni lemewa. Isto taka, za proizvodstvo na mesing se koristi sekundarna surovina vo ~ij sostav ima pogolem procent na primesi kako Zn, Sn, Pb, Fe, Al, Mn i Ni.

### - Od primarnite komponenti se koristi olovo, kalaj, cink vo blok so            visoka ~istota ( 99,9 %)  so koi se vr{i legirawe.

- Kako legirni komponenti  isto taka se koristat i sek. aluminium, (otkrojci so 99.5 % Al)  sekundarno `elezo, nikel, olovo i sl.

### IV.2   Nus proizvod - bakarna troska i filterska pra{ina

### Pri procesot na proizvodstvo na tehni~ki odleanoci se dobiva kako nus proizvod bakarna troska i filterska pra{ina.

Vo zavisnost od proizvodstvoto, troskata e ssa 2 % od celokupniot vlezen materijal. Ili za ssa 10 t/mese~no proizvodstvo na Cu leguri, se dobiva  0,2 t troska. Filterskata pra{ina e okolu 0,02-0,03 t/mese~no.

Troskata }e se plasira kako trgovska stoka, bidej}i se koristi za ponatamo{na upotreba za proizvodstvo na bakar i bakarni leguri. Bakarnata troska nema {tetno vlijanie na `ivotnata sredina. Istoto se odnesuva  i za filterskata pra{ina.

### IV.3   Pomo{ni materijali

Kvarcen pesok - se koristi za izrabotka na kalapi za leewe vo pesok.

Se skladira vo Big-Bag vre}i i se ~uva na suvo mesto vo pogonot za Al leguri.

Hemiskiot sostav na kvarcniot pesok e : 99,6% SiO2 i 0,2% Al2O3%.

Kvarcniot pesok nema {tetni vlijanija vrz `ivotnata sredina.

Bentonit - pra{kasto vrzivno sredstvo pakuvano vo vre}i od 25 kg. Se ~uva na zatvoreno i suvo mesto. Vo Додаток IV e daden ATEST za bentonitot so hemiski sostav.

Sigel - te~nost pakuvana vo буре od 200 l. Se koristi pri izrabotkata na jadrata i slu`i kako vrzivno sredstvo za stvrdnuvawe na jadrata.

Додаток IV e dadena  bezbednosna lista na proizvodot.

CO2 - komprimiran gas, boci od 10l, pod pritisok od 100-150 bar, se skladira vo pogonska hala. Gasot go ispora~uva  ״Tehni~ki gasovi״ - Skopje. Se upotrebuva pri izrabotka na jadrata

Degazator - se koristi vo tabletizirana forma i ima uloga za otstranuvawe na zarobenite gasovi vo rastopeniot metal. Pakuvano e vo vre}i od po 25 kg. Se ~uva na zatvoreno i suvo mesto.

Додаток IV e dadena  Bezbednosna lista.

Dezoksidator - se koristi voobi~aeni predlegura Bakar – Fosfor (10 % fosfor), i ima uloga za otstranuvawe  na kislorodot od rastopeniot metal.

Premaz za peso~ni formi - se koristi za prema~kuvawe na peso~nite formi i jadra. Prema~kuvaweto e so cel  polesno da se odvojuva metalot od peso~nata forma. Pakuvawe vo 25 kg plasti~ni sadovi.

Додаток IV e dadena bezbednosna lista (Material Safety Data Sheets).

### IV.4   Energensi

Priroden gas

Gasnata lon~sta pe~ka za zagrevawe i topewe na metalot koristi priroden gas. Za razlika od rotacionata pe~ka, gorivoto nema direkten kontakt so metalot, tuku se zagreva lonecot vo koj {to se topi metalot.

### IV.5   Proizvodi

Kako proizvod se dobivaat leguri so to~no opredelen hemiski sostav soglasno Evropskite standardi.

Ima samo razli~ni na~ini na koj se lee legurata. So novo primenetite postapki za leewe vo pesok, se dobivaat leguri so opredelena forma, zavisno od pobaruvawata na korisnikot.

Iskustveno, najmnogu zastapena legura e kalajnata bronza. Istata e, soglasno analizata na potrebite na pazarot prisutna vo ссa 90% od celokupnoto proizvodstvo.

Osven ovaa legura prisutni se slednive tipovi:

-Olovo -Kalajna  bronza

-Aluminiumska bronza

-Mesing

Istite, soglasno strategijata za razvojot na R@ Institut se prisutni vo programata za proizvodstvo vo koli~ini koi se barani na pazarot. Vo ovoj period na pazarot nema pobaruvawa za niv.

Vo додаток se dadeni hemiskiot sostav na Kalajnata bronza i preostanatite tipovi na legura:

- Kalajna bronza - CuSn10

Cu=88,5-90,5%

Sn=9,3-11%

Ni=1,8%

Pb=0,8%

Zn=0,5%

Al=0,01%

Mn=0,1%

Fe=0,15%

Napomena:

Kalajnata bronza ima podtipovi na nejzini leguri. Za site e zaedni~ki hemiskiot sostav vo koj se menuva samo procentot na bakar vo granicite na  Cu = (85-90,5) % i kalaj  Sn= (9,0-14) %.

-Olovo-Kalajna bronza – CuSn10Pb10

Cu=78,0-81,5%

Sn=9,2-11%

Pb=8,0-10%

Ni=2,0%

Zn=2,0%

Al=0,01%

Mn=0,2%

Fe=0,2%

Napomena:

Olovo-Kalajnata bronza ima drugi svoi podtipovi na leguri, no za site e zaedni~ki hemiskiot sostav, a se menuvaat : Cu = (70-82)% , Sn= (4-14) % i Pb=(8-23)%

Aluminiumska bronza – CuAl10Fe1

Cu= ostatok %

Al=9-10%

Fe=0,5-1,5%

Mn=0,5%

Ni=1,0%

Sn=0,1%

Pb=0,02%

Zn=0,5%

Napomena:

Aluminiumskata bronza ima zastapeno svoi podtipovi na leguri.Za site e zaedni~ki hemiskiot sostav, a se menuva: Cu = (73-96)%, , Al= (4-12,5)% i Fe=(0,2-7)%.

Mesing - CuZn33Pb2

Cu= 56,0-66,0 %

Zn=ostatok %

Pb=1,0-2,8%

Al=0,1-0,7%

Fe=0,05-0,8%

Mn=0,5%

Ni=0,2-1,0%

Sn=0,3-1,5%

Napomena:

Mesingot ima  drugi svoi podtipovi na leguri. Za site e zaedni~ki hemiskiot sostav, vo koj se menuvaat : Cu = (56-66)% i Zn= (37-28) %.

### IV. Surovini, pomo{ni materijali i  energii  upotrebeni pri izrabotka na umetni~ki skulpturi

### IV.1  Opis na surovinite

Za proizvodstvoto na umetni~ki skulpturi se koristi bakarna legura CuRG5 ( CuSn5Zn5Pb1) koja se proizveduva  vo gasna lon~esta pe~ka a  kako surovina se upotrebuva sekundaren bakar, legirni komponenti : primaren  kalaj, primaren cink, sekundarno olovo, sekundarna RG bronza.

IV.2  Nus proizvod - bakarna troska i filterska pra{ina

### Pri procesot na proizvodstvo na umetni~ki skulpturi po metodata na silikonska guma se koristi bakarna legura CuRG5 ( CuSn5Zn5Pb1)  i kako nus proizvod se dobiva bakarna troska i filterska pra{ina.

Vo zavisnost od proizvodstvoto, troskata e ssa 2 % od celokupniot vlezen materijal. Ili za ssa 1.5 t/mese~no proizvodstvo na bakarna legura CuRG5    (CuSn5Zn5Pb1) se dobiva  0,03 t troska. Filterskata pra{ina e okolu 0,002-0,003 t/mese~no.

Troskata }e se plasira kako trgovska stoka, bidej}i se koristi za ponatamo{na upotreba za proizvodstvo na bakar i bakarni leguri. Bakarnata troska nema {tetno vlijanie na `ivotnata sredina. Istoto se odnesuva  i za filterskata pra{ina.

### IV.3  Pomo{ni materijali

- Silikonska guma - se koristi za nanesuvawe odnosno vadewe na negativ od gipseniot model. Spakuvan vo kanti od  20kg. Se ~uva na suvo i zatvoreno mesto.

- Katalizator -pome{an so silikonskata guma so daden soodnos slu`i za stvrdnuvawe na silikonskata guma. Spakuvan e vo aluminiumski tubi so te`ina od po100gr. Se ~uva na suvo i zatvoreno mesto.

- Gips - se koristi  za izrabotka na gipseni {tikli na modelite,  kako i za izrabotka na smesa od crvena zemja i gips so daden soodnos so koja se izrabotuvaat jadrata na modelite i za kalapirawe na umetni~kite odleanoci.Spakuvan e vo kni`ni vre}i so te`ina od 25kg. Se ~uva na suvo i zatvoreno mesto.

- Crvena zemja -se koristi za izrabotka na smesa od crvena zemja i gips so daden soodnos so koja se izrabotuvaat jadrata na modelite i za kalapirawe na umetni~kite odleanoci. Spakuvan e vo najlonski vre}i so te`ina od 23.5kg. Se ~uva na suvo i zatvoreno mesto.

- Vosok - se stopuva i se koristi za nanesuvawe vrz silikonskata guma vo nekolku  sloja so debelina od 6-7 mm ,{to vsu{nost prestavuva pozitivot na

modelot. Se nabavua kako refus i spakuvan e ili vo kartonski kutii ili vo vre}i. Se ~uva na ladno i zatvoreno mesto.

- Parafin - se stopuva i vo soodnos so vosokot  se koristi za nanesuvawe vrz silikonskata guma kako pozitiv na modelot.Se nabavuva kako refus i spakuvan e ili vo kartonski kutii ili vo vre}i. Se ~uva na ladno i zatvoreno mesto.

- Kalofonium - se stopuva vo soodnos so parafinot i  se koristi za nanesuvawe vrz silikonskata guma kako pozitiv na modelot.Se nabavuva kako refus i spakuvan e ili vo kartonski kutii ili vo vre}i. Se ~uva na ladno i zatvoreno mesto.

- Kvarcen pesok - se koristi za kalapirawe na isu{enite kalapi od umetni~kite odleanoci .Kvarcniot pesok se presejuva i  regenerira so bentonit  i se skladira vo Big-Bag vreki na suvo mesto vo pogonot.

- Hemiskiot sostav na kvarcniot pesok e : 99,6% SiO2 i 0,2% Al2O3

- Kvarcniot pesok nema {tetni vlijanija vrz `ivotnata sredina.

- Bentonit - pra{kasto vrzivno sredstvo pakuvano vo vre}i od 25kg. Se ~uva na zatvoreno i suvo mesto. Vo Додаток IV e daden ATEST za bentonitot so hemiski sostav

- Degazator - se koristi vo tabletizirana forma i ima uloga za otstranuvawe na zarobenite gasovi vo rastopeniot metal. Pakuvano e vo vre}i od po 25 kg. Se ~uva na zatvoreno i suvo mesto.

- Додаток IV e dadena  Bezbednosna lista.

- Dezoksidator - se koristi voobi~aeni predlegura Bakar - Fosfor (10 % fosfor), i ima uloga za odstranuvawe  na kislorodot od rastopeniot metal.

### IV.4  Energensi

Priroden gas

Kaj gasnite lon~sti pe~ki, za topewe na metalot, za zagrevawe na transportniot lonec i za su{ewe na kalapite vo su{arata se koristi prirodniot gas. Sertifikat za prirodniot gas e daden vo додаток.

### IV.5  Proizvodi

Kako proizvod se dobiva umetni~ka figura izrabotena od bakarna legura CuRG5 ( CuSn5Zn5Pb1 ) so to~no opredelen hemiski sostav soglasno evropskite standardi.

Cu=86-89%

Sn=4-6 %

Ni=0,3%

Pb=0,9%

Zn=4-6%

Al=0,01%

Mn=0,001%

Fe=0,3%

### IV.6 Material Safety Data Sheets

Vo prodol`enie se dadeni bezbednosni listi za silikonskata guma , katalizatorot, gips, crvena zemja)

Tabela za proizvodi surovini i pomo{ni materijali za Zavodot za Bakar

| Ref. Br ili | Materijal/ Supstancija(1) | Proizvod Surovina Pomo{en materijal | CAS(4) Broj | Kategorija na opasnost(2) | Momentalno skladirana koli~ina | Godi{na upotreba | R i S frazi(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekundaren bakar | surovina | 7440-50-8 | Ne e opasen | 0.600(toni) | 10(toni) | R:36/37/38 S: 7/8-43 |
| 2. | Sekundaren Al | surovina | 7440-50-8 | Ne e opasen | /(toni) | 0.500(toni) | Nema podatoci |
| 3. | Sekundarna bronza | surovina |  | Ne e opasen | /(toni) | 3(toni) | Nema podatoci |
| 4. | Kalaj (primaren) | surovina | 7440-31-5 | Ne e opasen | 0.05(toni) | 1(toni) | Nema podatoci |
| 5. | Olovo (primarno i sekundarno) | surovina | 7440-31-5 | Ne e opasen | /(toni) | 0.1(toni) | Nema podatoci |
| 6. | Cink,Zn | surovina | 7440-66-6 | Ne e opasen | 0.2(toni) | 0.4(toni) | Nema podatoci |
| 7 | Rafinator za bronza-Sn Bronal BO Sostav: Mangan dioksid Natrium karbonat Aluminium trinatrievfluorid | Pomo{en materijal | 1313-13-9 497-19-8 15096-52-3 | Ne e opasen | 0.01(toni) | 0.1(toni) | R:48/23/25-20/22 S:22-26-27-45 |
| 8. | Rafinator za mesing Bamed MN1 Sostav: Natrium karbonat | Pomo{en materijal | 497-19-8 | Ne e opasen | 0.025(toni) | 0.05(toni) | R:36 S:22-26 |
| 9. | Rafinator za bronza-Al Bronoxal AN Sostav: Aluminium trinatrium heksafluorid | Pomo{en materijal | 15096-52-3 | Ne e opasen | 0.025toni) | 0.025(toni) | R:48/23/25-20/22 S:22-37-45 |
| 10. | Degazator Degasolit CU Sostav: Natrium silikat | Pomo{en materijal | 1344-09-8 | Ne e opasen | 0.02(toni) | 0.05(toni) | R:37/38-41 S:26-36-37-39 |
| 11. | Premaz-Grafolit K Sostav: Etanol 2Propanol Tero butanol | Pomo{en materijal | 64-17-5 67-63-0 75-65-0 | zapaliv | 0.06(toni) | 0.1(toni) | R:11 S: 7-11 |
| .12 | Silikatno vrzivo Sostav: Natrium silikat | Pomo{en materijal | 1344-09-8 | Ne e opasen | 0.1(toni) | 0.75(toni) | R: 37/38-41 S:26-36-37-39 |
| 13. | CO2 | Pomo{en materijal | 124-38-9 | Komprimiran gas | 1 boci | 12 boci | S: 9-23 |
| 14. | Bentonit | Pomo{en materijal | 1302-78-9 | Ne e opasen | 0.025(toni) | 0,1(toni) | N/A |
| 15. | Kvarcen pesok | Pomo{en materijal | 7631-86-9 | Ne e opasen | 0.5(toni) | 12(toni) | N/A |
| 16 | Silikonska guma Feingosil P | Pomo{en materijal | 4253-34-3 17689-77-9 | Ne e opasen | 0.55(toni) | 1(toni) | N/A |
| 17. | Gips | Pomo{en materijal | 13397-24-5 | Ne e opasen | 16(toni) | 20(toni) | N/A |
| 19. | Crvena zemja | Pomo{en materijal | 1318-16-7 | Ne e opasen | 10(toni) | 20(toni) | N/A |
| 20. | Vosok | Pomo{en materijal | 64742-43-4 | Ne e opasen | 0.35(toni) | 0.5(toni) | N/A |
| 21. | Parafin | Pomo{en materijal | 8002-74-2 | Ne e opasen | 0.012(toni) | 0.1(toni) | N/A |
| 22. | Kalafonium | Pomo{en materijal |  | Ne e opasen | /(toni) | 0.25(toni) | N/A |
| 23. | ^eli~na armatura | Pomo{en materijal | 7439-89-6 7439-96-5 7440-47-3 7440-21-3 | Ne e opasen | /(toni) | 0.5(toni) | N/A |
| 24. | Tehnolo{ka voda | Pomo{en materijal |  | Ne e opasen | - | 3000 m3 | N/A |
| 25. | Kalaperska smesa (kvarcen pesok i bentonit) | Pomo{en materijal | 7631-86-9 1302-78-9 | Ne e opasen | 5(toni) | 10(toni) |  |
| 26. | Priroden gas | energens | 74-82-8 74-84-0 | Sertificirana dostava | Vo sistem | 10000Nm3 | R :12 S: 9,16,23 |
| 27. | Elektri~na energija | energens | Ne e primenlivo | H/A | Ne e primenlivo | 66000KWh | N/A |
| 28. | Bakarni leguri (tehni~ki odleanoci i umetni~ki leguri) | Gotov proizvod | 7440-50-8 7440-31-5 7429-90-5 7439-92-1 7440-66-6 | Ne e opasen | 14(toni) | 10(toni) | N/A |
| 29. | Aluminski leguri (tehni~ki odleanoci i umetni~ki leguri) | Gotov proizvod | 7429-90-5 7440-50-8 1309-37-7 7439-96-5 7440-21-3 1314-13-2 | Ne e opasen | 1(toni) | /(toni) | N/A |

сертификат за квалитет на природен гас

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

KARTICA ZA ZA[TITA izdadena vo soglasnost so regulativata CE 1907/2006/CE-453/2010/CE

GIPS SCAGLIOLA				izdanie 1.2 (ITA) od 28.02.2011

Voved

Lages Spa go zadr`uva pravoto da gi promeni tehni~kite karakteristiki za proizvodite bez prethodna najava, obezbeduvaj}i posledovatelno na toa odredeni izmeni koi mo`at da bidat potrebni za ova kartica.

Ovaa kartica e distribuirana vrz osnova na barawa na klienti, vo nekontrolirana kopija. Se prepora~uva proverka na a`uriraweto.

Cel/Primenlivost

Da se definiraat potrebnite informacii za da se obezbedi sigurnosno koristewe na proizvodot.

- Identifikacija na proizvodot i na dru{tvoto

Komercijalno ime			Scagliola Brza, Scagliola Bavna

Korisnost	Preparati od gipsena poluhidrirana baza za grade`ni{tvo, hemiska i kerami~ka industrija.

Dru{tvo				Lages SpA

Via Molino 26-25055 Pisogne(BS)

Tel.0364 880468

Fax: 0364 87384

Email-info@lages.biz

Telefon  za itni slu~ai		0364 880468

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

- Identifikacija na opasnosti

  - Klasifikacija na substancata

Vo soglasnost so Regulativata 1999/45/CE: ne e klasificirana kako opasna

Vo soglasnost so Regulativata 1272/2008/CE: ne e klasificirana kako opasna

  - Elementi na etiketata

Vo soglasnost so Regulativata 1999/45/CE: ne e etiketirana kako opasna

Vo soglasnost so Regulativata 1272/2008/CE: ne e etiketirana kako opasna

  - Drugi opasnosti

Pra{ina-vo visoki koncentracii mo`e da gi iritira respiratornite pati{ta

Ko`a-so prodol`ena izlo`enost so vreme mo`e da predizvika su{ewe na ko`ata

- Sotav i informacii za sostojkite

Komponenti	      		    formula	    CAS 	N°EINECS	sodr`ina

Sulfat od

poluhidriran kalcium	CaSO4 0.5H2O   10034-76-1   231-900-3         >85%

Br. na registracija REACH: 01-2119444918-26-0233

Preparatot ne se smeta za opasen vrz osnova na direktivata 67/548/CE i na regulativata 1272/2008

- Merki za prva pomo{

  - Opis na merkite za prva pomo{

Generalen opis

Proizvodot ne e opasen, vo slu~aj na iritirawe na ko`ata, da se konsultira dermatolog

Vo slu~aj na kontakt so o~i

Ne e pobarana nikakva specifi~na merka, vo slu~aj na dopir so pra{ina, vedna{ isplaknete so golema koli~ina na voda, ili specifi~ni te~nosti za o~i, da se konsultira lekar.

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

Vo slu~aj na kontakt na ko`a

Ne e pobarana nikakva specifi~na merka, isplaknete so voda i sapun

Vo slu~aj na vdi{uvawe

Ne e pobararana nikakva specifi~na merka, da se obezbedi dovolna ventilacija

Vo slu~aj na progoltuvawe

Izmivawe na usnata praznina so voda i piewe golema koli~ina na voda. Da se konsultira lekar vo slu~aj ako e potrebno.

  - Simptomi i glavni efekti, kako akutni taka i zadocneti

Ne se pojavuvaat nekoj simptomi ili posebni efekti

  - Indikacii za eventualna potreba od itno konsultirawe na lekar ili specijalni tretmani.

Nikakva potreba, vo slu~aj da se kontaktira lekar, da se zeme ovoj dokument

- Merki za protiv po`ar

  - Sredstva za gasnewe

Proizvodot ne e zapaliv, vo slu~aj na po`ar na odredena oblast da se koristat aparatite za protiv po`ar.

  - Specijalni opasnosti koi proizleguvaat od substancata

Nikakvi,proizvodot ne e zapaliv ,ne e eksploziven i ne olesnuva sogoruvawe so drugi

  - Preporaki za vrabotenite pri gasnewe na po`ari

Nikakva posebna preporaka

- Merki vo slu~aj na povremeni izdavawa

  - Li~ni merki na pretpazlivost, za{titna oprema i proceduri za itni slu~ai

Da se izbegne kontakt so o~i i so ko`a, da se nosi za{titna oprema,

proveri vo sekciite 7 i 8

  - Ambientalni merki na pretpazlivost

Da ne se rasfrla vo po~va, vo povr{inski vodi i vo kanalizacija

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

  - Metodi i materijali za sodr`inata i podobruvawe na svojstvata

Ako e mo`no, da se koristat sredstva za ~istewe na suvo, kako pravosmukalki

Proizvodot se zacvrstuva vo dopir so voda, me|uvremeno da se za~uva sobraniot proizvod od vla`nost.

  - Referenci od drugite sekcii

Dopolnitelni informacii vo sekciite 8 i 13

- Manipulirawe i skladirawe(~uvawe)

  - Merki na pretpazlivost za sigurna manipulacija.

Da se izbegne kontakt so o~i i so ko`a. Da se ~uva zatvorena ambala`ata za da ne dojde do rasturawe

7.2 Uslovi za sigurno skladirawe, vklu~uvaj}i i eventualni inkompaktnosti

Da se skladira proizvodot na pokrieno, na suvo i podaleku od vlaga. Da se ~uva vo originalna ambala`a i eventualno da se zatvorat sadovite ako se otvoreni.

7.3 Krajna specifi~na upotreba

Proizvodstvo na mazen material i {tuko-gips , artefakti od gips

- Kontrola na izlo`enosta/individualna za{tita

  - Parametri za kontrola

Respiratoren del za CaSO4-TWA: 5mg/m3

  - Kontrola na izlo`enosta/individualna za{tita-Merki za op{ta za{tita

Da ne se jade i pie za vreme na koristewe na proizvodot.Da se izbegne kontakt so o~i i ko`a. Da se izbegne rasturawe na pra{inata.

Za{tita na respiratorniot trakt

Da se koristat za{titni maski za pra{ina vo soglasnost so EN140 vo slu~aj na slaba ventilacija

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

Za{tita na ko`ata

Vo slu~aj na hipersenzibilnost na ko`ata, da se koristat za{titni rakavici, da se koristi za{titna obleka so dolgi rakavi, za{titni konduri i ~izmi

Za{tita na o~ite

Vo slu~aj na nesakana pro{irenost, da se koristat za{titni nao~ari vo soglasnost so EN166

- Fizi~ki i hemiski svojstva

Aspekt:					pra{ina vo bela boja

Miris:					bez miris

Zapalivost:					ne zapaliva

Eksplozivni svojstva/oksidira~ki	ne eksploziven, ne oksidira~ki

Hemiski transformacii:			CaSO4	+H2O na cirka 140 º

Od gipsot:					CaO+SO3 na cirka 1000 º

Eksplozivni svojstva:			ne eksploziven

Oksidira~ki svojstva:			ne primenlivi

Pritisok na parea:				ne isparliv

Volumenska masa:				2.4 gr/cm3  (na 20 Cº)

O~igledna volumenska masa:		0.9+ 1.3 gr/cm3  (na 20 Cº)

Vrednost na PH:				od 6 do 8 (na 20 Cº)

Rastvorlivost:				cirka 2 gr/litar (na 20 Cº)

- Stabilnost i reaktivnost:

  - Reaktivnost:

Proizvodot brzo se zacvrstuva pri kontakt so voda. Nikakov specifi~en material ne treba da se izbegne.

  - Hemiska stabilnost

Stabilen ako se ~uva na pokrieno,na suvo i pod obi~ni temperaturni uslovi

  - Mo`nost za opasni reakcii

Ako se me{a vo voden rastvor od natrium karbonat, razviva jaglerod dioksid

  - Uslovi za izbegnuvawe

Stabilen ako se ~uva na pokrieno i na suvo

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

  - Nekompaktibilni materijali

Nieden osven onie koi se poznati

  - Opasni proizvodi vo raspa|awe

Na temperaturi nad 1000 Cº se raspa|a vo CaO i SO3

- Toksikolo{ki informacii

  - Toksikolo{ki informacii

Ne se napraveni toksikolo{ki studii vrz vakov tip na proizvod

LD/LD50 od kalcium sulfat, glavni komponenti

- Oralna akutna toksi~nost: LD50 za staorec >1581 mg/kg-spored upatstvata OECD 420

- Akutna toksi~nost pri vdu{uvawe: LD50 za staorec >2.61 mg/kg-spored upatstvata OECD 403

- Iritacija na ko`ata:Nikakva iritacija za preporaka-spored upatstvata OECD 404

Senzibilnost:

Nema indikacii za senzibilnost

- Ekolo{ki informacii

  - Toksi~nost:

Proizvodot ne e opasen za okolinata

  - Postojanost i postepeno namaluvawe

Proizvodot e neorganski materijal, posle hidratacija ne pojavuva nikakov rizik na toksi~nost

  - Potencijal za bioakumulacija

Proizvodot e neorganski materijal, posle hidratacija ne pojavuva nikakov rizik na toksi~nost

  - Mobilnost vo po~vata

Proizvodot e neorganski materijal, posle hidratacija ne pojavuva nikakov rizik na toksi~nost

12.5	Rezultai od procenkata PBT i vPvB

Proizvodot e neorganski material, posle hidratacija ne pojavuva nikakov rizik na toksi~nost

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

  - Drugi sprotivni efekti

Da ne se frla vo kanalizacija ili vo povr{inski protoci na voda

- Predvideni uslovi pri uni{tuvawe

  - Metodi na tretirawe na otpadot

Da ne se frla vo kanalizacija ili vo povr{inski protoci na voda.

Podelbata na otpadot se izvr{uva spored modaliteti  regulirani so nacionalnite zakoni.

Uni{tuvawe na otpadot spored CER 17 08 02. Amabala`ata koja ne e zagadena mo`e da bide reciklirana.

- Informacii za transportot

Proizvodot ne vleguva vo niedna klasa na opasnost za prevoz na stoka(IMDG,ADR,RID)

  - Broj ONU:

Ne e primenlivo

  - [pediterski broj so brodski prevoz ONU

Ne e primenlivo

  - Klasa na opasnost povrzana so prevozot

Ne e primenlivo

  - Grupa na ambala`a

Ne e primenlivo

14.5	Opasnosti za okolinata

Ne e primenlivo

14.6	Specijalni Merki na pretpazlivost za korisnicite

Ne e primenlivo

14.7	Prevoz na razdvoen proizvod spored Додатокot II od MARPOL 73/78 I {ifrata IBC

Ne e primenlivo

15.Informacii za regulativata(Upatstva)

15.1	Normi i zakonodavstva za zdravjeto, za{titata i okolinata specifi~ni za substancata

Ovaa karti~ka za za{tita e vo soglasnost so Regulativata 1907/2006/CE-(REACH) i naredni izmeni

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

Nacionalno zakonodavstvo:Italija

Zakonodaven dekret br.81/2008 i naredni izmeni i integracii

Korisnikot na proizvodot treba da gi primeni tehni~kite i organizaciski merki predvideni so procenkata za hemiski rizik predvidena so dekretot. Zavisno od izborot na Opremata za Individualna Za{tita, da se vidi kako {to e navedeno vo sekcija 8.

15.2	Procenka vrz hemiskata za{tita

Ne e izvr{ena nikakva procenka vrz hemiskata za{tita na proizvodot

16.Ostanati informacii

Podatocite i informaciite koi se prisutni vo ovaa kartica se rezultat na poznavawata koi bile na raspolagawe na denot na izdavaweto. Dru{tvoto ne prevzema nikakva odgovornost za {tetite vrz lu|eto ili stvarite koi mo`e da proizlezat od koristewe na substancata porazli~no od ona za koe e nameneta. Karticata ne zamenuva, tuku gi integrira, tekstovite i normite koi ja reguliraat aktivnosta od korisnikot. Korisnikot ima celosna odgovornost za predupreduvawata koi se neophodni za koristewe na proizvodot.Se podrazbira deka korisnikot treba da gi definira merkite za za{tita spored zakonodavstvoto primenlivo vrz sopstvenata aktivnost.

Proizvod realiziran vo soglasnost so UNI EN 13279-1 Vrziva i malteri na gispena osnova-Del 1:Definicii i barawa

Napi{ani pra{awa:

Dopolnitelni informacii mo`e da bidat ispora~ani po barawe, obra}aj}i se do na{ata tehni~ka usluga.

16.1	Indikacii na izmenite

Ovaa Kartica za Za{tita e izmeneta za da se prifatat slednite odredbi:

- Regulativa 453/2010/CE(izmeni na regulativata 1907/2006/CE)

- Regulativa 1272/2008/CE(izmeni na regulativata 1907/2006/CE)

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

“ Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.a			Tel.0364 86117 / 880468

Via Molino,26							Fax: 0364 87384 / 87488

25055 Pisogne(BS)						e-mail: info@lages.biz

C.F/Reg. Impr.BS e P.IVA 02956860171-

R.E .A BS 308415

DRU[TVO OD GRUPACIJATA FINBEST SPA		www.lages.biz

16.2	Kratenki i akronimi

TWA:sredno prose~no vreme(Time Weighted Average)

LD50:sredna smrtonosna doza(median lethal dose)

OECD:Organisation for Economic Cooperation and Development

PBT: Postojan, bioakumulaciski i toksi~en

vPvB:Mnogu postojan, mnogu bioakumulaciski

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ADR: Agreement on the transport of Dangerous goods by Road

RID: Regulation on the International transport of Dangerous goods by Rail

IATA: International Air Transport Association

Izdanie 1.2(ITA) od 28.02.2011 Kartici za za{tita Lages SpA. Proizvod Gips Scagliola

KARTICA NA PODATOCI ZA ZA[TITA

E.S.D.S-European Safety Data Sheet

Spored Direktivata 91/155/CE-93/112/CEE

Vkuno stranici: 3

IDENTIFIKACIJA NA PREPARATOT-IDENTIFIKACIONI PODATOCI ZA DRU[TVOTO

1.1 Komercijalno ime					COCCIO PESTO/SABBIA ROSSA/ARGILLA

COTTA/COLORANTE DI LATERIZIO/TERRATENNIS/GRANULATO DI LATERIZIO

COCCIO PESTO/CRVEN PESOK/PE^ENA GLINA/BOJA NA TULA/ZEMJA ZA TENIS/GRANULAT OD TULA

1.2 Identifikacija na proizvoditelot			POL TENNIS di Martinelli Giovanni &C.s.n.c

Via Serega,14-37041 Albaredo D’Adige(VR)

Tel. 045 7000404-045 7000107

Fax:045 6609259

2-SOSTAV/INFORMACII ZA SOSTOJKITE

Me{avina na glina i pesok

3-IDENTIFIKACIJA NA OPASNOSTI

Opasnost od triewe na ko`ata

4-MERKI NA PRVA POMO[

Pri dopir na ko`ata: triewe miewe so voda i dezinfekcija

5- PROTIVPO@ARNI MERKI

Proizvodi koi ne se zapalivi

Nikakva posebna merka za pretpazlivost

Ne e podlo`en na spontano sogoruvawe

Ne e podlo`en na eksplozija

Kartica za za{tita-S.B.V.Engineering s.r.l. 1

Trgovsko ime:coccio pesto

6-MERKI VO SLU^AJ NA VONREDNA SOSTOJBA

Ne e predvidena nikakva posebna merka za pretpazlivost vo slu~aj na vonredna sostojba na proizvodot od sopstvenata ambala`a, osven mo`nost za kontuzija na operatorot koj }e bide pogoden

7-MANIPULACIJA I SKLADIRAWE

Plastovidni delovi

Manipulacijata da se izvr{i so koristewe na antiabrazivni rakavici i za{titni konduri.

8-KONTROLA NA IZLO@ENOSTA/ INDIVIDUALNA ZA[TITA

Nikakva posebna merka za pretpazlivost: posebni merki za prevencija pri izlo`enost

Nikakva prisutnost na zabele`itelni radioaktivni substanci

9-FIZI^KI I HEMISKI SVOJSTVA

Hemiska analiza

SiO2		92.2%

Al2O3		2.9%

Fe2O3		3.0%

Fizi~ki karakteristiki

Aspekt:					Cvrst

Rastvorlivost vo odnos na vodata:	1.3 Kg/l

Temeratura na topewe:			> 900 ºC

10-STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilen proizvod

11-TOKSIKOLO[KI INFORMACII

Proizvodot ne sodr`i azbest, {estvaleten hrom, arsen

Pravec na absorbirawe nikakov: mo`e da se pojavi navleguvawe vo ko`ata vo slu~aj na triewe

Iritira~ka akcija: ne postoi

Akuten efekt:ne postoi

Kartica za za{tita-S.B.V.Engineering s.r.l. 2

Trgovsko ime:coccio pesto

12-EKOLO[KI INFORMACII

Proizvod koj e sostaven isklu~ivo od glina, ne zagaduva~ki

13-INFORMACII ZA UNI[TUVAWE

Proizvod koj ne e zagaduva~, se uni{tuva vo deponii za inerten otpad

14-INFORMACII ZA TRANSPORTOT

Nikakva posebna merka za pretpazlivost ne e predvidena pri eventualen transport

15-REGULATORNI INFORMACII

Materijalot ne e predmet na interes

16-OSTANATI INFORMACII

Mo`e da se odnesuvaat na inerentnoto zakonodavstvo okolu uni{tuvawe na otpadot:

DPR915/82; Dlgs 22/97

Kartica za za{tita-S.B.V.Engineering s.r.l. 3

Vo narednite prilozi dadeni se dogovori za dobavuvawe na surovina (sekundaren aluminium i sekundaren bakar), koja e dobavena od strana na dobavuva~i koi imaat soodvetni dozvoli za taa dejnost.

ДОДАТОК V

CVRST I TE^EN OTPAD

- Во Заводот за Алуминиум

- Во Заводот за Бакар

V  CVRST I TE^EN OTPAD  VO ZAVODOT ZA ALUMINIUM

V.1 Karakteristiki na cvrst i te~en otpad

WS 1 Cvrsti ~estici od filter

Cvrsta pra{kasta supstancija, glavno od neorgansko poteklo, koja se odvojuva vo procesot na pro~istuvawe na dimnite gasovi. Ne~istite dimni gasovi na vlezot od filterot udiraat vo odbivna plo~a i turbulentno se vodat niz postavenite rakavni vre}esti filtri na koi se fa}a pra{inata. So avtomatikata na filterot, so pomo{ na vgraden pnevmatski sistem se vr{i cikli~no istresuvawe na oddelni segmenti od vre}ite. Fatenata na niv pra{ina se osloboduva i se sobira vo prifaten bunker od kade se transportira do prifaten kontejner za otpad.

Kontejnerot za otpad, koj e od otvoren tip  se nao|a na izlezot od pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri. Превземањеото на овој отпад е во надлежност на фирмата Еко клуб

Rezultatite od hemiskata analiza na filterskata pra{ina se dadeni vo tab:

| Parametar | Edinica merka | Metoda na analiza | Instrument | MDK | Rezultati od ispituvawata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd, kadmium | mg/Nm3 | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 0.2 | 0.00025 |
| Pb, olovo | mg/Nm3 | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 5 | 0.00225 |
| Sn, kalaj | mg/Nm3 | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 5 | <0.0021 |
| Ti, titan | mg/Nm3 | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | - | <0.0001 |
| V, vanadium | mg/Nm3 | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 5 | 0.00006 |
| W, volfram | mg/Nm3 | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | - | <0.00052 |

| Parametar | Edinica merka | Metoda na analiza | Instrument | MDK | Rezultati od ispituvawata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd, kadmium | g/h | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 1 | 0.0027 |
| Pb, olovo | g/h | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 25 | 0.0247 |
| Sn, kalaj | g/h | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 25 | <0.0228 |
| Ti, titan | g/h | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | - | <0.0011 |
| V, vanadium | g/h | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | 25 | 0.0007 |
| W, volfram | g/h | ICP-AES M54 ISO 11885 | VARIAN VISTA_MPX ICP-OES | - | <0.0057 |

WS 2 Aluminiumska troska

Pri procesot na proizvodstvo na aluminiumski leguri po gruboto i fino ~istewe pri procesot na topewe kako nus proizvod se javuva aluminiumska troska vo koli~ina od 10-12 t /mese~no.

Aluminiumskata troska se skladira vo boks za prerabotka, potoa se drobi, mele i se klasificira. Od klasifikacijata se dobivaat slednite frakcii:

1. frakcija za podgotovka na kondicioner za troska,

2. frakcija od mehani~ki vrzano `elezo,

3. povraten aluminium

Otpad od selekcija na surovina

Pri selekcija na sekundarniot aluminium se odvojuva otpad koj se sostoi od железо, staklo, plastika, zemja, drvo i drugi ne~istotii. Takviot otpad se odvojuva i se skladira vo kontejnerot za otpad. Prevzemaweto na ovoj otpad e vo nadle`nost na firmara Eko Klub.

Koli~inata na vakviot otpad zavisi od sostavot na sekundarniot aluminium no naj~esto se dvi`i vo granici od 0.6-1.5% od koli~inata na sekundarnata surovina .

WS 3  Sekundarno `elezo

Sekundarno `elezo kako nus-proizvod od proizvodstvoto na Al-leguri se skladira vo posebno obele`an kontejner. Istoto se prodava na soodvetni firmi.

WS 4  Јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од метелутгиски процеси

Cvrst otpad od zamena na kazanite na lon~estite pe~ki (na sekoi 100-150 {ar`i). Materijal : SiC ili grafit. Istite delumno }e se koristat za termi~ka izolacija na kazanite (lonci), a ostanatiot del cca 10% od vkupniot otpad se deponira. Prevzemaweto na ovoj otpad e vo nadle`nost na firmara Eko Klub.

Motorni i transmisioni masla (13 02 08)

Pri servisirawe, remont i odr`uvawe na vilu{karite i opremata od strana na vrabotenite od O.E. Odr`uvawe, koja e zadol`ena za nabavka, skladirawe i menuvawe na odredeni periodi~ni pregledi se pojavuva odredena koli~ina na otpadni motorni i transmisioni masla. Istite se skladiraat vo posebno obele`an sad. Sadot so skladirani masla go prevzema firmata ״Ekoklub״.

V.2 Postapuvawe so otpad,  rakuvawe i skladirawe na cvrst otpad

Postapuvaweto so otpadot se izveduva so vnimanie so cel da se izbegne:

- zagaduvawe na `ivotnata sredina, `ivotot i zdravjeto na lu|eto;

- zagaduvawe na vodite, vozduhot i po~vata nad propi{anite granici;

- uni{tuvawe na prirodnite uslovi za `ivot na `ivotnite i rastenijata;

- nagrduvawe i neureduvawe na objektite i prostorot vo urbanite zoni i podra~ja nadvor od urbani zoni.

Cvrstiot otpad  najprvo se selektira i  se skladira vo metalen kontejner za otpad so kapacitet od 5 m3, koj se nao|a vo dvornoto mesto na Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri. Kontejnerot го превзема фирмата Еко клуб.

V.3 Sobirawe i transportirawe na otpadot

Sobiraweto i transportiraweto na otpadot se vr{i so sredstva i oprema koja e nameneta isklu~ivo za sobirawe i za transportirawe na otpadot.

Otpadot od lokacijata na R@ „Institut” go prevzema firmata „Eko-Klub” i go transportira do soodvetna deponija. Pri prevzemaweto na otpadot se izgotvuvaat soodvetni transportni formulari i lista za identifikacija na otpadot. Transportnite formulari  ispe~atirani se vra}aat vo R@ Institut a.d.Skopje.

CVRST I TE^EN OTPAD OD ZAVODOT ZA ALUMINIUM

| Ref. br | Vid na otpad/materijal | Broj od Evropskiot katalog na otpad | Koli~ina | Prerabotka/ odlo`uvawe | Metod i lokacija na odlo`uvawe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koli~ina po mesec [toni] | Godi{na koli~ina [toni] |  |  |
| WS 1 | Cvrsti ~estici od filter (filterska pra{ina) | 10 10 10 | 0,06-0,08 | 0,72-0,96 | Odlo`uvawe | Vo nadle`nost na Eko Klub |
| WS 2 | Aluminiumska Troska | 10 10 03 | 10-12 | 120-140 | Prerabotka | / |
| WS3 | Sekundarno `elezo od obrabotka na troska | 10 10 99 | 5 | 60 | Reciklirawe/proda`ba | Eko-Dani Eko Metal |
| WS 4 | Jaglerodni oblogi i ognootporni materijali od metalurgiski procesi | 16 11 02 | / | 1 | Prerabotka/odlo`uvawe | Vo nadle`nost na Eko Klub |

Во Zavodot za Bakar

### V.1  Troska od proizvodstvo na bakarni leguri

### Pri procesot na proizvodstvo na bakarni leguri se dobiva kako nus proizvod bakarna troska i filterska pra{ina.

Vo zavisnost od proizvodstvoto, troskata e cca 2 % od celokupniot vlezen materijal. Ili za cca 2,5 t/mese~no proizvodstvo na Cu leguri, se dobiva 0,05 t  troska.

Troskata }e se plasira kako trgovska stoka, bidej}i se koristi za ponatamo{na upotreba za proizvodstvo na bakar i bakarni leguri.

Bakarnata troska nema {tetno vlijanie na `ivotnata sredina. Istoto se odnesuva  i za filterskata pra{ina.

Karakteristikite na troskata proizvodstvoto na bakarni leguri se sledni:

Cu=43-45%, Pb=3-6%, Sn=1-2%, Fe=2-3%, Al=0,5–1%, Zn=10-15%.

Troskata e inerten materijal, ne pretstavuva toksi~en otpad i ne pretstavuva opasnost za kontaminirawe na podzemnite vodi i po~vata pri nejzino eventualno odlo`uvawe na industriska deponija. Istata e vo forma na zgrudena masa so golema specifi~na te`ina, i ne postoi opasnost od nejzino raznesuvawe so veter.

### V.2  Filterska pra{ina

Filterskata pra{ina zafatena od sistemot za otpra{uvawe }e se plasira na pazarot. Za mese~no proizvodstvo na 2,5 t bakarni leguri, filterskata pra{ina e okolu 0,005 t.

### V.3  Jaglerodni oblogi i ognootporni materijali od metalurgiski procesi

Cvrst otpad od zamena na kazanite na lon~estite pe~ki (na sekoi 100-150 {ar`i). Materijal : SiC ili grafit. Istite delumno }e se koristat za termi~ka izolacija na kazanite (lonci), del }e se prerabotuva vo Zavodot za PMS, a ostanatiot del vo koj ima nalepi,   cca 10% od vkupniot otpad, se prevzema od Eko Klub za deponirawe.

### V.4  Livni jadra i kalapi iskoristeni za leewe

Pri postapkata na leewe vo pesok, kalaparskiot pesok se prosejuva i povtorno se iskoristuva za izrabotka na learski kalapi od pesok.

### V.5  Otpadoci od strugawe i glodawe na oboeni metali

Pri mehani~ka obrabotka na Cu legurite se sozdavaat Cu strugotini i Cu otse~oci. Istite se iskoristuvaat povtorno vo procesot na proizvodstvo na Cu leguri.

V.6  Otpad od ispe~ena smesa od crvena zemja i gips

Pri procesot na proizvodstvo na umetni~ki odleanoci kako cvrst otpad se dobiva ispe~ena smesa od crvena zemja i gips koja delumno povtorno se reciklira pri kalapiraweto na umetni~kite odleanoci. Prethodno taa se priprema na frakcija koja vo soodnos so nova crvena zemja i gips povtorno se me{a i slu`i za kalapirawe.

Vo zavisnost od proizvodstvoto, ¼ od ispe~enata crvena zemja i gips se odlo`uva na deponija.

V.7  Otpad od silikonska guma

Silikonskata guma koja e izmodelirana na gipsenite {tikli i prestavuva negativ na umetni~kiot odleanok zasega ne se deponira, tuku ostanuva vo le`i{teto na gipsenata {tikla i se skladira vo magacinskiot prostor na R@ Institut.

V.8  Otpad od gipseni {tikli

Izrabotenite gipseni {tikli na umetni~kite figuri zasega ne se deponiraat, zaedno so izmodeliranata silikonska guma se skladiraat vo magacinskiot prostor na R@ Institut.

V.9  Otpad od mil od talo`nik od ~istewe-perewe na odleanocite od smesata

od gips i crvena zemja

Od izleanite umetni~ki odleanoci so ~istewe od nadvore{niot del se otstranuva ispe~enata smesa od crvena zemja i gips, no nemo`e celosno da se otstrani. Isto taka smesata ne mo`e da se otstrani i od vnatre{nosta (jadroto) na odleanokot. Vo prostorijata za perewe, so WAP (ured za perewe so voda pod pritisok) se perat odleanocite. Pri toa se sozdava mil (ka{a od smesa i voda) istekuvaj}i vo talo`nikot koj e kaskadno postaven se talo`at cvrsti i pokrupni ~esti~ki.

Vo продолжеток sledat Dogovori za prezemawe na otpad i Dozvoli za prezemawe i tretman na otpad.

CVRST I TE^EN OTPAD OD ZAVODOT ZA BAKAR

| Ref. br | Vid na otpad/material | Lista na vidovi na otpad, Sl.V.R.M.100/2005 | Koli~ina | Prerabotka/ odlo`uvawe | Metod i lokacija na odlo`uvawe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koli~ina po mesec [toni] | Godi{na koli~ina [toni] |  |  |
| WS1 | Bakarna troska | 1010 03 | 0,05 | 0.6 | Proda`ba |  |
| WS 2 | Filterska pra{ina | 10 10 10 | 0,02-0,03 | 0,24-0,36 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |
| WS 3 | Livni jadra i kalapi iskoristeni za leewe | 10 10 08 | 0,5 | 6 | Reciklirawe Povtorna upotreba | / |
| WS 4 | Otpadoci od strugawe i glodawena oboeni metali | 12 01 03 | 0.25 | 3 | Prerabotka Povtorno topewe | Pogon za proizvodstvo na bakarni leguri |
| WS5 | Jaglerodni oblogi i ognootporni materijali od metal.procesi | 16 11 02 | - | 0,1 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |
| WS6 | Ispe~ena smesa od crvena zemja i gips | 17 01 03 17 08 02 | 4.5 | 54 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |
| WS7 | Otpadoci od strugawe i glodawe na oboeni metali | 12 01 03 | 0.125 | 1.5 | Prerabotka Povtorno topewe | Pogon za proizvodstvo na bakarni leguri |
| WS8 | Otpad od silikonska guma | 07 02 17 | 0,016 | 0.2 | Skladirawe | Magacin na R@ Institut |
| WS9 | Otpad od gipseni {tikli | 17 08 02 | 0.33 | 4 | Skladirawe | Magacin na R@ Institut |
| WS10 | Mil od talo`nik | 10 12 13 | 0.3 | 3.6 | Odlo`uvawe na deponija | Prevzema Eko Klub |

Додаток VI

Emisii vo atmosfera

### VI   Emisii vo atmosfera od proizvodstvo na Aluminiumski leguri

VI.1 To~kast izvor na emisii od pogonot za Aluminiumski leguri

Ovoj додаток vklu~uva detali za to~kastite i fugitivnite   emisii na lokacijata.

O~istenite dimni gasovi, vsisani od strana na ventilatorot pred oxakot se isfrlaat vo atmosferata preku samostoe~ki metalen oxak vo visina od 12.6 m i pretstavuva izvor na to~kasta emisija vo atmosferata od Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri pri R@ ״Institut״ ad Skopje.

Izvr{eni se merewa na emisija na gasovi i pra{ina pri topewe na sekundaren aluminium.

Za vreme na vr{eweto na merawata, bea aktivni i rotacionata pe~ka i gasnata lon~esta pe~ka.

Merewata se izvr{eni od strana na akreditirana laboratorija EUROMAK-KONTROL.

Rezultati od izvr{enoto merewe na merno mesto M 5 (E 538270 N 4651758) se dadeni vo tabela 1.

| Merna lokacija: Oxak od Pogonot za topewe na Aluminium | Datum: 12.12.2019 |
| --- | --- |
| Gorivo: Priroden gas | Potro{uva~ka na gorivo: 30 m3 на час |
|  | Podatoci za izvr{enite merewa: |
| Merni parametri | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | HF | TOC* | Cvrsti ~esti | Vol. protok na gas | Masen protok na gas | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti | oC | % | ppm | ppm | ppm | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  | 55,7 | 15,37 | - | - | - | 4,34 | 14 | - | 17,57+/-2,14 | 7177 | 9546 | 9,6 |
| mg/Nm3 | - | - | 4,17 | 3,75 | 2,52 | - | - | - | - |  |
| MKD mg/Nm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |
| Emisiono koli~estvo kg/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

TOS* - Vkupen organski jaglenorod

Interpretiranite rezultati od izvr{enite merewa na emisija na hemiski {tetnosti i pra{ina vo izleznite gasovi od oxak na Pogonot za proizvodstvo na Al-leguri {to se emitiraat vo `ivotnata sredina se vo soglasnost so ״Grani~nite vrednosti za dozvoleni nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot, (Sl.Vesnik na RM BR.141/2010) kade {to se propi{ani grani~nite vrednosti.

Vo soglasnost so Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacioniranite izvori vo vozduhot (Sl.Vesnik na RM br.141/2010) Rezultatite od analizata od mernoto mesto MM 5 poka`uvaat deka najdenata sostojba zadovoluva.

VI.2 Fugitivni izvori na emisija

Fugitivnata emisija koja e povrzana so razli~nite aktivnosti koi se izvr{uvaat na otvoreno na lokacijata na Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri pri R@ ״Institut״ gi vklu~uva emisiite od slednite aktivnosti:

- Transfer na materjal koj e vo pra{kasta sostojba;

- Drobewe, melewe, sitova klasifikacija na aluminiumskata troska;

- Skladirawe na filtreskata pra{ina na otvoren prostor.

Emisiite od ovij tip na emisija se minimalni i zatoa ne se zemeni predvid merewa na istite.

2  Vo Zavodot za Bakar

### VI   Emisii vo atmosfera od proizvodstvo na Bakarni leguri

VI.1  To~kast izvor na emisii od pogonot za Bakarni leguri

Ovoj додаток vklu~uva detali za to~kastite i fugitivnite   emisii na lokacijata.

O~istenite dimni gasovi, vsisani od strana na ventilatorot pred oxakot se isfrlaat vo atmosferata preku samostoe~ki metalen oxak vo visina od 12 m i pretstavuva izvor na to~kasta emisija vo atmosferata od Pogonot za proizvodstvo na bakar leguri pri R@ ״Institut״ ad Skopje.

Rezultati od izvr{enoto merewe na merno mesto M 6 ( E 538270  N 4651747 )se dadeni vo slednata tabela:

| Merna lokacija:M6-1 Oxak od Zavodot za Bakar koga raboti samo pe~kata za topewe na Cu leguri | Datum: 12.12.2019 |
| --- | --- |
| Gorivo: Priroden gas | Potro{uva~ka na gorivo: 50 m3 на час |
| Podatoci za izvr{enite merewa: |
| Merni parametri | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | HF | TOC* | Cvrsti ~esti | Vol. protok na gas | Masen protok na gas | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti | oC | % | ppm | ppm | ppm | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  | 34,9 | 14,91 | - | - | - | - | Pod granica na detekcija | - | 4,75+/- 1,84 | 9517 | 12657 | 10,68 |
| mg/Nm3 | - | - | 5,15 | 3,19 | 0,68 | 5,06 | <1 | - | - |  |
| MKD mg/Nm3 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 20 |  |
| Emisiono koli~estvo kg/h | - | - | - | - | - | - |  |  | 0.05 |  |

TOS* - Vkupen organski jaglenorod

Interpretiranite rezultati od izvr{enite merewa na emisija na hemiski {tetnosti i pra{ina vo izleznite gasovi od oxak na Pogonot za proizvodstvo na Cu – leguri i umetni~ki figuri {to se emitiraat vo `ivotnata sredina se vo soglasnost so ״Grani~nite vrednosti za dozvoleni nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot, (Sl.Vesnik na RM BR.141/2010) kade {to se propi{ani grani~nite vrednosti.

Мерењата се спроводени од акредитирана лабораторија ЕУРОМАК-КОНТРОЛ.

Vo soglasnost so Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacioniranite izvori vo vozduhot (Sl.Vesnik na RM br.141/2010) Rezultatite od analizata od mernoto mesto M 6 poka`uvaat deka najdenata sostojba zadovoluva.

VI.2  Fugitivni izvori na emisija

Fugitivnata emisija koja e povrzana so razli~nite aktivnosti koi se izvr{uvaat na otvoreno na lokacijata na Pogonot za proizvodstvo na bakarni leguri i umetni~ki figuri pri R@ ״Institut״ gi vklu~uva emisiite od slednite aktivnosti:

- Transfer na materjal koj e vo pra{kasta sostojba;

- Skladirawe na filtreskata pra{ina na otvoren prostor.

Emisiite od ovij tip na emisija se minimalni i zatoa ne se zemeni predvid merewa na istite.

ДОДАТОК VII

EMISII VO POVR[INSKI VODI I KANALIZACIJA

VII.1 Emisii vo kanalizacija

VII.1  Voved

Proizvodstvoto na aluminiumski i bakarni leguri od sekundarna surovina  vo osnova e suv proces. Otpadnata voda obi~no e ograni~ena so razladna voda (pri liewe na aluminiumski leguri), otpadna voda od  perwe на уметнички фигури i do`dovni vodi od povr{inata na zemjata i pokrivot na pogonot.

Otpadnata tehnolo{ka voda od ladewe na kokilite и од перењето на уметничките скулптури se vleva vo posebna industriska kanalizacija na nivo na ״Rudnici i @elezarnica״, del od nea se koristi za polnewe na akumulacionoto ezero na ״Rudnici i @elezarnica״ a del preku kolektor se ispu{ta vo r. Vardar.

Do`dovnite vodi od povr{inata na zemjata i pokrivot na pogonot se slivaat vo atmosferska kanalizacija i so sanitarno-fekalnata voda  preku kolektor se ispu{ta vo r.Vardar.

Podatoci za ispu{tawe vo kanalizacija:

To~ka na emisija: M 8  Voda od talo`nik za perewe na umetni~ki figuri

Podatoci za ispu{tawe vo kanalizacija:

| To~ka na emisija: | M 8 |
| --- | --- |
| Ime na prevzema~ot na otpadnite vodi | R@ ״Uslugi״ AD Skopje |
| Koli~ina koja se emituva | Prose~no/den: 6 m3 |

Hemiska analiza na otpadna voda od мерно место М8 ( E 538251  N 4651763 ) - miewe na umetni~ki figuri и од ладење на шаржата е дадена во следната тебела

| Ime na supstancija | Analiza na voda, Zavod za Aluminium i bakar |
| --- | --- |
| 1 Parametar | 2 Maks. Prosek na ~as [mg/l] | 3 Maks. Dneven prosek [mg/l] | 4 kg/den | 5 kg/god. | 6 Metoda na analiza | 7 Edinica merka | 8 MDK | . | 9 Identitet na recipientot [6N;6E][1] |  |
| pH | 8,94 |  |  |  | MKS ISO5667-10:2007 MKS ISO 5667-1:2007 MKS ISO 5667-3:2007 | - | 6,5-9,5 |  | Industriska kanalizacija na R@ |
| Suspendirani materii | 10,75 |  |  |  |  | [mg/l] | / |  |  |
| Vkupno Masti i masla | 72,4 |  |  |  |  | [mg/l] | 100 |  |  |
| Cink, Zn | 0,5 |  |  |  |  | [mg/l] | 2 |  |  |
| Aluminium Al | 10,15 |  |  |  |  | [mg/l] | / |  |  |
| Bakar, Cu | 0,2 |  |  |  |  | [mg/l] | 0,5 |  |  |
| Sulfati | 1,42 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Talo`ewe na materii | 0,8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

Odgovor : Vrednostite vo gornata tabela kolona 2 se odnesuvaat na izmereni vrednosti emisija vo kanalizacija na industriskiot kompleks Rudnici i @elezarnica-Skopje so koja stopanisuva R@ Uslugi AD Skopje, a vo kolona 8 se dadeni grani~ni vrednosti na efluentot.

Zemaweto na primeroci i analizata na vodata ja izvr{i акредитраната лаботаторија ״ЕУРОМАК-КОНТРОЛ״.

Vo продолжение sledи analizаtа izvr{eна od strana na ЕУРОМАК-КОНТРОЛ.

DODATOK X

Bu~ava, vibracii i nejonizira~ko zra~ewe

X.1 Voved

Pogonot za proizvodstvo na aluminium i bakar se grani~i: od severozapadnata strana so zavodot za `elezo i zavodot za podgotovka na mineralni surovini, na severoistok so Tehni~ki Gasovi, na istok so Tehni~ka Kontrola i na jug so upravnata zgrada na Makstil i Mitalstil, dodeka na zapad ima zona zasadena so drva vo koj del pominuva pruga, i ima ku}i od naselbata @elezara.

Bu~avata ne proizleguva samo od rabotata na R@ ״Institut״, bidej}i vo industriskiot kompleks na Rudnici i @elezarnici funkcioniraat i drugi pogolemi kapaciteti koi se isto taka izvor na bu~ava, a se vklu~uva i komunalnata bu~ava (paten i `elezni~ki soobra}aj).

X.2 Izbor na merni mesta

Kako izvor na bu~ava se pojavuvaat pe~kite za topewe na aluminium i bakar, viqu{karate i ostanata oprema {to se koristi pri proizvodstvoto.

На ден 12.06.2019 година извршено е мерење не емисија на бучава од погонот за производство на алуминиумски и бакарни легури од страна на РИ Опус Проект.

Izbrani se ~etiri merni mesta so oznaki MM1 do MM4 koi se nao|aat na granicite na pogonot.

MM 1 – Vo neposredna blizina na vlezot na pogonot,

MM 2 – Isto~no od R@ INSTITUT,

MM 3 – Ju`no od objektot,

MM 4 - Zapadno od objektot pozadi nastre{nicata so drobilka

И координати:

MM1 merno mesto so koordinati   x = 4652664  i y = 7538726

MM2 merno mesto so koordinati   x = 4652690  i y = 7538734

MM3 merno mesto so koordinati   x = 4652638  i y = 7538736

MM4 merno mesto so koordinati   x = 4652634  i y = 7538704

Во продолжение се резултатите од извршените мерења на ниво на бучава за сите 4 мерни места.

ДОДАТОК XI

To~ki na monitoring na emisii i zemawe na primeroci

XI.1 To~ki na redoven monitoring

XI.2 Predlog za monitoring

### XI.1  To~ki na redoven monitoring

Redoven monitorning se sproveduva na:

- Hemiska analiza na proizvodot

So spektrometar preku kompjuterski softver za sekoja {ar`a se pravi hemiska analiza so cel da se prati kvalitetot na proizvodot.

- Monitoring na temperatura, pritisok i potro{uva~ka na gas

Za vodewe na tehnolo{kiot proces soglasno postapkata za ovoj vid na proizvodstvo vgradena e merna oprema za kontrola na temperaturata, pritisokot i potro{uva~kata na gas.

XI.2  Predlog za monitoring

Predlo`en e  monitoring dvapati godi{no na emisija na {tetni materii vo atmosfera, edna{ godi{no na {tetni materii vo otpadna tehnolo{ka voda. Po potreba da se meri nivoto na bu~ava.

- Emisii

So vgraduvaweto na sistemot za otpra{uvawe se voveduva monitoring na emisii vo `ivotnata sredina, postavenи се  две kontrolnи to~kи М5 (E 538285 N 4651758) и

М6 (E 538270 N 4651747), daden e predlog za monitoring dvapati godi{no.

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| T | Dva pati godi{no | Ovlastena laboratorija | Ovlastena laboratorija |
| CO |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |
| NOx |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |
| Cvrsti ~estici |  |  |  |
| Gasoviti neorganski soedinenija na Fluoro izrazeni kako HF |  |  |  |
| Kislorod |  |  |  |

- М8 (E 538251 N 4651763) – Emisija vo kanalizacija, otpadna voda од ладење на кокили и  od talo`ewe na suspendirani ~esti~ki

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Edna{ godi{no | Ovlastena laboratorija | Ovlastena laboratorija |
| Suspendirani materii |  |  |  |
| Vkupno masti i masla |  |  |  |
| Aluminium |  |  |  |
| Cink |  |  |  |
| Bakar |  |  |  |
| Sulfati |  |  |  |
| Talo`ewe na materii |  |  |  |

- Otpad

Se predlo`uva vodewe na registar na tipovi, koli~ini, data na prevzemawe na otpadot. Otpadot od lokacijata na R@ Institut go prevzema firmata Eko-Klub i go transportira do soodvetna deponija. Pri prevzemaweto na otpadot se izgotvuvaat soodvetni transportni formulari i lista za identifikacija na otpadot. Transportnite formulari  ispe~atirani se vra}aat vo R@ Institut a.d.Skopje.

- Bu~ava

Predlog za monitoring na vlijanieto na bu~avata edna{ godi{no, na ~uvstvitelni mesta na granicite na instalacijata.

ДОДАТОК XII

Predlog programa za podobruvawe

PREDLOG PROGRAMA ZA PODOBRUVAWE

Активности од програмата

  - Vo vrska obvrskata od предлог програмата: Aktivnost br 1, i toa:

Zafaќaњe na gasovite od korpata za privremeno skladiraњe na aluminiumskata troska, vo sistemot za otpraшuvaњe na gasovite od procesot na topeњe(vreќest filter)

Datum na zavrшuvaњe: 05.05.2021 god.

ДОДАТОК XIII

Spre~uvawe havarii i reagirawe vo itni slu~ai

Sodr`ina:

XIII.1  Voved

XIII.2  Skladirawe i upravuvawe so surovinite i proizvodite

XIII.3  Upravuvawe so otpad

XIII.4  Drena`en sistem

XIII.5  Oblast za prifa}awe za sekoj istek ili sistem za kolekcija koj e vo funkcija

XIII.6 Transport na materjali vnatre vo lokacijata

XIII.7  Upatstvo za odgovornost pri vonredni sostojbi

XIII.8  Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

XIII.9  Plan za reagirawe pri incidentni sluчaevi

SPRE^UVAWE  HAVARII I REAGIRAWE VO ITNI SLU^AI

XIII.1  Voved

Izraboteno e Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, spisok na potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i plan za reagirawe pri incidentnite situacii.

Izraboteni se proekti i upatstva vo koi se opfateni site ~initeli koi vlijaat na `ivotnata sredina i rabotnata sredina, a koi se javuvaat kako posledica od voveduvaweto na prirodniot gas kako gorivo kaj potro{uva~ite vo pogonot, kako i analiza na opasnostite i konkretnite merki i sredstva koi se predvideni za celosno izvr{uvawe na za{tita na vrabotenite vo Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri pri R@ ״Institut״  i za{tita na `ivotnata sredina.

Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i so planot za reagirawe pri incidentnite situacii.

Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi prigodni tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili crte`i koi informiraat za opasnostite i zabranetite postapki.

XIII. 2  Skladirawe i upravuvawe so surovinite i proizvodite

Detali za skladirawe na surovinite i pomo{nite materjali kako i za  transportot na surovinite na lokacijata se dadeni vo Додаток IV od aplikacijata.

XIII. 3  Upravuvawe so otpad

Detali za upravuvawe so cvrstiot i te~niot otpad se dadeni vo Додаток V od aplikacijata.

XIII.4  Drena`en sistem

Za celiot kompleks na R@ ״Institut״ a.d Skopje izvedena e kvalitetna kanalizaciona mre`a. Na istata se priklu~eni izlivnite mesta od pogonskata hala. Pri nekoja nepredvidena emisija na otpadna voda (pri gasnewe na po`ar, izlevawe...), kanalizacionata mre`a gi zadovoluva poterbite za odveduvawe na sanitarno-fekalnata, tehnolo{kata otpadna voda i atmosferskata voda od kompleksot.

XIII.5  Oblast za prifa}awe za sekoj istek ili sistem za kolekcija koj e vo

funkcija

Otpadnata voda od procesot na leewe se sleva vo industriskata kanalizacija, a potoa vo Zaedni~kiot kolektor na nivo na celiot industriski kompleks na Rudnici i @elezarnica.

Atmosferskata kanalizacija se vleva vo sanitarno-fekalnata, a potoa vo Zaedni~kiot  kolektor na Rudnici i @elezarnica.

XIII.6  Transport na materjali vnatre vo lokacijata

Detali za transportot na materjalite e daden vo Додаток IV.

Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi

Sodr`ina

- Namena i cel

- Podra~je na primena

- Poimi i definicii

- Opis na tekot na aktivnostite

- Referentni dokumenti

- Zapisi

- Prilozi

      - Namena i cel

Namenata i celta na Upatstvoto za podgotvenost  pri vonredni sostojbi  e odreduvawe na mo`ni vonredni sostojbi, planirawe na aktivnostite za odziv i spre~uvawe i ubla`uvawe na mo`nite vlijanija vrz bezbednosta i kvalitetot na proizvodot i vrz `ivotnata sredina.

      - Podra~je na primena

Se primenuva vo site rabotni delovi  vo Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri.

      - Poimi i definicii

Podgotvenost za reagirawe/odziv pri vonredni sostojbi -  kreirawe na  odgovor, pri  situacii za koi postoi mala verojatnost deka }e se slu~at.

Havarija - vo odnos na spre~uvawe i kontrola na havarii, e pojava na golema emisija, po`ar ili eksplozija nastanata kako rezultat na nekontrolirani nastani vo tekot na raboteweto na bilo koj sistem, so u~estvo na edna ili pove}e opasni supstancii, a {to doveduva do seriozna opasnost za `ivotot i zdravjeto na ~ovekot i za `ivotnata sredina, vedna{ ili podocna, vo ili nadvor od sistemot {to vklu~uva edna ili pove}e opasni supstancii.

Incident - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da dovede do pomali nezgodi.

Akcident - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da bide pri~ina za smrt, te{ki povredi, profesionalni zaboluvawa, o{tetuvawa, {teta ili drug vid na zaguba.

Opasnost - izvor ili situacija so mo`nosti na predizvikuvawe na {teta vo oblasta na povreda na rabotno mesto, profesionalnii zaboluvawa, {teta za imotot, {teta na rabotnata sredina ili kombinacija na istite.

Identifikacija na opasnostite - postapka za utvrduvawe na postoeweto na opasnost i odreduvawe na nejzinite svojstva

- Opis na tekot na aktivnostite

4.1  Identifikacija na potencijalni incidenti i vonredni situacii

Se identifikuvaat potencijalnite incidenti i vonredni situacii i toa:

- incidenti pri voobi~aenite rabotni aktivnosti

- incidenti pri odr`uvawe na opremata i objektite

- industriski havarii

- elementarni nepogodi (poplava, zemjotres i sl.)

4.2  Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

4.3  Izrabotka na  plan za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii

4.4  Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni

situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii

4.5  Nadle`nosti

| AKTIVNOST | NADLE@NOST |
| --- | --- |
| Identifikacija na potencijalnite incidenti i vonredni situacii | Tim |
| Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | Koordinator za `ivotna sredina |
| Izrabotka na plan za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii | Koordinator za `ivotna sredina |
| Odobrenie na planot | Izvr{en direktor |
| Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii | Koordinator za `ivotna sredina |

- Referentni dokumenti

- Zakon za `ivotnata sredina

6. Zapisi

Vo zapisi se vneseni dokumentite koi se objektiven dokaz za sprovedena aktivnost ili postignati rezultati.

| Red. br. | Ime na zapisot | Mesto na ~uvawe | Vreme na ~uvawe | Odgovorno lice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | Arhiva | 5 god | Koordinator za `ivotna sredina |
|  | Plan za reagirawe pri incidenti i vonrednite situacii | Arhiva | 5 god | Koordinator za `ivotna sredina |

7. Prilozi

- Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

- Plan za reagirawe pri incidenti i vonrednite situacii

Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

| Elementi na procesot | Opis | [to se rabotelo |
| --- | --- | --- |
| Incidenti |
| Neispravnost na filter | Emisija na gasovi od proces za proizvodstvo na Al, Al leguri i Cu leguri | Ispu{tawe na pregreani gasovi vo filterot Neispraven ventilator za odsis na gasovi Neispraven avtomatski zatvoruva~ na grankata za sve` vozduh Neisprvna avtomatska regulacija na filterot Neipravna instalacija za komprimiran vozduh |
| Po`ar | Po`ar na objektite, instalaciite, vozniot park | Opo`aruvawe na vre}ite od filterot Koncentracija na priroden gas so istovremena pojava na iskra od bilo koj vid. Neispravnost na instalacijata za priroden gas. Neispravnost na elektri~nata i gromobranskata instalacija El. instalacija na vilu{kar |
| Eksplozija |  | Eksplozivni tela vo sekundarniot aluminium Sistem za leewe na Al-leguri - prisastvo na voda vo kokilite |
| Vonredni situacii |
| Zemjotres |  |  |
| Poplava |  |  |
| Sabota`a |  |  |

Skopje, 06.02.2020		Koordinator za `ivotna sredina

Владимир Петровски

Plan za reagirawe pri incidentni slu^aevi

| Vid na incident/vonredna situacija | Mo`ni vlijanija na @S | Merki |
| --- | --- | --- |
| Po`ar na objektite, instalaciite, vozniot park | Zagaduvawe na vozduhot, po~vata i vodite | Isklu~uvawe na dovodot na elektri~nata energija Iten povik na Slu`bata za PP za{tita od R@ Uslugi; itna pomo{; Isklu~uvawe na instalacijata za dovod na priroden gas. Izolirawe i dislokacija na zapalivite materii skladirani vo halata (platneni vre}i, boci, masla i sl.) Obuka za koristewe na PP aparatite i hidranti.Kontrola na preventivnoto odr`uvawe od strana na ovlasten subjekt. Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Neispravnost na filter | Zagaduvawe na vozduhot, ispu{tawe na cvrsti ~estici vo vozduhot nad MDK | Usmeruvawe na gasovite preku rezervni kanali t.n baj-pas kon ventilatorot za dovr{uvawe na zapo~natiot proces na proizvodstvo. Iten povik na Slu`bata za PP za{tita od R@ Uslugi; itna pomo{; Isklu~uvawe na tehnolo{kata linija od rabota , odnosno prekin na proizvodstvoto. Isklu~uvawe na dovodot na priroden gas. Odstranuvawe na pri~inata za nastanok na incidentot Obuka na vrabotenite za koristewe na PP-aparatite i hidranti. Kontrola na preventivnoto odr`uvawe od strana na ovlasten subjekt. Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Eksplozija od neeksplodirani eksplozivni tela | Zagaduvawe na vozduhot, po~vata i vodite. Opasnost po `ivotot na vrabotenite | Vizuelna kontrola pri istovar na sekundaren aluminium Zapirawe na procesot na istovar i povikuvawe na ovlasteni organi za eliminirawe na ovaa opasnost. Pri eksplozija na neeksplodirani eksplozivni tela na skladot ili vo pogonot za proizvodstvo na Al-leguri , se zapira proizvodstvoto i se izvestuvaat soodvetni ustanovi: brza pomo{; PP slu`ba od R@ Uslugi;MVR. Edukacija na vrabotenite: Postapka za priem, skladirawe i topewe na sek. al. Obuka za koristewe na PP-aparati i hidranti. Kontrola na preventivnoto odr`uvawe od strana na ovlasten subjekt. Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Eksplozija od tehnolo{kiot proces | Opasnost po `ivotot na vrabotenite | Su{ewe na kokilite za leewe na aluminiumot. Kontrola na sistemot za leewe pred po~etokot na leewe (ispravnost na livnata ma{ina, dotok na tehnolo{ka voda, ured za vrtewe na pe~kata, sistem za otpra{uvawe, i sl.). Kontrola na surovinite pred vnesuvawe vo pe~kata za topewe.Posebno prisustvoto na voda, odnosno atmosverski vrne`i, vo delovite koi se topat. Kontrola na PP aparatite i hidranti. Kontrola na preventivnoto odr`uvawe od strana na ovlasten subjekt. Iten povik na Slu`bata za prva pomo{. Isklu~uvawe na sistemot za dovod na priroden gas. Edukacija na vrabotenite.(vidi prethodna to~ka posleden stav) Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Zemjotres | Zagaduvawe na vozduhot, po~vata i vodite | Zapirawe na procesot na proizvodstvo i site dovodi na energensi i fluidi. Iten povik na Slu`bite za PP-za{tita i Prva pomo{. Redovno preventivno odr`uvawe na opremata i instalaciite. Sanacija na o{tetuvawata od bilo koj vid vo sorabotka so soodvetni stru~ni ekipi. Ispituvawa i soodvtni merewa pred pu{tawe vo povtorna rabota na tehnolo{kata linija (merewe na efikasnosta na za{titata na vozduhot, analiza na tehnolo{kata i sanitarnata voda i analiza na po~vata zafatena od elementarnata nepogoda). Kontrola na PP- aparatite na izvr{eni redovni preventivni pregledi i obuka za nivno koristewe. Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Poplava | Zagaduvawe na vodite i po~vata | Kontrola na sitemite za dovod i odvod na tehnolo{ka i sanitarna voda; redovna kontrola i odr`uvawe na fekalnata i atmosverskata kanalizacija. Kontrola na ispravnosta na hidrantite. Kontrola na {ahtite i nivno preventivno odr`uvawe vo ispravna sostojba. Kontrola na sistemot za talo`ewe na odleanata voda za ~istewe na sek. aluminium i odr`uvawe vo ispravna sostojba. Redovno pratewe na hidrometeorolo{kata prognoza i definirawe na na~inot na prifa}awe na atmosverskite vrne`i. Postojan kontakt vo vakvi sostojbi so PP slu`bata na R@ Uslugi i JKP Vodovod i kanalizacija Aktivno u~estvo pri sanacijata na posledicite od poplavata vo sorabotka so soodvetni stru~ni institucii. Analiza na sanitarnata i tehnolo{kata voda posle sanacijata. Vo slu~aj na neusoglasenosti, se prevzemaat merki za odstranuvawe vo sorabotka so Ispora~atelot R@ Uslugi. Analiza na po~vata na mestata na degradacija i prevzemawe na soodvetni korektivni merki od strana na soodvetni stru~ni institucii. Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |

| Odgovorni lica | Ime | Tel. slu`ben | Tel. doma{en |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakovoditel na proizvodstvo | Зоран Костадиноски | 070 305 311 |  |
| Koordinator za `ivotna sredina | Vladimir Petrovski | 071 259 730 |  |
| Pom. koordinator | Јасминка Јованова | 078 259 176 |  |
| Pova`ni telefoni | Broj |
| Protivpo`arna brigada | 193 |
| Policija | 192 |
| Brza pomo{ | 194 |
| PP edinica pri R@ Uslugi | 85-85 |
| De`urna slu`ba za obezbeduvawe | 80-36 80-76 |

| Oprema | Mesto na nao¦awe | Tip na aparat | Broj |
| --- | --- | --- | --- |
| PP aparati | Zavod za Aluminium Завод за Бакар | S-6 CO2 – 3 CO2 – 5 | 4 2 2 |
| Hidranti so voda | Zavod za Aluminium Завод за Бакар |  | 2 |

Instrukcii za proverka na opremata za protivpo`arna za{tita

| Dejstvie | Odgovoren | Kontrola na opremata |
| --- | --- | --- |
| Kontrola na PP aparati i hidranti | Odr`uvawe na R@ Institut | Ovlastena institucija |

Skopje, 06.02.2020		Koordinator za `ivotna sredina

Владмир Петровски

ДОДАТОК XIV

Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

Sodr`ina:

XIV.1  Voved

XIV.2  Istorija

XIV.3  Delumen prestanok so rabota i povtorno aktivirawe

XIV.4  Celosen prestanok so rabota

XIV.5  Plan za upravuvawe so rezidui

### XIV.1  Voved

So ogled deka Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri se nao|a na industriska lokacija, sekoga{ }e bide atraktiven za dopolnuvawe i pro{iruvawe na linijata na proizvodstvo, bez razlika dali se raboti za aktivnost od ovoj industriski sektor ili za druga industriska dejnost.

Sepak, za ekstremen slu~aj na zatvorawe na lokacijata, predlo`eni se merki so cel da se minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina po prestanok na aktivnosta na instalacijata.

Opis na predlo`enite merki za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina po celosen prestanok na aktivnostite na instalacijata e prezentiran vo Plan za upravuvawe so rezidui daden vo Dodatokot na Додаток XIV

XIV.2  Istorija

Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri se nao|a na industriska lokacija, koja postoi pove}e od 50 godini. Spored dosega{niot urbanisti~ki plan, ne e vo plan celosno dislocirawe na taa lokacija.

Lokacijata na R@ ״Institut״ e opkru`ena so drugi industriski kompleksi, me|utoa predviden e Plan za upravuvawe so rezidui vo slu~aj na celosno zatvarawe na lokacijata i nejzina prenamena, so cel lokacijata da se vrati bezbedna i oslobodena od rezidui koi mo`e da rezultiraat vo zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Oblasti opfateni so Planot za upravuvawe so rezudui se:

- Surovini, pomo{ni materjali, goriva, cvrst i te~en otpad;

- Oprema;

- Pogonska hala za proizvodstvo na Al i Cu leguri;

- Pristapni pati{ta;

- Drena`en sistem na lokacijata;

- Druga instalacija.

Vo Додаток IV se dadeni detali za surovinite, pomo{nite materjali, gorivata i krajnite proizvodi i pribli`nite koli~ini koi se skladirani na lokacijata.

Detali za otpadot i koli~inata se dadeni vo Додаток V.

### XIV.3   Delumen prestanok so rabota i povtorno aktivirawe

Pri delumen prestanok so rabota, se zemaat predvid detali za organizacijata kako {to se koli~ina na skladirani surovini, pomo{ni materijali, proizvodi, oprema koja ne e vo funkcija, koli~inite na cvrst i te~en otpad koi se skladirani na lokacijata na instalacijata, so cel da se minimiziraat vlijanijata  vrz `ivotnata sredina po nejzin prestanok.

Se pretpostavuva deka odnapred }e se znae periodot na prestanokot so rabota,  surovinite }e bidat iscrpeni, no vo slu~aj na nivno prisustvo }e se dislociraat na odredena lokacija-instalacija koja bi imala potreba od niv.

Opremata se proveruva i dokolku e zastarena i ne e vo upotreba se demontira i metalot od koj e napravena }e se prodava kako sekundarna surovina.

Opremata koja e vo funkcija se proveruva, i dokolku ne e potrebna pri povtornoto aktivirawe na instalacijata se dislocira onamu kade taa e potrebna ili se prodava na treto lice.

Cvrstiot otpad od ru{ewe, gradewe, popravki na objektite, kako i iskopanata zemja koi ne se upotreblivi se nosat na deponija za cvrst  otpad.

### XIV.4  Celosen prestanok so rabota

Izraboten e Plan za upravuvawe so rezidui vo slu~aj na celosen prestanok na rabota na Pogonot za proizvodstvo na Auminiumski i Bakarni leguri.

Uspe{noto dislocirawe i minimizirawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina bi se odvivalo vo slednite fazi:

- Dislokacija na surovinite i krajnite proizvodi

- Dislokacija na procesnata oprema

- Dislokacija na objektite

- Povtorno doveduvawe na lokacijata do sostojba pogodna za zemjodelie/urban razvoj/trgovija.

### XIV.5   Plan za upravuvawe so rezidui

Planot za Upravuvawe so rezidui e predviden za vo slu~aj na celosno zatvorawe na instalacijata i nejzina prenamena, so cel lokacijata da se vrati bezbedna i oslobodena od rezidui koi mo`e da rezultiraat so zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Plan za upravuvawe so rezidui

Prenamena na lokacijata Bidej}i pove}e od 50 godini se izveduvaat industriski aktivnosti na lokacijata, vo prv red bi bila prenamena vo urbano podra~je ili trgovija. Za doveduvawe na lokacijata do sostojba pogodna za zemjodelie potrebno e da se napravat analizi na po~vata i dopolnitelni istra`uvawa so koi bi se utvrdilo dali lokacijata e pogodna za taa namena. Dokolku se utvrdi kontaminacija na povr{inata }e se prevzemat soodvetni merki vo soglasnost so Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe, Zakonot za upravuvawe so otpad i Zakonot za za{tita na `ivotnata sredina.

Kontrola na ostatocite na materjali na lokacijata So Planot za upravuvawe so rezidui se pretpostavuva deka periodot na zatvarawe bi bil odnapred poznat i skladiranite koli~ini na surovini, pomo{ni materjali i gotovi proizvodi bi bile iscrpeni ili svedeni na minimum. Del od materjalite koi ne se upotrebeni ako e mo`no }e bidat vrateni na dobavuva~ot. Ostanatite materjali }e bidat soodvetno rasporedeni. So cvrstiot otpad (opis vo Додаток V) }e se postapuva spored ^len 26 i ^len 34 od Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04).

Planirano ras~istuvawe i ~istewe na gradbi i tehni~ki postrojki 3.1 Oprema i vozen park Dokolku opremata i ma{inerijata se seu{te funkcionalni, }e bidat premesteni na soodvetna lokacija za taa namena. Dokolku se nadvor od funkcija, vo zavisnost od materjalot od koj se izraboteni }e bidat selektirani i prodadeni kako sekundarna surovina. Karakteristikite na opremata se dadeni vo Додаток II od aplikacijata. So iskoristenata neupotrebliva elektri~na i elektronska oprema }e se postapuva vo soglasonost za ^len 71 od Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04). Objekti Pogonska hala Pri izgradbata na objektite ne e upotrebuvan azbesten cement koj e {teten i za ~ovekot i za `ivotnata sredina. Osnovnata konstrukcija na halata e armirano-betonska i ~eli~na konstrukcija so izolacionen materijal “tervol”. Nadvore{nite yidovi se od plastificirani limovi (״sendvi~״) so izolacionen materijal vo sredinata. Podot i fundamentite se od armirano betonska konstrukcija. Grade`niot otpad od cvrstata gradba (tuli, cement, malter) bi bile odlo`eni na deponija za cvrsti materjali, ili mo`e da se prodade za povtorna upotreba kako granulaciono polnilo i agregat. Krovnata konstrukcija na objektot e ~eli~na, pokriena so profilirani ~eli~ni limovi. Vratata od glavniot vlez e od metalni profili prekrieni so pocinkuvan lim, a prozorcite se od metalni profili. Pri dislocirawe, del od materjalite koi mo`e da se iskoristat bi bile demontirani i dislocirani, a ostanatata metalna konstrukcija bi bila demontirana i prodadena kako sekundarna surovina. Podot na Pogonot za proizvodstvo na Al i Cu leguri e betonski. Siot betonski otpad mo`e da se prodade za povtorna upotreba kako granulaciono polnilo i agregat. Pristapni pati{ta [utot od asfaltiranite pateki bi se deponiral na deponija. Dokolku e izvodlivo, materjalot od poplo~enite pateki bi se iskoristil za druga lokacija. Drena`en sistem Za otstranuvawe na drena`niot sistem e potrebno podolgo vreme, iskop na zemja, no vo zavisnost od prenamenata na lokacijata, del od istiot bi mo`el da se prenameni i iskoristi.

Opseg na urivawe Bi se istra`uvala mo`nosta i na~inot na premestuvawe/vra}awe vo normalna sostojba/odlo`uvawe na otpad. Dislokacijata bi se odvivala vo slednite fazi: Faza 1: dislokacija na surovinite i proizvodite (dokolku ne se iscrpeni) i pomo{nite materjali. Faza 2: Dislokacija na opremata , instalaciite i vozniot park. Faza 3: Ru{ewe na objektite od cvrsta gradba, objekti koi mo`e da se demontiraat i nivna selekcija za ponatamo{ni iskoristuvawe i demonta`a na talo`nikot.

Upravuvawe so otpad od gradewe/urivawe Otpadot od gradba ili urivawe }e bide odlo`en na deponijata za cvrst otpad. Vo slu~aj na mo`no iskoristuvawe, materjalot }e bide soodvetno tretiran.

Remedijacija na kontaminirana povr{ina - Pri urivawe na talo`nikot }e se prevzemat preventivni merki na kontrola na zamastenosta na zemjata okolu istiot. Vo zavisnost od stepenot na eventualna zamastenost }e se prevzemaat soodvetni merki. Ako ne e zamastena }e se vrati na mestoto od kade e izvadena, a ako merewata poka`at zamastenost istata }e se tretira vo rotacionata pe~ka i kako ~ista }e se skladira na deponijata za cvrst otpad. - Zamastenost mo`e da se pojavi i na gorniot sloj na zemjata na skladot na sekundaren aluminium i okolu re{etkite za odvod na atmosferskite vodi. Vo toj slu~aj se vr{at merewa, a ponatamo{nata postapka e ista kako vo prethodniot slu~aj. - ]e se izvr{at merewa na kontaminiranost na site mesta kade ima potencijalna opasnost od kontaminacija i }e se prevzemat gorenavedenite merki. Posebno pri demonta`a na kanalizacionata mre`a (atmosverska i tehnolo{ka).

Odr`livost i proverka na planot Vo tekot na operativniot `ivot na instalacijata, Planot za upravuvawe so rezidui }e se preispituva vo zavisnost od potrebite i izmenite koi se napraveni na lokacijata. Planot }e se a`urira so sekoja izmena i so sekoe novo istra`uvawe za zagaduvawe, kako i istra`uvawa za rizicite koi proizleguvaat od aktivnosta od rabotniot vek na instalacijata.

Investicioni vlo`uvawa tro{oci za premestuvawe na oprema i vozniot park: 250.000,00 den tro{oci za demonta`a na ~eli~nata konstrukcija : 2.000.000,00 den tro{oci za urivawe na podot i fundamentite: 1.600.000,00 den tro{oci za odlo`uvawe na grade`niot {ut na soodvetna deponija: 600.000,00 den tro{oci za otstranuvawe na talo`nikot: 300.000,00 den tro{oci za istra`uvawe na kvalitetot na po~vata i stepenot na zagadenost: 150.000,00 den. Ureduvawe na zemji{teto : 400.000,00 den Vkupno tro{oci : 5.300.000,00 den

Skopje, 06.02.2020			   		Izrabotil

ДОДАТОК XV

Rezime bez tehni~ki detali

### XV.  Rezime bez tehni~ki detali

So cel spre~uvawe i otstranuvawe na opasnostite za nastanuvawe na potencijalni incidenti, za{tita na vrabotenite, materijalnite sredstva, kako i za{tita na `ivotnata sredina od incidentni emisii, izraboteni se Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, Spisok na potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i Plan za reagirawe pri incidentnite situacii.

Pri delumen prestanok so rabota, se zemaat predvid detali za organizacijata kako {to se koli~ina na skladirani surovini, pomo{ni materijali, proizvodi, oprema koja ne e vo funkcija, koli~inite na cvrst i te~en otpad koi se skladirani na lokacijata na instalacijata, so cel da se minimiziraat vlijanijata  vrz `ivotnata sredina po nejzin prestanok.

Izraboten e Plan za upravuvawe so rezidui vo slu~aj na celosen prestanok na rabota na Instalacijata R@ ״Institut״AD Skopje.

Planot za Upravuvawe so rezidui e predviden za vo slu~aj na celosno zatvorawe na instalacijata i nejzina prenamena, so cel lokacijata da se vrati bezbedna i oslobodena od rezidui koi mo`e da rezultiraat so zagaduvawe na `ivotnata sredina.

So planot za upravuvawe so rezidui se predviduva deka zatvaraweto/prestanokot so rabota na del ili na cela instalacija bi bil poznat odnapred i skladiranite koli~ini na surovini, pomo{ni materijali i gotovi proizvodi bi bile iscrpeni ili svedeni na minimum.

Pogonskata hala za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri pri R@ ״Institut״ - Skopje, e smestena vo kompleksot na ״Rudnici i @elezarnica״ - Skopje, koj pripa|a na podra~jeto na op{tina Gazi Baba. Od centralnoto gradsko podra~je lokacijata e odale~ena okolu 4 km.

Na lokacijata na R@ Institut se nao|aat slednite objekti:

- Pogon za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri;

- Poluindustriski del (hala) vo Zavodot za PMS;

- Pogon za proizvodstvo na ognootporni masi;

- Pogon za proizvodstvo na industriska var i feroleguri;

- Administrativen objekt.

Vo sostav na R@ ״Institut״ - Skopje, na lokacijata od kompleksot na @elezarnica, izgradena e nova Pogonska hala za proizvodstvo na aluminiumski i bakarni leguri.

Prostorot e podelen na nekolku funkcionalni celini: priemno odelenie i podgotovka na surovinskiot materijal, skladirawe vo standardni metalni kontejneri od 0.5 m3 , proizvoden del, prostor za skladirawe na gotovite proizvodi i prostor za skladirawe  na troskata.

Proizvodstveniot del vo Pogonot za aluminiumski leguri se sostoi od: rotaciona pe~ka za topewe na aluminium so hidrauli~en sistem za navednuvawe na pe~kata, gasna lonчеста печка, hauba za prifa}awe na gasovite od procesot , livna ma{ina - karusel, транспортен казан, ливна клупа, sistem za otpra{uvawe-rakaven filter, sistem za priroden gas so gorilnik, sistem za ladewe na gotoviot proizvod, sistem za komprimiran vozduh.

Proizvodstveniot del vo Pogonot za bakarni leguri se sostoi od: две pe~kи za topewe na bakar i bakarni leguri, platformи za opslu`uvawe na pe~kata, sistem za otpra{uvawe, instalacija za leewe na bakarni leguri, transportni kazani (lonci), instalacija za priroden gas, instalacija za komprimiran vozduh.

Pokraj opremata za proizvodstvo i leewe na tehni~ki odleanoci dopolnitelno e instalirana i oprema za izrabotka na umetni~ki skulpturi koja se sostoi od:

Gasna su{ara (su{ewe na kalapi), instalacija za dovod na priroden gas, sistem za odvod na gasovite od su{arata, peskara, mobilna peskara, aparat za zavaruvawe, prostorija za perewe na umetni~ki odleanoci, talo`nik, WAP.

Tehnolo{kiot proces vo Pogonot za aluminiumski leguri se sostoi od slednite operacii:

- selektirawe na surovinata (sekundaren aluminium)

- obrabotka na selektiraniot sekundaren aluminium:

*se~ewe do 500-1000 mm vo zavisnost od oblikot

-      skladirawe na obrabotenite otpadoci

- topewe na podgotveniot surovinski materjal vo vrtliva pe~ka

- brza hemiska analiza na proizvodot, so spektralen analizator, pri negovo rastopuvawe vo pe~kata od 80-85 %

- dorabotka na ostanatite 15-20 % od predvidenoto koli~estvo na surovini.

- leewe na gotoviot proizvod

- pakuvawe na gotoviot proizvod na paleti (drveni i od al-leguri).

- obele`uvawe  i skladirawe na proizvodot

- isporaka na gotoviot proizvod.

Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski leguri pri R@ ״Institut״ raboti kontinuirano ~etiri  smeni (7 rabotni dena nedelno). Vo tekot na godinata mo`ni se odstapuvawa na ovaa dinamika vo zavisnost od potrebite na pazarot i cenata na Berzata na gotovite proizvodi.

Vkupniot broj na vraboteni vo Pogonot  za proizvodstvo na aluminiumski leguri e 18.

Tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na Cu leguri se sostoi od slednite operacii:

1. Selektirawe na surovinata (sekundaren bakar)

2. Vagawe na surovinata na pogonska vaga

3. Topewe na del od podgotveniot surovinski materijal vo gasna

lon~esta  pe~ka

4. Grubo ~istewe od troskata

5. Prva hemiska analiza na stopeniot metal, so spektralen analizator

6. Vnesuvawe i topewe na preostanatiot materijal od predvidenata

{ar`a so cel da se dobie baraniot hemiski sostav.

7. Degazacija

8. Legirawe

9. Vtora kontrolna hemiska analiza

10. Rafinacija

11. Vadewe na troskata

12. Dezoksidacija

13. Leewe na gotoviot proizvod

14. Istresuvawe na kalapite. Selektirawe na pesoktta koja e za otpad

od onaa koja e za  povtorno koristewe. Vnesuvawe vo posebni korpi.

15. Ma{inska obrabotka na odleanocite

16. Obele`uvawe  i skladirawe na proizvodot

17. Isporaka na gotov proizvod

Za proizvodstvoto na bakarni leguri vo gasna lon~esta pe~ka kako surovina se upotrebuva sekundaren bakar, legirni komponenti (primaren kalaj, cink, i olovo)   sekundaren aluminium, nikel, `elezo i dr.

Pogonot za proizvodstvo na bakarni leguri raboти po potreba i ima 4 vraboteni.

Vo odnos na merkite prevzemeni za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto na rabotnata sredina i `ivotnata sredina, vo pogonot za aluminiumski i bakarni leguri se vklu~uvaat slednite merki:

- filteri za pro~istuvawe na otpadnite dimni gasovi;

- Koristewe na ekolo{ko gorivo-priroden gas;

- Soodvetnata tehnolo{ka postapka i tehnolo{ka oprema i mo`nosta za iskoristuvawe (reciklirawe) na otpadnite materii (troskata od pe~kata), otpadoci od strugawe i glodawe na oboenite metali, otpadoci od krajcuvawe na vlivni sistemi od odleanoci;

- Ventilator za dimni gasovi, postaven posle su{arata;

- Cirkulacioni ventilatori za dimni gasovi vo su{arata;

- Prinudna ventilacija na vozduhot vo rabotnata prostorija so n= 9.25 broj na izmeni, preku centrifugalen ventilator.

- Talo`nik i pre~istitelna {ahta za otpadnite vodi od miewe na umetni~ki skulpturi

Cvrstiot otpad  najprvo se selektira i  se skladira vo metalen kontejner za otpad so kapacitet od 5 m3, koj se nao|a vo dvornoto mesto na Pogonot za proizvodstvo na aluminiumski и бакарни leguri.

Otpadot od lokacijata na R@ ״Institut״ go prevzema firma ovlastena za prezemawe i tretman na otpad. Otpadot se transportira do lokacijata na odlo`uvawe.

To~kast izvor na emisija vo atmosferata od Pogonot za aluminiumski leguri e oxakot ozna~en kako merno mesto M5 Universal Transverse Mercator (E 538285 N 4651758), to~kast izvor na emisija vo atmosferata od pogonot za bakarni leguri e oxakot ozna~en kako merno mesto M6 Universal Transverse Mercator

(E 538270 N 4651747). Vrz osnova na dobienite rezultati od merewata na emisijata na hemiski {tetnosti i pra{ina vo izleznite gasovi od dvata oxaka na Pogonot za proizvodstvo na Al i Cu leguri, koncentraciite na cvrsti ~estici zadovoluvaat soglasno so Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`at da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl.Vesnik na RM 141/2010).

Proizvodstvoto na aluminiumski i bakarni leguri od sekundarna surovina  vo osnova e suv proces. Otpadnata voda e obi~no ograni~ena so razladna voda (pri liewe), vodata pri miewe na umetni~kite figuri i do`dovni vodi od povr{inata na zemjata i pokrivot na pogonot.

Otpadnata tehnolo{ka voda od ladewe na kokilite se vleva vo posebna industriska kanalizacija na nivo na ״Rudnici i @elezarnica״, del od nea se koristi za polnewe na akumulacionoto ezero na ״Rudnici i @elezarnica״ a del preku kolektor se ispu{ta vo r. Vardar.

Mieweto na umetni~kite figuri se vr{i na odredeno mesto od kade vodata otpadna se sleva vo talo`nik nekolku stepen, kade se talo`at cvrstite ~esti~ki a vodata se sleva vo zbirna pre~istitelna {ahta so prelivnik koj vodi do odvodnata kanalizacija.

Do`dovnite vodi od povr{inata na zemjata i pokrivot na pogonot se slivaat vo atmosferska kanalizacija i so sanitarno-fekalnata voda  preku kolektor se ispu{ta vo r.Vardar.

Prezentiranite rezultati od izvr{enite merewa na otpadnata tehnolo{ka voda od ladewe na kokilite i otpadnata voda od talo`nikot kade se mijat umetni`kite figuri, zadovoluvaat vo odnos na MDK od Uredbata za klasifikacija na vodite.

So ogled na nivoto na bu~ava na lokacijata na R@ ״Institut״, predizvikano od raboteweto na ventilatorot na gorilnikot, raboteweto na elektro - motorite, ventilatorite  za provetruvawe na prostorijata i ventilatorite za izduvuvawe na dimnite gasovi, vrteweto na pe~kata, dvi`ewe na kranot i transportnite vozila i od site drugi aktivnosti vo pogonot kako utovar - istovar, uka`uva deka na granicata na lokacijata so drugite objekti nivoto na bu~ava ne gi nadminuva dozvolenite granici , {to so izvr{enoto merewe se potvrduva.

Odbrani se ~etiri merni mesta za merewe na bu~avost:

Od dobienite rezultati se gleda deka intenzitetot na bu~ava e vo granicite na Maksimalno dozvolenoto nivo na bu~ava vo soglasnost so Odlukata  za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br.147/2008).

Predlo`en e monitoring od dvapati godi{no na emisija na {tetni materii vo atmosfera, еднаш годишно на {tetni materii vo otpadna tehnolo{ka voda i monitoring od edna{ godi{no za pratewe na nivoto na bu~ava vo krugot na instalacijata,

Izraboteno e Upatstvo za reagirawe pri incidentni situacii, Spisok i Plan za merki i postapki za spre~uvawe na incidenti pri odvivawe na aktivnosta i minimizirawe na efektite pri slu~ajna pojava na emisii i incidentni situacii.

Od prezentiranite rezultati od merewata na emisija vo atmosfera, kanalizacija i merewe na nivo na bu~ava napraveni od акредитираната лабораторија ЕУРОМАК-КОНТРОЛ i RI-OPUSPROEKT, se potvrduva deka koncentraciite na mo`nite zagaduva~ki materii i nivoto na bu~ava se dvi`at vo ramkite na MDK so {to se potvrduva deka aktivnostite koi se odvivaat vo Pogonot za Al i Su leguri vo sostav na R@ ״Institut״ a.d Skopje ne  predizvikuvaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Zaklu~ok:

Glavnite vlijanija vrz `ivotnata sredina se odnesuvaat na kvalitetot na: vozduh, vodite, otpadot i nivoto na bu~ava, vibracii i nejonizira~ko zra~ewe.

Imaj}i gi vo predvid aktivnostite {to se odvivaat vo instalacijata i analizite {to se napraveni od strana na акредитирана лабораторија ЕУРОМАК-КОНТРОЛ i RI-OPUSPOEKT DOO,  za potencijalnite zagaduva~i na vozduhot od definiranite merni mesta M 5 i M 6, mo`e da se zaklu~i deka: najdenata sostojba gi zadovoluva barawata vo soglasnost so Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacioniranite izvori vo vozduh (Sl.Vesnik na RM 141/2010)

Emisijata na isparlivi organski soedinenija: CO, CO2, SO2 i NOX  od gorivata na vozilata koi se koristat pri istovar i utovar na materijali, e relativno mala i mo`e da se ka`e deka e ograni~ena na rabotnata sredina na instalacijata.

So voda za odr`uvawe na higienata na rabotniot prostor i na vrabotenite R@ ״INSTITUT״ se snabduva od gradskiot vodovod.

Vo proizvodniot proces vodata se koristi za ladewe na kokili od leewe na aluminiumski leguri, miewe na umetni~ki figuri i ~istewe na  halite, i istata preku sistem od slivnici i talo`nik preku cevovod se odveduva vo sistemot za otpadni vodi so koj stopanisuva ״R@ USLUGI״  a kraen recipient e r.Vardar.

Od napravenitа analizа na otpadna voda od mernitо mest0 M8 mo`e da se vidi deka rezultatite se vo soglasnost so Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (Sl.Vesnik na RM br.18/1999). Vodite od koi se zemeni primerocite se rasporeduvaat vo II kategorija, a vrednostite za MDK ne se nadminati.

Za celiot kompleks na R@ ״INSTITUT״ AD Skopje izvedena e kvalitetna kanalizaciona mre`a koja gi zadovoluva potrebite za odveduvawe na sanitarno - fekalnata, tehnolo{kata otpadna voda od kompleksot.

R@ ״INSTITUT״ AD Skopje isto taka ima izvedeno dosta kvalitetna mre`a od oluci i kanali za odveduvawe na atmosverskata otpadna voda, so {to e spre~eno direkno zagaduvawe na po~vata i povr{inskite vodi.

Rabotnite aktivnosti vo instalaciite za Aluminium i Bakar se izveduvaat na betonirani povr{ini (so {to e izbegnat direkten kontakt so po~vata i podzemnite vodi), a otpadnite materii soodvetno se skladiraat, {to zna~i deka ne se emitiraat zagaduva~ki materii vo po~vata.

Postojano se proveruvaat i se ~istat odvodnite {ahti, so {to se izbegnuvaat nepo`elni situacii od zapu{uvawe na sistemot.

Otpadnite materii koi se generiraat pri vr{ewe na dejnostite vo instalaciite za Aluminium i Bakar mo`e da se grupiraat kako otpad koj se odlo`uva i otpad koj podle`i na ponatamo{na prerabotka, so {to se zadovoluvaat zakonskite barawa za namaluvawe na stvarawe na otpad vo `ivotnata sredina.

Bu~avata koja se generira od instalacijata e rezultat na proizvodni i delovni procesi i bu~ava od okolnite instalacii.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvalitativnite vrednosti na nivoto na bu~avata izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so Pravilnikot za grani~ni vrednosti na nivoto na bu~ava vo `ivotna sredina (Sl.Vesnik na RM br.147/2008) mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti pri mereweto za intenzitetot na bu~avata se vo granici na dozvolenoto nivo za bu~ava vo `ivotnata sredina.

Od instalacijata nema izvori na vibracii i nejonizira~ko zra~ewe.

Planirani se merki za spre~uvawe, namaluvawe i ubla`uvawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina.

Planot za monitoring }e se sproveduva i }e opfati dokumentirani podatoci za sostojbata na parametri vo mediumite na `ivotnata sredina i }e ovozmo`i sledewe na efektite od primenetite merki za ubla`uvawe.

Zadol`itelna primena na Plan za merkite za za{tita i spasuvawe pri nepredvideni situacii.

Zadol`itelna primena na oprema i sredstva za za{tita pri rabota.

Imaj}i gi vo predvid izvr{enite analizi od strana na nadvore{no anga`iranite laboratorii, koristej}i gi pritoa i odredbite od zakonskata regulativa, kako i stru~ni soznanija za ocenata na vlijanijata na proektot vrz `ivotnata sredina, mo`e da se dade zaklu~ok deka Proektot nema da dovede do naru{uvawe na kvalitetot na `ivotnata sredina, so celosno implementirawe na merkite za minimizirawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina i planot za nepredvideni situacii.

IZJAVA

So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel.

Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, to~ni i kompletni.

Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na baraweto ili  na negovi delovi za potrebite na drugo lice.

Potpi{ano od :                                                              Datum  :

(vo imeto na organizacijata)

Ime na potpisnikot  :      Сашко Јованов

Pozicija vo organizacijata :  Izvr{en ~len na odbor na direktori

Pe~at na kompanijata:

Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata

Da se vneseat {ifrite na aktivnostite vo instalacijata spored Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e aktivnosti koi se predmet na ISKZ,  treba da se ozna~i{ifrata za sekoja aktivnost. [ifrite treba da bidat jasno odeleni edna od druga.

[1] Soglasno Nacionalniot koordinaten sistem

[1] Soglasno Nacionalniot koordinaten sistem