БАРАЊЕ ЗА

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

за

РАДЕ КОНЧАР – СЕРВИС И ПОПРАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ ДОО СКОПЈЕ Погон за сервисирање на електрични производи

ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Содржина:

I.   ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	3

II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ	4

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА	23

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	24

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД	26

VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА	26

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА	28

VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА	30

IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ – НЕ Е РЕЛЕВАНТНО	31

X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ	31

XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ	32

XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ	32

XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ	34

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АК ТИВНОСТИТЕ	46

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ	49

XVI. ИЗЈАВА	50

ПРИЛОЗИ	51

# I.   ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

| Име на компанијата1 | РАДЕ КОНЧАР СЕРВИС И ПОПРАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ СКОПЈЕ |
| --- | --- |
| Правен статус | ДОО |
| Сопственост на компанијата | Приватна сопственост |
| Сопственост на земјиштето | Приватна сопственост |
| Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е различна од погоре споменатата) | Бул.3-та Македонска Бригада бр.52, Скопје Северна Македонија |
| Број на вработени | 45 |
| Овластен претставник | Владанка Трајкоска, Управител на Раде Кончар Сервис и поправки на електрични производи Скопје |
| Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето2 | Прилог 2 Активности на инсталации за кои е потребна Б интегрирана еколошка дозвола 5.Постапување со отпад Сите инсталации за депонирање, рециклирање или согорување на опасен отпад, согорување на комуналниот отпад, депонирање на неопасен отпад што не влегуваат во Прилог 1 од Уредба за определување на активности на инсталации за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план |
| Проектиран капацитет | Сервисирање и производство на околу 200т/годишно на трансформатори и мотори |

I.1 Вид на барањето3

Обележете го соодветниот дел

| Нова инсталација |  |
| --- | --- |
| Постоечка инсталација |  |
| Значителна измена на постоечка инсталација |  |
| Престанок со работа |  |

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

| Име на единицата на локална самоуправа | Град Скопје |
| --- | --- |
| Адреса | Бул.Илинден бр.82 Скопје, Северна Македонија |
| Телефон | 02/ 3297 273 |

# II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Предметната инсталација “Раде Кончар – Сервис за поправка на електрични апарати” ДОО – Скопје, се наоѓа во јужната индустриска зона на градот Скопје, во општина Аеродром. Компанијата е друштво со ограничена одговорност, каде се врши сервисирање и поправка на електрични производи. Основната дејност за која е регистрирана компанијата е производство и сервисирање на електромотори, генератори и трансформатори.

Микролокацијата на Раде Кончар – Сервис за поправка на електрични апарати” ДОО – Скопје во однос на околните општини Аеродром, Кисела Вода и Центар е прикажанана Слика 1, а се граничи со правните субјекти Раде Кончар Контактори и релеи (на исток), Раде Кончар ТЕП

(на југ) и Раде Кончар Апарати за заварување(на север).

Растојанието од најблиските станбени објекти е 200 m.

Координатите на инсталацијата во рамките на Раде Кончар – Сервис која е предмет на Барањето добивање на Б ИСКЗ Дозвола – Оддел за сервисирање на електрични производи се следните:

N 41°58'55.1"  E 21°27'02.3"

N 41°58'55.3"  Е 21°27'02.6"

N 41°58'55.4" E 21°27'01.0"

N 41°58'55.8" E 21°27'01.4"

Слика 1 Микролокација на Раде Кончар – Сервис - Погон за сервисирање на електрични производи во однос на општина Аеродром, Кисела Вода и Центар

Границите на сервисот се прикажани на Слика 2.

Слика 2 Граници на Раде Кончар – Сервис со координати

Координати на инсталацијата

41°58'55.4"N 21°27'04.2"E

41°58'57.4"N 21°27'00.4"E

41°58'55.0"N 21°26'58.1"E

41°58'54.3"N 21°27'03.6"E

Проектираниот капацитет на сервисирање и поправки во Инсталацијата не може да се одреди бидејќи времето потребно за сервисирање и оправка на различни електрични машини е различно. Минатата година, т.е.  во 2019 година, во Инсталацијата се сервисирани 50t трансформатори, а во досегашното работење, максималното годишно количество на истретирани трансформатори било 100 t. Инсталацијата работи 5 дена во неделата, односно вкупно 260 дена годишно, во една работна смена од 8 работни часа/ден. Инсталација „Раде Кончар“- Сервис, претставува затворен објект, кој во основата е со вкупна површина  од  2.720  m2.  Во просторијата за поправање на трансформатори, која е со површина од 957,34 m2, се наоѓа машината за третман на трансформаторско масло, додека во   просторијата за   поправање   на   електромотори и генератори, која е со површина од 798,84 m2, се наоѓа сета потребна опрема за поправка на овие електрични машини. Останатите простории се: моторско одделение, магацин и канцелариски простор, кој е на два ката.

- Опис на постапките при сервисирање на електричната опрема:

Електромоторите и трансформаторите се внесуваат во халите со помош на електрични возила, со дигалка до 70 t или со посебни возила. Во просторите тие се транспортираат до просториите за перење со рачни колички или други возила.*

Перењето на трансформаторите и електромоторите може да се врши на два начина во зависност од големината на деловите и уредите и од онечистувањето:

- Поединечно со   рачно   прскање   на   трансформаторите   или електромоторитe и на поголемите делови со посебен уред со перење со вода.

- Во шаржа, со автоматско прскање на помали делови во посебен уред за перење со вода со дозирање на хемиски средства(детергенти).

По извршеното перење со хемиски средства, трансформаторите, електромоторите или деловите се перат во вода со цел од површините да се отстранат хемикалиите. Потоа уредите се сушат во посебни сушилници на околу 60 оC (Сушара. 1 и Сушара 2).

Во	 инсталацијата во Раде Кончар - Сервис на видно место е поставен план на кој што се прикажани :

- начинот и операциите за складирање на отпадот, видот на отпадот со негово место на складирање, постапка за работа,

- постапки за итни случаеви,

- мерки за издвојување на отпадот,

- план за заштита од пожари,

- простор  за  складирање  на  пакување  за  отпад,  односно  празни  пластични буриња,

- предвиден максимален капацитет за секое место од локацијатa,

- знаци    за    опасност    на    секое    место    на    локацијата    и    соодветните карактеристики на складираниот отпад.

Во делот на   погонот за сервисирање  се врши и производство на трансформатори во зависност од потребите на нарачателот. Сите потребни материјали се нарачуваат  од познати добавувачи и потоа се врши склопување на  трансформаторите согласно пресметките и технологијата за производство. Во продолжение е даден детален опис на производството на трансформаторите:

Процедура за изработка на нови трансформатори

Трансформаторите во „Раде Кончар - Сервис“ се изработуваат според стандардот IEC60076 и се во согласност со постојните стандарди VDE, GOST, DIN и др. Процедурата за изработка нов трансформатор се состои од повеќе чекори, кои се прикажани во продолжение.

Слика 1. Магнетно коло на трансформаторот

- Пристигнување на јадрото на трансформаторот и демонтирање на јаремот

Магнетното јадро на трансформаторот е изработено од магнетни лимови со определена дебелина (од 0,27 mm до 0,35 mm) која зависи од барањата на нарачателот. Најчесто се користат лимови од типот Tran Core H-1 M4 x 0,27. Од дебелината на лимовите зависи големината на магнетната индукција, а со тоа и загубите во јадрото на трансформаторот. Јадрото се изработува во повеќе степени (5 или повеќе) со различни димензии на лимовите. Најчесто лимовите се изработени од електротехнички челик и по сечењето се нанесува заштитен слој од лак, кој исто така служи за електрично изолирање на лимовите. За сечење на јадрото се користи методот „степ-лап“, со кој се обезбедува намалување на густината на флуксот, на струјата на магнетизирање и на загубите во јадрото.

Јаремот е изработен од истиот тип магнетни лимови. Спојувањето (преклопувањето) на јаремот со столбовите е изработено со кос напречен пресек под агол 45о за да се намали воздушниот зјај помеѓу нив, а со тоа ќе се намали и струјата на магнетизирање на трансформаторот. При демонтирање на јаремот се вадат одделно сите лимови за да може да  се постават намотките.

- Поставување дрвени држачи на самото јадро

Како изолација помеѓу дното на трансформаторскиот сад и магнетното коло на трансформаторот се користат дрвени држачи кои се монтираат на долниот дел од јадрото. Тие истовремено служат и како потпори на активниот дел од трансформаторот. Држачите се меѓусебно поврзани со шрафови.

Слика 2. Магнетно коло со дрвени држачи

- Намотување на нисконапонската и високонапонската намотка и поставување изолација помеѓу нив

За високонапонската намотка се користи бакарна жица со кружен напречен пресек и дебелина која зависи од моќноста на трансформаторот. За моќности од 50 kVA до 1000 kVA дебелината најчесто изнесува од 0,80 mm до 2,50 mm. За нисконапонската намотка се користи бакарна жица со правоаголен напречен пресек, или бакарна или алуминиумска фолија за трансформаторите со моќност поголема или еднаква на 400 kVA.

На почетокот од намотката се поставуваат коси прстени од прешпан хартија кои служат за да бидат израмнети навивките при намотувањето. Се намотува цилиндрично нисконапонската намотка и се извлекуваат двата краја. Потоа концентрично се намотува високонапонската намотка, во обратна насока на намотување од нисконапонската. За трансформатори со моќност од 50 kVA до 1600 kVA намотките се намотуваат во повеќе редови (од 2 до 18 реда)  и помеѓу нив се поставува изолација од DPP хартија или натрон хартија.

За нисконапонската намотка помеѓу редовите за изолација се користи DPP хартија со дебелина 0,25 mm. Кај поголемите трансформатори се поставува прешапн од 1 mm и над него се мота слој од DPP хартија.

Високонапонската намотка се изведува со повеќе прстени за изолација со дебелина од 12 mm до 17 mm. Помеѓу редовите на намотката се поставува изолација од натрон хартија со дебелина 0,05 mm и тоа во повеќе слоеви (3-5 слоја). Двете половини од намотката (за двете различни номинални напонски нивоа на примарот) се намотуваат во обратни насоки. Ако нисконапонската намотка е намотана во насока лево, тогаш горната половина од високонапонската намотка се намотува во насока десно. Кај трансформаторите со поголема моќност помеѓу двете полунамотки се става прстен од прешпан со дебелина 2 mm.

Кај поголемите трансформатори помеѓу средишните редови на високонапонската намотка и на нисконапонската намотка се поставуваат кајли со дебелина 5 mm. Со тоа се овозможува слободна циркулација на маслото и подобро ладење на намотката.

Откако ќе се изработи намотката дополнително се поставуваат неколку слоја изолациска хартија во критичните области (на горниот и долниот дел од намотката). За подобра механичка цврстина, намотките се пресуваат со механички преси.

`e/z

Слика 3. Намотување на намотката

- Поставување изолација на столбовите од јадрото

Изолацијата на столбовите се поставува со цел да се спречи контакт помеѓу намотките на трансформаторот и магнетното коло. Како изолациски материјал се користи прешпан хартија, натрон хартија или DPP хартија. Дебелината на овој материјал е од 0,3 mm до 0,6 mm, во вид на цилиндрична обвивка околу секој столб.

Слика 4. Изолација на столбовите

- Поставување дрвени кајли за намотките на секој столб

Дрвените кајли служат како потпори за намотките на трансформаторот и истовремено спречуваат контакт помеѓу намотката и јадрото. Тие се набиваат помеѓу столбот и нисконапонската намотка. Бројот на кајли зависи од моќноста на трансформаторот, а нивната дебелина најчесто изнесува 4 mm.

- Монтирање на намотките на секоја фаза одделно

Слика 5. Монтирање на намотките

Намотката прво се пресува, па потоа се центрира. Пресувањето се прави со цел да се намали височината на намотката. Таа се поставува помеѓу три стеги (т.е. шпингли) и се става во печка на температура од 80oC до 100oC. Процесот трае околу 24 часа, а за тоа време неколку пати се прави затегнување на стегите. Кај помалите трансформатори пресувањето се прави рачно, директно при монтирање на намотката на самиот столб. Потребно е внимателно монтирање на намотките за да се спречи оштетување на истите. Редоследот на поставување на намотките не се зема предвид бидејќи тие се идентични помеѓу себе со цел да се обезбеди симетрија во системот.

- Монтирање на јаремот

Откако ќе се постават намотките, повторно се поставуваат дрвени кајли со дебелина 4 mm кои служат за да спречат електромагнетно влијание на намотките врз јаремот.

Повторно се составува целосно магнетното коло со монтирање на лимовите од јаремот. Со тоа се овозможува затворање на флуксот кој го создаваат фазните струи. Сложувањето на јаремот се прави рачно. Пресувањето во делот на јаремот се прави со помош на дрвени и метални страници и завртки.

Слика 6. Монтирање на јаремот

- Поврзување изводи од високонапонските намотки на регулационата преклопка

Од секоја фаза на високонапонската страна на трансформаторот се извлекуваат изводи за регулација на бројот на навивки, а со тоа и на напонското ниво на трансформаторот. Овие изводи (штуфни) се поврзуваат на преклопката за регулација. Оваа преклопка служи за промена на напонското ниво на примарот на трансформаторот. Најчесто се користи линиска преклопка, која се избира според нејзината максимално дозволена струја (30 А или 60 А, и таа може да биде L=50 или L=70), зависно од напонското ниво на примарот, т.е. од моќноста на трансформаторот.

Најчесто регулацијата се овозможува да биде 2 х ± 2,5 %.

Се поврзуваат меѓусебно краевите на намотките согласно избраната шема на соединување. За трансформатори со моќност до 250 kVA најчесто се избира Yzn5, а за моќности поголеми од 250 kVA, Dyn5. Сите врски на нисконапонската и на високонапонската намотка се лемат со сребро (5%).

Слика 7. Линиска преклопка за регулација за едно напонско ниво на примарот од

трансформаторот

Слика 8. Линиска преклопка за регулација на двонапонски трансформатор

Слика 9. Поврзување на штуфните на регулационата преклопка

- Монтирање капак

Откако ќе се постави регулациската преклопка, над неа се монтира монтира метален капак на определена височина, која се определува зависно од вкупната височина на трансформаторот. Се мери со посебни т.н. мерачи на височина.

Слика 10. Мерач на височина на трансформаторот

- Монтирање спроводни ќерамички изолатори на високонапонските и нисконапонските краеви

На излезните краеви од трансформаторот, кои служат за негово приклучување на мрежата, се монтираат спроводни изолатори. Тие се изработени од ќерамички материјал. Служат за да го изолираат спроводникот од надворешната средина. Се користат изолатори според DIN 42531 и според DIN 47637 9 ( штек-буксни со внатрешен конус). За 10 kV ниво се користат изолатори со 2 ребра, а за повисоко напонско ниво се користат изолатори со по 3 или 4 ребра.

Максимално дозволената струја кај овој тип изолатори (DIN 42531) изнесува 250 А, а максимално дозволениот напон 1 kV.

Слика 11. Монтирање проводни изолатори на нисконапонската страна

Слика 12. Проводни изолатори за високонапонската страна

`

Слика 13. Дополнителни компоненти за монтирање на спроводните изолатори

- Монтирање изолација помеѓу високонапонската намотка и трансформаторскиот сад

Слика 14. Монтирање изолација од прешпан хартија

За електрично изолирање на високонапонските намотки се користи прешпан хартија 4mm која спречува магнетизирање на трансформаторскиот сад од растурните флуксеви на намотките. Хартијата се поставува вертикално, прицврстена на горните и долните дрвени кајли, од сите страни на намотката.

- Меѓуфазно испитување на трансформаторот

Се испитува преносен однос на трансформаторот, се мери отпор на изолација и се прават обиди на празен од и куса врска. Испитувањата не се прават со номинални, туку со намалени напони и струи. За испитување се користи современа опрема, во сертифицирана лабораторија.

- Сушење на трансформаторот

Трансформаторот се суши под вакуум (под притисок 3,7 Ра) на температура 105°С (која зависи од температурната класа). Со овој процес се извлекува целата влага што ја содржат изолациските материјали кои се користат. Сушењето трае неколку часа и притоа постојано се мери максималната температура што се постигнува со термометарски сонди поставени на јадрото и на намотките.

- Поставување во трансформаторскиот сад

Трансформаторскиот сад се чисти од наталожените нечистотии. Надворешната површина на садот која е изложена на атмосферски влијанија се прекрива со челични гранули за да може подобро да се нанесе бојата на садот. Дебелината на надворешната обвивка изнесува најмалку 90±5 µm. Потоа се суши во печка на температура 105°С.

Кога трансформаторите се нарачани за транспорт со виљушкари за масленото дно на казанот се користи лим со дебелина 4 mm.

Откако ќе се постави трансформаторот во трансформаторскиот сад рачно се зашрафува капакот со садот и се поставуваат таблички за означување на фазите.

Слика 15. Поставување во трансформаторскиот сад

Слика 16. Таблички за означување на фазите на нисконапонската (лево) и на

високонапонската страна (десно)

- Полнење на садот со трансформаторско масло

Зависно од конструкцијата, постојат два типа трансформатори:

  - со конзерватор

  - херметички затворен.

Доколку трансформаторот е херметички затворен доволно е да се наполни со масло преку долниот вентил кој се наоѓа на трансформаторскиот сад. За да се обезбеди подобро ладење кај овој тип трансформатори садот се изработува со ребра, со дебелина на лимот 1,2 mm. Се поставува пресостат, т.е. оддушник за испуштање на гасовите кои може да се појават во трансформаторскиот сад.

Доколку трансформаторот е со конзерватор, тогаш потребно е да се монтираат Бухолц реле и покажувач на масло.

Слика 17. Бухолц реле (2RB1)

И во двете изведби, маслото со кое се полнат трансформаторите е минерално и не содржи ПХБ компоненти, согласно стандардот IEC 60296-2003. Пред полнењето изолациското масло содржи помалку од 3 ppm вода и помалку од 0,1% гас. Тоа се подготвува до пробоен напон 280 kV / 2,5 mm. Полнењето се врши под вакуум и притоа се мери масата на количеството масло кое е употребено за полнење на трансформаторот.

На спроводните изолатори за високонапонската страна се монтираат заштитни рогови, кои служат за да го заштитат изолаторот во случај да се појави напонски прескок.

Исто така се монтира термометар за мерење на температурата на намотките. На крајот се монтира дехидратор (од 0,15 kg до 0,5 kg), кој е исполнет со силика-гел.

Слика 18. Покажувач на ниво на масло во конзерваторот (лево) и во трансформаторскиот сад (десно)

Слика 19. Монтирање на конзерваторот и на дополнителните компоненти (лево) и дехидратор

(десно)

Слика 20. Термометар за мерење температура на масло во трансформаторскиот сад (лево) и проводни изолатори монтирани на високонапонската страна (десно)

- Визуелна проверка на трансформаторот

Визуелната проверка ги опфаќа видливите конструктивни делови на трансформаторот, т.е. нивната поставеност, прицврстеност и сл.

- Целосно испитување на трансформаторот

Под целосно испитување на трансформаторот се подразбираат следните процедури за испитување:

- мерење отпор на изолација

- мерење коефициент на трансформација и проверка на спрега

- мерење отпор на намотки

- изолациона цврстина на намотките: испитување со доведен напон и со индуциран напон

- мерење напон и загуби на куса врска

- мерење струја и загуби на празен од

- испитување на трансформаторското масло (пробоен напон).

Трансформаторите се испитуваат според стандардот IEC60076, во современо опремена и акредитирана лабораторија. Се користат дигитални мерни инструменти (волтметри, амперметри и ватметри), пулт за испитување со приложен и со индуциран напон и уред за мерење коефициент на трансформација.

Зависно од загубите во празен од и при куса врска, сериски се разработуваат трансформатори со:

  - загуби Co-Ck

  - загуби Co-Bk

На посебно барање може да се изработат трансформатори со поинакви карактеристики.

- Пломбирање и заземјување на трансформаторот

Откако ќе се изработи и испита трансформаторот, се врши мерење на неговата маса со помош на вага.

Потоа се прави пломбирање на неколку клучни места и тоа:

- на долниот вентил кој служи за полнење на трансформаторот со масло

- на шрафот кој го прицврстува капакот со трансформаторскиот сад

Доколку трансформаторот е изведен со конзерватор, тогаш се става пломба и во горниот дел над конзерваторот.

Слика 22. Пломба за одредени места на трансформаторот (лево) и заземјување (десно)

Заземјувањето на трансформаторскиот сад се прави со спроводник кој го поврзува капакот со садот. Овој спроводник се врзува на маса.

- Изработка на натписна плочка за трансформаторот.

Натписната плочка ги содржи основните податоци за трансформаторот: тип, номинална моќност, број на фази, номинални напони (за сите позиции на регулацисктата преклопка) и струи, фреквенција, шема на врзување, напон на куса врска, класа на изолација, тип на ладење, маса на маслото и вкупна маса на трансформаторот, производител и стандард според кој е произведен.

Слика 23. Натписна плочка на трансформаторот

Во делот на Раде Кончар сервис покрај производство и сервисирање на трансформатори, се врши и сервис на мотори. Според првичната проценка, соодветното испитување и т.н. отворање на моторот(процес наречен дефектажа), се започнува со делот на сервисирање. Во зависност од дефектот, се проценува кои делови се за замена, се нарачуваат од познати добавувачи и се врши замена на истите. Старите и оштетени делови по завршување на сервисирањето се враќаат на клиентот и не се складираат во рамките на сервисот. Доколку во текот на поправката на моторот има оштетени, изгорени и неупотребливи бакарни намотки, истите се собираат одредено време и се предаваат на фирма која што има соодветна дозвола за превземање на истите. Раде Кончар Сервис Скопје има склучено договори со фирми(дадени во прилог) кои што поседуваат соодветни дозволи за превземање на отпад кој што се генерира во текот на сервисирањето на трансформаторите и моторите.

Во Раде Кончар – Сервис воспоставен е систем на управување со ресурсите, техничката документација и практично изведување на сервисирањето со цел истата да се одвива безбедно, сигурно и со минимален ризик кон здравјето на работниците и околното население а истовремено секој чекор од управувањето и процесот да биде документиран.

Шематскиот приказ на управувањето со целиот процес е даден на Слика 24.

Слика 24 Шематски приказ на процесот

Се разбира посебно внимание се посветува на можните ризици од штети кои може да настанат при одвивање на процесот и потенцијални негативни влијанија врз животната средина, работните услови и здравјето на работниците.

Анализата  на  ризиците  во  однос  на  животната  средина  се  анализирани  во поглавјето 13 Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи.

2.2 Добиени дозволи за управување со отпад и започнување со работа

Операторот поседува Дозвола за складирање и  третман на  опасен  отпад УП1-23-

1412/2017 од 23.03.2018 година согласно третманот со кој ќе се врши сервисирањето на складираните трансформатори и масла со шифри на отпад од Дозволата (13 02,13 03, 16 02 09*,16 02 10*,16 02 14*) дадена во Прилог 9.

За потребите на Раде Кончар –Сервис, компанијата “Емпириа – ЕМС” од Скопје изработи Елаборат за заштита на животна средина за “Воведување на објект за времено складирање и третирање на опрема и масла од трансформатори“, во општина Аеродром во Скопје за кое од Министерството за животна средина и просторно планирање е добиено Решение за одобрување на Елаборатот (Арх. Бр. 11-2070/2 од 23.02.2012 год.). Решението за одобрен Елаборат за заштита на животна средина е даден во Прилог 12.

Операторот има добиено Дозвола за усогласување со оперативен план бр.08/17-837/13 од Град Скопје и работи согласно условите дефинирани во неа.

# III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Организационата поставеност на компанијата Раде Кончар – Сервис е поделена на 4 нивоа на управување и истата е прикажана на следната шема.

Шема на организациона поставеност на

Компанија Раде Кончар - Сервис

Управител

Технички

Секретар

Претставник на раководството за квалитет

Испитна станица Извршители

Сектор Производство Директор

Деконтаминација

ПХБ

Управител со отпад

Сектор Финансии Директор

Сектор Комерција Директор

Сервисирање

Раководител

Сметководство

Раководител

Продажба

Извршители

Оперативна подготовка Извршители

Трансформатори

Извршители

Набавка

Извршители

Електромотори

Извршители

Наплата

Извршители

Намотки

Извршители

Складирањe

Извршители

Раководството на компанијата е претставено со д-р Трајкоска Владанка, дипл.ек. Управител на Сервисот; Трипуноски Зоран, дипл.ел.инж. како Директор на Производство и Канчевски Коста, дипл.ел.инж. како Директор на Комерција.

Сервисот го сочинуваат 3 Сектори: Производство, Финансии и Комерција, како и посебна организациона единица за деконтаминација на ПХБ. Во погонот за деконтаминација има 5 вработени лица, а во останатиот дел од сервисот има вкупно 40 вработени.

Управувањето со животната средина во Сервисот е уредено преку воспоставување на сопствен Систем за управување со животна средина во кој се дефинирани целите и задачите за заштита на животната средина, подобрување на искористеноста на енергенсите и ресурсите и намалување на отпадот и емисиите.

Одговорно лице за управување со животната средина во Раде Кончар – Сервис е Трајкоски Влатко, Управител за отпад (Сертификатот за Управител за отпад е даден во Прилог). Основна одговорност на лицето за управување со животна   средина се прашањата на животната средина, односно континуирано спроведување на мерки за заштита на животната средина.  Освен тоа, е одговорен и за тековна проценка на еколошките перформанси на Сервисот и за спроведување за подобрување на процесот каде што ќе биде потребно. Лицето за управување со животна средина е одговорно за спречување на хаварии, како и   за   обуки   во   врска   со   заштитата   на   животната средина.

Одговорното лице за животна средина врши редовен мониторинг и резултатите во вид на детален извештај редовно ги доставува до надлежните органи за заштита на животната средина.

Во Компанијата Раде Кончар – Сервис од 2008 година е воведен и се имплементира систем за управување со квалитет ИСО 9001:2015 година и систем за управување со животната средина ИСО 14001:2015, така што инсталацијата ги почитува и применува сите правила кои се однесуваат на заштита на животната средина и управување со квалитет.   Сертификатите   од   спроведена   ресертификација   за   стандардот      ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015 Прилог 3.

# IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Процесот на сервисирање на трансформаторите и моторите не бара преголема количина на суровини кои ќе се користат при процесот на сервисирање. Најчесто тие се поврзани со користење на средства за загревање на просториите (нафта), за чистење (детергенти), како и дополна на трансформаторско масло. Како помошни материјали се сретнуваат различни делови за трансформатори (навртки, штрафови и сл.), картонски кутии и сл, но истите не претставуваат значајни по однос на животната средина. Во текот на работењето на сервисот се создава следниот отпад:

- Мешан комунален отпад;

- Отпаден бакар (при сервисирањето на трансформаторите, електромоторите или одредени делови);

- Отпаден талог кој што се создава од перење на деловите;

- Отпадни крпи од чистење на просториите;

- Отпад од пакување.

Инсталацијата Раде Кочар – Сервис и поправка на електрични производи од Скопје во своето работење има емисии во воздухот. Емисиите се јавуваат од котлите за загревање на просториите и голема и мала сушара во кои што се врши сушење на намотките пред монтажа . Котлите се со мал капацитет и исклучиво се користат во зимските месеци за загревање на работните простории и управната зграда. При работењето на сервисот се создаваат технолошка и комунална отпадна вода. Доколку истите се испуштаат директно во воден тек или почва, би имале негативно влијание врз квалитетот на почвата, површинските и подземните води. Отпадните води кои се создаваат при процесот на перење на деловите со топла вода. Отпадните води од погоните, во количини од максимум 2 m3/месечно, преку посебен одводен канал се воведуваат во таложници каде се пречистуваат. Раде Кончар Сервис Скопје има склучено договор со ЕКО Теам за чистење на таложниците и тоа се прави периодично. На локацијата не се регистрирани загадувања на почватата и подземните води. Главни идентификувани извори на бучава во Инсталацијата се:

- Компресор за воздух;

- Транспортни возила;

По извршените мерења и направената анализа на емитираното ниво на бучава во животна средина, која произлегува од работните активности во Инсталацијата се доаѓа до заклучок дека нивото на бучава ги исполнува барањата за граничните вредности на ниво на бучава во подрачје од IV степен, согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл. весник на РМ бр.147/08) за период на  ден  и  вечер, односно нема негативно влијание врз животната средина.

Два пати годишно акредитирана лабораторија врши мерења на бучава.

Спречување на загадувањето во сите фази на производниот процес е приоритетна цел во заштитата на животната средина во Инсталацијата ДОО „Раде Кончар” - Сервис и поправка на електрични производи, Скопје. Меѓутоа, дополнително, се планираат и спроведуваат мерки за спречување на инциденти, како и за минимизирање на последиците од нив, доколку тие сепак се случат. Предложените мерки за минимизирање на влијанието врз животната средина во случај на целосен престанок со работата на активноста на ДОО „Раде Кончар“ - Сервис и поправка  на  електрични  производи,  Скопје,  се  дадени  во  План  за  целосен  или  делумен престанок со работа и грижа по затварањето. Инсталацијата ДОО „Раде Кончар“- Сервис и поправка на електрични производи, има извршено имплементација и сертификација на Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 и Системот за управување со животна средина ISO 14001:2004.

# V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Од работата на Сервисот за поправки на електрични производи очекувано е да се генерираат неколку видови на отпад кои што можат да произлезат од менувањето на бакарните и алуминиумски намотки, како и отпадно железо доколку се заменува некој метален дел на трансформаторот или моторот. Отпадот се складира во соодветни метални контејнери за таа намена. Раде Кончар Сервис и поправки на електрични производи има склучено договор со фирма која што поседува дозвола за превземање на овие типови на отпад за кој што соодветно се води евиденција и согласно тоа се изготвуваат извештаи кои што се доставуваат до Град Скопје и Министерството за заштита на животната средина.

|  | Вид на отпад | Шифра на отпад | Постапување со отпадот |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпаден бакар | 12 01 21 | Превземање од фирма со соодветна дозвола |
| 2. | Алуминиум |  | Превземање од фирма со соодветна дозвола |
| 3. | Железо | 17 04 07 | Превземање од фирма со соодветна дозвола |

# VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Само за котли со моќност повеќе од 250 kW, малите котли се исклучени.

Капацитет на котелот

Производство на пареа: Термален влез:

Гориво за котелот

Тип: јаглен/нафта/ЛПГ)/гас/биомаса итн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:

NOx

при (0оЦ. 3% О2(Течност или гас)

Маскимален волумен на емисија

Температура

Периоди на работа

кг/час

MW

кг/час

%

mg/Nm3

6% О2(Цврсто гориво)

м3/час

oC(min)                 oC(max)

час/ден                Денови/годишно

За други големи извори на емисии во производството: Нормалните услови за температура и притисок се: 0oC, 101.3 kPa

Во оваа инсталација  емисиони точки се вентилациските отвори од сушарите и од котелот за парно

Извор на емисија

Детали за емисијата                                   Намалување на

загадувањето

Референца/бр. на оџак

Е1.

Е2.

К1.

К2.

Висина на оџак

[m]

8

8

14

14

Супстанција/

материјал

Масен проток

[mg/Nm3]

Проток на воздух

[ Nm3/~as ]

Тип на филтер/

циклон/

скрубе

Мониторинг на емисии во воздух

Технолошкиот процес на перење и површинска заштита не доведува до ослободување на отпадни гасови и емисија на штетни полутанти во воздухот.

Отпадните гасови од уредот за импрегнација на мотори и намотки од енергетски трансформатори не се пречистуваат со посебен систем за пречистување на гасови бидејќи работата на ова одделение е дисконтинуирана и станува збор за мали количини од отпадни гасови. Меѓутоа, согласно Дозволата за услогласување со оперативен план, Раде Кончар Сервис редовно врши мониторинг на испустите од мала и голема сушара, како и на испустите од котелот за греење.

Мерни места за мониторинг со координати(x/y Gaus-Krugger)

- Е1-Мала сушара

N: 41° 58’55,3” и E: 21° 27’01,3”.

- Е2-Голема сушара

N: 41° 58’56,0” и E: 21° 26’59,8”

- К1-Оџак од  парно(погон)

N: 41° 58’56,03” и E: 21° 27’12,2”

- К2-Оџак од парно(канцеларии)

# VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството.

Потребно  е  да  се  дадат  детали  за  сите  супстанциии  присутни  во  сите  емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите (Сл. Весник 18-

99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, зaедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води

Пополнете ја следната табела:

| Параметар | Пред третирање | После третирање |
| --- | --- | --- |
| Име на супстанција | Макс. Просек на час [mg/l] | Макс. Дневен просек [mg/l] | кг/ден | кг/год. | Макс. просек на час [mg/l] | Макс. Дневен просек [mg/l] | Вкупно кг/ден | Вкупно кг/год. | Идентитет на реципиентот [6N;6E]4 |

Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера.

| Параметар | Резултати (мг/л) | Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датум | Датум | Датум | Датум |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| Електрична проводливост EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Амониумски азот NH4- N |  |  |  |  |  |  |  |
| Хемиска потрошувачка на кислород |  |  |  |  |  |  |  |
| Биохемиска потрошувачка на кислород |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворен кислород O2(р-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| Калциум Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмиум Cd |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Бакар Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо Fe |  |  |  |  |  |  |  |
| Олово Pb |  |  |  |  |  |  |  |
| Магнезиум Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Манган Mn |  |  |  |  |  |  |  |
| Жива Hg |  |  |  |  |  |  |  |

Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем:

| Параметар | Резултати (mg/l) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датум | Датум | Датум | Датум |  |  |
| Никел Ni |  |  |  |  |  |  |
| Калиум К |  |  |  |  |  |  |
| Натриум Na |  |  |  |  |  |  |
| Сулфат СО4 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк Zn |  |  |  |  |  |  |
| Вкупна базичност (како CaCO3) |  |  |  |  |  |  |
| Вкупен органски јаглерод TOC |  |  |  |  |  |  |
| Вкупен оксидиран азот TON |  |  |  |  |  |  |
| Нитрити NО2 |  |  |  |  |  |  |
| Нитрати NО3 |  |  |  |  |  |  |
| Фекални колиформни бактерии во раствор (/100мл) |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно бактерии во раствор ( /100мл) |  |  |  |  |  |  |
| Фосфати PО4 |  |  |  |  |  |  |

Санитарните  води  кои  се  создаваат  од  вработените,  се  одведуваат  во  градскиот канализациски систем на Град Скопје(Договор во прилог).`

Од активностите на инсталацијатa (перење на трансформаторите и моторите со детергент), се создаваат отпадни води кои што се испуштаат преку системот на таложници во канализациониот систем. Согласно тоа, Раде Кончар Сервис има склучено Договор со Водостопанство на Македонија и има инсталирано контролен водомер (Договор во прилог) преку кој што се контролира и се плаќа за количеството на испуштена отпадна вода само од делот за перење на моторите и трансфроматорите. На одреден временски период, фирма која што поседува дозвола за собирање на овој вид на талог врши чистење на таложниците, а согласно динамиката на мониторингот на отпадните води кои што се генерираат, акредитирана лабораторија врши мерење на количеството на детергенти и масти кои што се испуштаат во канализациониот систем. Договорите со соодветната фирма за собирање на талогот и акредитираната лабораторија се дадени во прилог.

Постапката на обработката на водите се одвива во следните неколку фази:

Постапката на обработката на отпадните води од процесот на перење

Препумпување. Просторот во кој е поставено местото за перење бара понизок испуст од нивото на фабричката канализација. Поради тоа е неопходно препумпување. Отпадните води со посебен канал се водат надвор од објектот и се собираат во базен на станицата за препумпување. Пумпната станица работи автоматски.

Флатација и сепарација. За оваа фаза на обработка на водите предвидени се типски уреди: комбиниран флотатор-сепаратор. Овој уред се состои од три комори кои се сериски поврзани со систем со вронети цевки. Издвојувањето на нечистотиите се врши гравитациски врз основа на различната густина на медиумите.

Флотацијата се одвива на следниот начин: Загадената вода влегува во првата комора и се меша со чистата вода. Цврстите материи и течностите со помала густина се издвојуваат на површината. Чистата вода од дното на комората се прелива во втората комора низ вронета цевка. Овде се одвива истиот процес како и во првата комора со тоа што водата која се прелива во третата комора е практично чиста и таа вода се испушта во канализација.

Периодично согласно задолжувањето од Дозволата за усогласување на оперативен план, акредитирана лабораторија врши анализа на отпадната вода и Раде Кончар Сервис тие извештаи ги доставува до Град Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање.(Во прилог е Извештај од акредитирана лабораторија Фармахем од извршената анализа на отпадните води од каде што може да се види дека отпадната вода согласно резултатите може да се испушта во канализациониот систем).

# VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Од активностите на инсталацијата Раде Кончар – Сервис не се идентификувани емисии во почвата.

# IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ – НЕ Е РЕЛЕВАНТНО

# X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).

Главни извори на бучава во Раде Кончар Сервис претставуваат сервисните  активности (работа на вилушкар,  компресор,  употреба  на рачен  алат  и активности во сервисот) кои се одвиваат во текот на денот (периодична бучава).

Бучавата во животната средина е предизвикана од  активностите кои се одвиваат во сервисот, но и од интензивниот сообраќај на главната сообраќајница која поминува во близина на сервисот и соседните инсталации со кои граничи Сервисот.

Согласно Дозволата  за усогласување со оперативен план,  Раде Кончар Сервис Скопје континуирано врши мерење на нивото на бучава во договор со акредитирана лабораторија.

Раде Кончар Сервис- врши редовен мониторинг на емисиите на бучава во животната средина (два пати годишно), преку ангажирање на акредитирани лаборатории за мерење на бучава согласно условите зададени во Дозволата. Бучавата се следи на 4 мерни места.

Граничните вредности за бучава во животната средина се пропишани со националното законодавство за индустриски зони, IV категорија на заштита од бучава согласно национално законодавство. Извештај од мерењата е уредно доставуван до Министерството за животна средина и просторно планирање во склоп на Годишниот извештај за состојба со животна средина.

Емисиите на бучава се под граничната вредност за индустриско подрачје согласно Правилникот за гранични вредности на ниво на бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр.147/08).

Во Прилог 5 е даден шематски приказ на емисионите точки на бучава и Извештај од извршено мерење на бучава.

Земајќи ги во предвид резултатите од спроведените мерења на емисии` во воздух,отпадни води, како и емисиите на бучава, кои се многу пониски од граничните вредности, предлагаме мониторингот на емисии да се врши со следната фреквенција:

Предложена фреквенција на мониторинг од страна на Операторот:

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Детергенти и масти во отпадни води | Еднаш годишно |  |  |
| Бучава | Еднаш годишно | ISO 1996:1-2007 | Cirrus CR:161B |

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина).

Во   Погонот за сервисирање и производство на трансформатори и мотори нема извори на вибрации и нејонизирачко зрачење.

# XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложените начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.

# XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Раде Кончар Сервис е одговорна компанија чија примарна цел е постојано да работи во насока на заштита на животната средина, безбедноста на работниците и околното население и да планира активности кои ќе ги унапредат нејзините еколошки перформанси.

Во насока на исполнување на горенаведените цели подготви предлог Програма за подобрување на животната средина која ги опфаќа следните активности со предложени средства за нивна реализација:

| Ред. Бр. | Активност |
| --- | --- |
| 1. | Промена на постоечките неонски светла со ЛЕД Опис на активноста: Набавка на квалитетни и економични ЛЕД светилки. Цел на активноста: Намалување на потрошувачката на електрична енергија на годишно ниво Период на реализација 2022 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 3.000 Евра/годишно |
| 2. | Проценка на ризик од еколошка штета во Раде Кончар - Сервис Опис на активноста: оценка на штетата по животната средина која може да настане како последица на вршење на професионалните активности во Сервисот од позната/сигурна одговорност и инцидентна/непозната одговорност која може да се случи во секој момент при работа на инсталацијата, со вклучени финансиски импликации од превентивните мерки за спречување и/или минимизирање на можните штети врз животната средина. Цел на активноста: идентификување на инцидентните ризици кои можат да предизвикаат еколошка штета од работењето на Сервисот, оценка на нивниот интензитет и фреквенција на појавување, земајќи го во предвид и влијанието врз животната средина. Придобивка: управување со потенцијалните ризици преку воспоставување на механизам за континуирано подобрување на животната средина, пресметка на финансиските импликации за покривање на непознатата одговорност од еколошка штета и обезбедување на финансиски инструмент за надоместување на трошоците во случај на настанување на еколошка штета. Период на реализација 2022 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 5.000 Евра |
| 3. | Донесување (подготовка) на План за управување со хемикалии Опис на активноста: идентификација на хемикалиите кои се користат, нивна класификација, складирање и мерки за правилно управување со истите. Цел на активноста: Постапување со хемикалиите согласно национално законодавство и спречување на истекување и контаминација на почвата, подземните води, избегнување на можни несреќи (експлозии и пожари) од неправилно ракување и заштита на работниците. Придобивка: Правилно ракување, складирање и отстранување на отпадот од хемикалии во инсталацијата и обезбедување на високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и животната средина. Период на реализација 2022 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 4.000 Евра |
| 4. | План по престанок со работа Опис на активноста: Подготовка на План по престанок со работа кој ќе содржи План за демонтажа на опремата во Сервисот во согласност со потребните подготвителни работи и демонтажните активности кои се потенцијални ризици по животната средина, како и селекција и собирање на селектираните фракции од отпад и соодветно управување (согласно законските барања за секоја фракција). Цел на активноста: Спроведување на мерки и активности по престанок со работа за минимизирање на влијанијата врз животната средина во случај на престанок со работа на дел или на целата инсталација, ремедијација и грижа по престанок со работа. Придобивка: Спречување/ублажување на влијанијата врз животната средина при престанок со работа на инсталацијата и демонтажа на опремата и постапување со создадените видови на отпад. Период на реализација 2022 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 2.000 Евра |

# XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Во текот на процесот на сервисирање на трансформатори и мотори и производство на нови трансформатори вработените во инсталацијата со  голема сериозност пристапувааат кон идентификување на потенцијалните ризици:

13.1 Ризици од несовесно водење на технолошкиот процесот

Идентификуваните ризици во процесот на сервисирање и производство на трансформатори и проценка на вкупна изложеност на ризик - ПВИР, се прикажани се во следнава табела:

| Ризици во процесот | Веројатност за појавување на ризик (ВПР) | Проценка на влијание на ризикот (ПВР) | Проценка на вкупна изложеност на ризик ВПР x ПВР=ПВИР |
| --- | --- | --- | --- |
| Несовесни вработени | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Нестручни вработени | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| Дефекти - еколошки хаварии | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |

| Зголемена потрошувачка на струја | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| --- | --- | --- | --- |
| Зголемена потрошувачка на вода | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| Бучава, Вибрации | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| Мирис, Прашина | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Каснење со реализација | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Повреди при работа | 2 | 1 | 2 - Мал ризик |
| Флуктуација на кадар | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Дефекти на машини и уреди | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |

13.2 Ризици од природни непогоди

Раде Кончар –Сервис и поправки на електрични производи има подготвено Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи со технички бр: 52/2012.

Анализата на проценетите опасности по објектот и луѓето во него, упатуваат на два вида загрозувања и опасности со ограничен обем, за кои треба да се планира и организира заштита и спасување и тоа:

- Загрозување од уривање на објектот,

- Загрозување од пожари,

- Евакуација,

- Прва медицинска помош.

Раде Кончар – Сервис и поправка на електрични производи има подготвено План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи од 2012 година, во кој се истакнува дека поради карактеристиките на конструкцијата и ентериерното уредување, намената и функцијата на објектот, Раде Кончар – Сервис и поправка на електрични производи, не спаѓа во редот на загрозени објекти од природни непогоди и други несреќи, а загрозувањето и опасностите се речиси незначителни.

Планот содржи:  Извод од процената, Превентивни мерки за заштита и спасување, Оперативни мерки за заштита и спасување (оперативен план), Постапка за заштита и

спасување вон работното време, Преглед на активност  планот за заштита и спасување, Анализа на извршените активности, Известување на надлежните служби за настан, препорака за намалување на ризиците.

Превентивните мерки се поделени на мерки за заштита од пожари, урнатини, мерки за евакуација и за прва медицинска помош.

Инсталацијата има утврдено активности за намалување на ризиците (превентивни активности Табела 1 и оперативни активности Табела 2)

Табела 1 Превентивни активности за намалување на ризиците

| Мерка за ЗС | Вид на активност | Учесници-реализатори | рок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внатрешни | Надворешни |  |
| Заштита од пожари | ажурирање или изработка на нов Правилник за ПП заштита |  | по склучен договор | 2022 |
|  | да се изврши пожарно секторирање на објектот | ۷ |  | 2022 |
|  | обезбедување на потребна ПП опрема | ۷ |  | 2022 |
|  | поставување на видно место непосредно до опремата и средствата за гаснење на пожари, Упатство за гаснење на пожари | ۷ |  | 2022 |
|  | редовна контрола,одржување и сервисирање на опремата и средствата |  | “Сигурност ДП“ | годи шно |
|  | редовна контрола,одржување и сервисирање на системот за дојава на пожар |  | Овластен сервис |  |
|  | редовно одржување и контролирање на електричната инсталација кај електричните потрошувачи |  | Овластен сервис |  |
|  | редовна контрола и одржување на уредите и опремата за централното парно греење |  | Овластен сервис |  |
|  | редовна контрола и одржување на громобранската мрежа |  | Овластен сервис |  |
|  | постојано да се слободни пристапните патишта до објектот и околу објектот | ۷ |  |  |
|  | определување одговорни лица за противпожарна заштита за секоја просторна целина или пожарен сектор | ۷ |  | 2022 |
|  | опремување на просторот за заштита и спасување со (ППЗ) | ۷ |  | 2022 |
|  | обука на вработените и одговорните лица за заштита и спасување (ППЗ) | ۷ | Овластени фирми | 2022 |
| Спасување од урнатини | дополнително испитување на стабилноста и издржливоста на носечките конструктивни елементи |  | ИЗИС | 2022 |
|  | опремување на просторот за (СУ) |  |  |  |
|  | обука на вработените и одговорните лица за (СУ) |  | Овластени фирми | 2022 |
|  | определување на одговорни лица | ۷ |  | 2022 |
|  | поставување на видно место потребни комплети за заштита и спасување | ۷ |  | 2022 |
| Евакуација | Означување на правците во евакуационите прсторни целини, видно на подовите и со соодветни светлечки патокази на ѕидовите | ۷ |  | 2022 |
|  | Излезите и премините секогаш да бидат слободни | ۷ |  |  |
|  | Поставување прирачни аптеки и заштитни маски со посебни цедила за гасови | ۷ |  | 2022 |
|  | Определување на одговорни лица за секоја просторна целина | ۷ |  | 2022 |
|  | наредбата за евакуација,да се врши и со соодветни звучни сирени-ѕвончиња. | ۷ |  | 2022 |
|  | обележување и подготвување места на првиот кат од кои ќе се врши евакуација со спусници | ۷ |  |  |
| Прва медицинска помош | оспособување и обука |  | Овластени фирми | 2022 |
|  | определување одговорни лица за прва медицинска помош за секоја просторна целина | ۷ |  | 2022 |
|  | опремување за давање на прва медицинска помош (ПМП) | ۷ |  | 2022 |
|  | обука за давање на прва медицинска помош (ПМП) |  | Овластени фирми | 2022 |
|  | поставување на прирачни аптеки на видно обележани места | Ормар за прва помош |  | 2022 |

Табела 2А Оперативни активности за заштита од пожари

| Мерка за ЗС | Вид на активност | Учесници |
| --- | --- | --- |
|  |  | Внатрешни | Надворешни |
| Заштита од пожари | Активности пред настанот | На звучниот аларм одговорните лица веднаш прават увид на просторот за кој се задолжени | ۷ |  |
|  |  | Одговорното лице го известува управителот на фабриката за местото, обемот и потребата од ангажирање на надворешни учесници и започнува со гаснење на пожарот | ۷ |  |
|  |  | По потреба во гаснењето ги ангажира и дел од вработените |  | Во Раде Кончар-Сервис и поправка на ел. Производи |
|  |  | Доколку дојавувачот на пожар не се вклучи (нема звучен сигнал), лицето (вработениот) кој прв ќе го примети пожарот повикува гласно „ПОЖАР“ и отпочнува со гаснење на пожарот со употреба на опремата која се наоѓа во опожареното место | ۷ |  |
|  |  | Останатите вработени кои се во опожарениот простор го известуваат управителот на фабриката и се вклучуваат во гаснењето на пожарот | Вкупно 45 (четириесе и пет лица) вработени |  |
|  |  | Одоговорното лица (заедно или поединечно) вршат проценка на пожарот | ۷ |  |
|  |  | Одговорното лице ја повикува противпожарната бригада и наредува на обезбедувањето да ги расчистат приодите до објектот,за да се овозможи непречен пристап на возилата за интервенции | ۷ |  |
|  | Активности за време на настанот | Надворешните сили за заштита и спасување и вработените во Раде Кончар-Сервис се вклучуваат во гаснењето на пожарот | Сите вработени |  |
|  |  | По потреба се исклучува електричната струја на целиот објект или само во опожарениот дел | Сите вработени | Во објектот |
|  |  | Вработените ги изнесуваат канцелариската опрема и материјал на пооддалечено место од опажареното,за да се намали можноста за ширење на пожарот | ۷ |  |
|  |  | Вработените и присутните странки по потреба се евакуиараат според планот за евакуација | Скиците дадени во прилог на планот |  |
|  |  | ТПП бригада на град Сkoпje отпочнува (продолжува) со гасењето на пожарот според сопствени утврдени стандардни оперативни процедури и раководи со ситуацијата |  | ТПП бригадада на општина Аеродром |
|  |  | Евакуација на луѓето и материјалните добра | ۷ |  |
|  |  | Забрани за движење во загрозена просторна целина |  |  |
|  |  | Барање на помош од градоначалникот /ДЗС |  | Градоначалник на општина Аеродром или ДЗС |
|  |  | Ангажирање на силите на ДЗС/ДЗС раководи со настанот |  | ДЗС |
|  | Активности после настанот | Расчистување на опожареното место и санација, по гасењето на пожарот | ۷ |  |
|  |  | мали оштетувања - проверка на исправноста на инсталациите | Вработените |  |
|  |  | поголеми штети - специјализирани претпријатија |  | ТПП бригадада на општина Аеродром |

Табела 2Б Оперативни активности за спасување од урнатини

|  | Активности | Згрижување на настраданите лица |  | Прифатилишта ЦУК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Санација на објектот - после отстранување на опасностите и после завршеното спасување на луѓето и материјалните добра од урнатините |  |  |

Табела 2В Оперативни активности за евакуација

| Евакуација | Активности пред настанот | Доколку настанатите или очекуваните опасности, го загрозуваат животот и здавјето на вработените,ќе се нареди евакуација на вработените Издавање на наредба- усмена или преку звучен сигнал Времето потребно за евакуација - од 5 – 10 мин. од постоечките излези / 3-6мин. ако се истите попречени Правци на движење- обележани со соодветни видни траки на подовите (со изразено впечтлива или флуоросцентна боја) и светлечки патокази поставени на ѕидовите. | Скиците дадени во прилог на планот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активности за време на настанот | Активности во евакуационите просторни целини- исклучување на апарати и уреди од електричната струја, напуштање на просторијата |  |  |
|  |  | Прифаќање и активности во евакуационото прифатилиште- го врши одговорно лице по пропишаната постапка, време на задржување од 2-4 часа. |  | Во дворното место, на 20м. од главниот влез/излез на објектот |
|  |  | Оддалечување - напуштање на евакуационото прифатилиште - ако опасностите не се контролираат или постои можност подолго да траат или се шират по простор и обем |  |  |
|  |  | Активности на екипите- - Екипата за извршување на евакуацијата - Екипата за прва медицинска помош - Екипата за противпожарна заштита |  |  |
|  | Активности по настанот | Враќање на работното место- кога опасностите се елиминирани и не постојат можности за загрозување на здравјето и безбедноста на вработените Санирање на последиците по објектот |  |  |

Табела 2Г Оперативни активности за прва медицинска помош

| Прва медицинска помош | Активности пред настанот | Подготвеност – проверка на прирачни средства и прирачна аптека за укажување на прва медицинска помош, како и ормарче за прва медицинска помош |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активности за време на настанот | Укажување на прва медицинска помош на: - полесно повредените лица (затрупани и останати во објектот,со опекотини и загушување и сл.)- универзална единица -на потешко повредените – екипи на медицински установи/специјализирани единици на општина центар/ ДЗС |  |  |
|  |  | Тријажа – на место близу до настанот или во санитетско прифатилиште во зависност од катастрофата |  |  |
|  |  | Транспорт до медицинска установа - тешко повредени |  | Јавна Здравствена Установа |
|  | Активности после настанот | Санација на местото на повредата |  |  |

13.3 Ризици при вонредни ситуации во случај на инциденти

Раде Кончар – Сервис- има подготвено План за вонредни ситуации во случај на инциденти, во кој се предвидени мерки во случај на истекувања на трафомасло (значајни и помалку значајни).

Редоследот на активности во случај вонредни ситуации во случај на „високо ризични“ инциденти во Табела 2 е означен со бројки (пр. со бр.1 најприоритетна активност, па потоа со број 2, итн. до бр.15) што значи и приоритет во реализација на активностите.

Табела 2 План за вонредни ситуации во случај на “Високо ризични” инциденти

| План за непредвидени ситуации при “значајни”инциденти со ПХБ (Полихлорирани Бифенили) |
| --- |
| Мерки/активности | Потекло на инцидентот |
|  | Внатрешен дефект Опремата не е физички оштетена | Внатрешен дефект на кондензаторот Опремата е физички оштетена и протекува | Појава на пожар во близина на опремата |
|  |  | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани! | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани и диоксини! |
| Известување на противпожарната бригада |  |  | 1 |
| Информирање на персоналот во објектот, тимот за хемиска заштита и овластени институции |  | 1 | 2 |
| Информирање на лекар и да носење на соодветна лична заштитна опрема за да се избегне контаминација |  | 2 | 3 |
| Забрана за влез на луѓе или возила во контаминирани подрачја |  | 3 | 4 |
| Исклучување на опремата од изворот на електрична енергија | 1 | 4 | 5 |
| Замена на опремата | 2 |  |  |
| Евакуирање и затворање на објектот, прекин на циркулацијата на воздухот со затворање на сите отвори за вентилација во истиот |  | 5 | 6 |
| Спречување на истекување од изворот со употреба на соодветни материјали и со поставување на контејнерот |  | 6 |  |

| План за непредвидени ситуации при “значајни”инциденти со ПХБ (Полихлорирани Бифенили) |
| --- |
| Мерки/активности | Потекло на инцидентот |
|  | Внатрешен дефект Опремата не е физички оштетена | Внатрешен дефект на кондензаторот Опремата е физички оштетена и протекува | Појава на пожар во близина на опремата |
|  |  | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани! | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани и диоксини! |
| Затворање на контаминираното подрачје |  | 7 | 7 |
| Работниците кои не се заштитени со комплетна заштитна опрема не треба се приближуваат до опасната зона. Дозволено е само обучени и стручни лица да учествуваат во гаснење пожари |  |  | 8 |
| Да се повтори процесот на прочистување користејќи растворувачи, проследено со чистење со помош на апсорбирачки материјали |  | 9 | 10 |
| Земање на примерок и одредување на степенот на навлегување/пенетрирање на контаминирачката материја |  | 10 (2,5 cm длабочина) | 11 (60 cm длабочина) |
| Земање на примерок и проверка дали се уште постои контаминација (МЖСПП). |  |  | 12 |
| Отстранување на контаминиран бетон |  | 11 | 13 |
| Употреба на градежна механизација (булдожери) за отстранување на контаминирана почва / седимент |  | 12 | 14 |
| Пакување на отпадот согласно барањата на Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни стоки во патниот сообраќај и отстранување согласно постапката за опасен отпад | 3 | 13 | 15 |

Табела 3 План за вонредни ситуации во случај на “Ниско ризични” инциденти со ПХБ

| План за вонредни ситуации на "ниско ризични" инциденти со ПХБ |
| --- |
| Мерења/ активности | Видови на истекување |
|  | Во систем за собирање на исцедок | На бетон и асфалт | Во почва | Во вода |
| Информирање на персоналот во објектот, тимот за хемиска заштита и овластени институции | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Информирање на лекар и носење на соодветна лична заштитна опрема за да се избегне контаминација | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Забрана за влез на луѓе или возила во контаминирани подрачја | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Исклучување на опремата од изворот на електрична енергија | 4 | 4 |  |  |
| Поврзување или одвојување на одводите на каналите, користејќи апсорбирачки материјал (песок, цемент) |  | 5 | 4 |  |
| Спречување на истекување од изворот со употреба на соодветни материјали и со поставување на контејнерот под изворот на истекување | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Спречување на истекување, со воспоставување на насип за изолирање на ПХБ во мал простор |  | 7 | 6 |  |
| Покривање со пластична покривка, со цел да се спречи истекување за време на дожд |  | 8 | 7 |  |
| Затварање на контаминираното подрачје | 6 | 9 | 8 |  |
| Користење на пумпа за пренос на ПХБ во буриња, апсорбирање на ПХБ со користење на апсорбент | 7 | 10 | 9 | 6 |
| Користење на булдожери засобирање на контаминирана почва/седимент |  |  | 10 | 7 |
| Повторување на процесот на прочистување со помош на растворувачи, што ќе биде проследено со чистење со апсорбент | 8 | 11 |  |  |
| Земање на примерок и проверка дали се уште постои контаминација (МЖСПП). |  | 12 (2,5 см длабочина) | 11 (60 см длабочина) |  |
| Отстранување на контаминиран бетон |  | 13 |  |  |
| Пакување на отпадот согласно барањата на Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни стоки во патниот сообраќај и отстранување | 9 | 14 | 12 | 8 |
| Мониторирање на бунарите и други водни тела кои се лоцирани во близина на контаминацијата со ПХБ |  |  | 13 |  |

# XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АК ТИВНОСТИТЕ

14.1 План за престанок на активноста на Раде Кончар – Сервис

Операторот ќе подготви детален План за престанок со работа и неговата подготовка е планирана за период до крајот на 2022 година (ве молиме погледнете во Поглавје 12

Програма за подобрување).

Обврската на Операторот за подготовка на соодветна документација за затварање и грижа по престанок со работа на инсталацијата е пропишана во националното законодавство, односно во Законот за животна средина и релевантните подзаконски акти. Согласно Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15,

39/16, 99/18), член 122, 124, 125, 126, 127 и Правилникот за постапката за добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола (Сл. Весник на РМ бр. 04/06) член 14 – Операторот на инсталацијата е должен да го извести надлежниот орган МЖСПП и Град Скопје за затварање на инсталацијата и е должен да му достави до План за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени со Б- интегрираната еколошка дозвола.

Шематски приказ на Опсегот на Планот за затворање и грижа по престанок со работа на Сервисот е даден на Слика 7.

Слика 7 Опсег на Планот за затвoрање и грижа по престанок со работа на Сервисот

Планот за престанок на активноста треба да ги содржи следните елементи:

- Изјава за обемот на планот.

- Опсег на Планот (локациски услови, временски интервал, технолошки опсег, опсег во однос на сензитивни рецептори;

- Применета Методологија за спроведување на Проценката на ризици

- Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кои ќе обезбедат спречување/ублажување на влијание врз животната средина

- Анализа на ризици од работењето на Раде Кончар Сервис;

- Идентификација  на  ризици  од  можна  штета  по  животната  средина  во  Раде

Кончар Сервис- Погон за деконтаминација на ПХБ;

Оценка на идентификуваните ризици;

- Дефинирање  на  мерки  за  намалување  на  ризиците  во  Раде  Кончар  Сервис- Погон за деконтаминација на ПХБ (превентивни мерки, трошоци за нивна реализација, мерки за ремедијација и потребни финансиски средства за нивно имплементирање;

- Програма за реализација на предложените мерки;

- Финансиски инструменти за покривање на трошоците за преземање на превентивни мерки за намалување на ризиците.

Одлука за престанок со работа на сервисот

Затворање на сервисот

Слика 8 Активности кои се изведуваат во фази пред отпочнување на демонтажа на опремата во “Раде Кончар Сервис и поправки на електрични производи”

По затвoрање на инсталацијата, потребно е да се промие целиот систем и да се премине на демонтажа на опремата. Создадениот отпад од отстранување на опремата ќе биде третиран согласно законските барања за да се минимизираат влијанијата врз животната средина и здравјето и безбедноста на работниците и околното население.

Пред  да  се  пристапи  кон  демонтажа  на  опремата  потребни  се  подготвителни активности кои исто како и самата демонтажа можат да предизвикаат потенцијални негативни влијанија врз различните елементи на животната средина:

а) Промивање;

б) Расклопување;

в) Отстранување на функционалните делови на опремата која се уште може да се користи;

г) Генерирање на отпад;

д) Собирање, транспорт и финално отстранување или третман (рециклирање) на отпадот.

Генералната шема на целиот процес е дадена на Слика 9.

Слика 9 Генерална шема на процесот на подготовка и демонтажа на опремата

Записите за целата операција на демонтажа ќе се водат редовно и ќе се поднесат до МЖСПП.

Исто така ќе се подготви и Проценка на одговорност од еколошка штета, односно ќе се дефинира финансиски инструмент за надоместок на штети настанати од затворање на инсталацијата (Активност бр.2 од Програмата за подобрување).

# XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

Предметната инсталација- Погон за  сервисирање на трансформатори и мотори во   “Раде  Кончар  – Сервис за поправка на електрични производи” ДОО – Скопје, се наоѓа во јужната индустриска зона на градот Скопје, во општина Аеродром. Компанијата е друштво со ограничена одговорност, каде се врши сервисирање и поправка на електрични производи.  Основната дејност за која е регистрирана компанијата за производство на електромотори,   генератори   и   трансформатори.

# XVI. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животната средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,

39/16, 99/18) и прописите усвоени за таа цел.

Потврдувам  дека  информациите  дадени  во  ова  барање  се  вистинити,  точни  и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите на  Министерството  за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано   од:    РАДЕ   КОНЧАР   СЕРВИС   И   ПОПРАВКИ   НА   ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ ДОО СКОПЈЕ - Погон за деконтаминација на ПХБ

Датум: 24.12.2021

(во името на организацијата)

Име на потписникот: Владанка Трајкоска

Позиција во организацијата :  Управител

Печат на компанијат

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 Тековна состојба за Раде Кончар Сервис Скопје

Прилог 2 Имотен Лист за Раде Кончар Сервис Скопје- Имотен лист бр.106760 за комплетната парцела

Прилог 3 Дозвола за вршење дејност - Складирање и третман на отпад

Прилог 4 Извештај од испитување на ниво на бучава во животна средина од Раде Кончар Сервис, Скопје (Ноември 2021 година)

5 Извештај од тестирање емисии на штетни материи во воздух од Раде Кончар Сервис, Скопје (Ноември 2021 година)

Прилог 6 Извештај од физичко-хемиска анализа на отпадна вода од Раде Кончар Сервис, Скопје (Август 2021 година)

Прилог 7 Договор за обезбедување на услуги за заштита на животната средина помеѓу Раде Кончар – Сервис и ЕкоТим

Прилог 8 Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад на ЕкоТеам Доо

Прилог 9 Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад за Раде Кончар – Сервис и поправки на електрични производи

Прилог 10 Уверение за Управител со отпад за Влатко Трајкоски

Прилог 11 Решение за одобрување на Елаборат за заштита на животна средина за објект за времено складирање и третирање на опрема и масла од трансформатори

ПРИЛОГ  12:  ДОГОВОР  СО  КОМУНАЛНА  ХИГИЕНА  ЗА  ПРЕВЗЕМАЊЕ  НА  КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

`

ПРИЛОГ 13: ДОПИС ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА НАМЕНАТА НА ПРЕДМЕТНАТА ЛОКАЦИЈА

`

Прилог 14 Сертификат ИСО 14001:2015 за Раде Кончар Сервис, Скопје, од последната проверка

Прилог 15 Сертификат ИСО 9001:2015 за Раде Кончар Сервис, Скопје, од последната проверка

Прилог 16 Сертификат ISO 45001:2018 за Раде Кончар Сервис, Скопје, од последната проверка

# Text boxes

време

Активности

пред настанот

Спасување од урнатини

Активности за време  на настанот