ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

за

РАДЕ КОНЧАР – СЕРВИС И ПОПРАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ ДОО СКОПЈЕ Погон за сервисирање на електрични производи

АВГУСТ 2022 ГОДИНА

Содржина:

I.	ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	3

II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИI.	5

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА	25

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	26

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД	28

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА	30

VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА	33

IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ	34

X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ	34

XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ	37

XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ	42

XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ	45

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ	57XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ	62

XVI. ИЗЈАВА	67

ПРИЛОЗИ	68

# Управувањето со инсталацијата е насочено кон остварување на стратешките цели на компанијата од аспект на постојана усогласеност на деловната активност, оптимизација на искористеноста на капацитетите, ефикасна употреба на суровини, управување со развојот и модернизација на производството и сервисирањето на трансформатори и мотори, како и грижа за максимално обезбедување на заштитата при работа и заштитата на животната средина.

Инсталацијата поседува Дозвола за усогласување со оперативен план бр.08/17-837/13 од Град Скопје. Согласно член 126 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05; 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 97/17, 98/17, 99/18) Операторот на инсталацијата го поднесува ова Барање за добивање на Б–интегрираната еколошка дозвола.

Начинот и формата на презентирање на податоците и потребните информации за инсталацијата, во оваа апликација е направен согласно Правилникот за постапката за добивање Б - интегрирана еколошка дозвола, ПРИЛОГ 1, Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (Службен весник на РМ бр.4/06), како и согласно насоките дадени во Упатството за подготовка на образецот за Б–интегрирана еколошка дозвола, подготвено од Министерството за животна средина и просторно планирање.

# ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

| Име на компанијата | РАДЕ КОНЧАР СЕРВИС И ПОПРАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ СКОПЈЕ |
| --- | --- |
| Правен статус | Друштво со ограничена одговорност-ДОО |
| Сопстственост на компанијата | Приватна |
| Сопственост на земјиштето | Приватна сопственост |
| Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е поразлична од погоре споменатата) | Бул.3-та Македонска Бригада бр.52, Скопје Северна Македонија |
| Број на вработени | 45 |
| Овластен претставник | Владанка Трајкоска, Управител |
| Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето | Прилог 2 Активности на инсталации за кои е потребна Б интегрирана еколошка дозвола 5.Постапување со отпад Сите инсталации за депонирање, рециклирање или согорување на опасен отпад, согорување на комуналниот отпад, депонирање на неопасен отпад што не влегуваат во Прилог 1 од Уредба за определување на активности на инсталации за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план |
| Проектиран капацитет | Сервисирање и производство на околу 200т/годишно на трансформатори и мотори |

1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата 2 Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно оделени една од друга.

Во Прилог 1 доставуваме копија од Тековна состојба

I.1 Вид на барањето3

Обележете го соодветниот дел

| Нова инсталација |  |
| --- | --- |
| Постоечка инсталација |  |
| Значителна измена на постоечка инсталација |  |
| Престанок со работа |  |

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

| Име на единицата на локална самоуправа | Град Скопје |
| --- | --- |
| Адреса | Бул.Илинден бр,82 Скопје, Северна Македонија |
| Телефон | 02/ 3297 273 |

Предметната инсталација “Раде Кончар – Сервис за поправка на електрични апарати” ДОО – Скопје, се наоѓа во јужната индустриска зона на градот Скопје, во општина Аеродром. Компанијата е друштво со ограничена одговорност, каде се врши сервисирање и поправка на електрични производи. Основната дејност за која е регистрирана компанијата е производство и сервисирање на електромотори, генератори и трансформатори.

Микролокацијата на Раде Кончар – Сервис за поправка на електрични апарати” ДОО – Скопје во однос на околните општини Аеродром, Кисела Вода и Центар е прикажанана Слика 1, а се граничи со правните субјекти Раде Кончар Контактори и релеи (на исток), Раде Кончар ТЕП (на југ) и Раде Кончар Апарати за заварување (на север).

Растојанието од најблиските станбени објекти е 200 m.

Координатите на инсталацијата во рамките на Раде Кончар – Сервис која е предмет на Барањето добивање на Б ИСКЗ Дозвола – Оддел за сервисирање на електрични производи се следните:

N 41°58’52’’  E 21°27’01’’

N 41°58’56’’  E 21°27’00’’

N 41°58’54’’  E 21°26’58’’

N 41°58’54’’  E 21°27’02’’

На Слика 1. е дадена скица со означени граници на инсталацијата

Проектираниот капацитет на сервисирање и поправки во Инсталацијата не може да се одреди бидејќи времето потребно за сервисирање и оправка на различни електрични машини е различно. Минатата година, т.е. во 2020 година, во Инсталацијата се сервисирани 50t трансформатори, а во досегашното работење, максималното годишно количество на истретирани трансформатори било 100 t. Инсталацијата работи 5 дена во неделата, односно вкупно 260 дена годишно, во една работна смена од 8 работни часа/ден. Инсталација „Раде Кончар“- Сервис, претставува затворен објект, кој во основата е со вкупна површина од 2.720  m2.  Во просторијата за поправање на трансформатори, која е со површина од 957,34 m2, се наоѓаат печките за сушење на трансформаторите и моторите, додека во просторијата за   поправање   на   електромотори и генератори, која е со површина од 798,84 m2, се наоѓа сета потребна опрема за поправка на овие електрични машини. Останатите простории се: моторско одделение, магацин и канцелариски простор, кој е на два ката.

II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

II.1 Опис на постапките при сервисирање на електричната опрема:

Електромоторите и трансформаторите се внесуваат во халите со помош на електрични возила, со дигалка до 70 t или со посебни возила. Во просторите тие се транспортираат до просториите за перење со рачни колички или други возила.*

Перењето на трансформаторите и електромоторите може да се врши на два начина во зависност од големината на деловите и уредите и од онечистувањето:

- Поединечно со   рачно   прскање   на   трансформаторите   или електромоторитe и на поголемите делови со посебен уред со перење со вода.

- Во шаржа, со автоматско прскање на помали делови во посебен уред за перење со вода со дозирање на хемиски средства(детергенти).

По извршеното перење со хемиски средства, трансформаторите, електромоторите или деловите се перат во вода со цел од површините да се отстранат хемикалиите. Потоа уредите се сушат во посебни сушилници на околу 60 оC (Сушара. 1 и Сушара 2).

Во инсталацијата во Раде Кончар - Сервис на видно место е поставен план на кој што се прикажани :

- начинот и операциите за складирање на отпадот, видот на отпадот со негово место на складирање, постапка за работа,

- постапки за итни случаеви,

- мерки за издвојување на отпадот,

- план за заштита од пожари,

- простор  за  складирање  на  пакување  за  отпад,  односно  празни  пластични буриња,

- предвиден максимален капацитет за секое место од локацијатa,

- знаци    за    опасност    на    секое    место    на    локацијата    и    соодветните карактеристики на складираниот отпад.

Во делот на   погонот за сервисирање  се врши и производство на трансформатори во зависност од потребите на нарачателот. Сите потребни материјали се нарачуваат  од познати добавувачи и потоа се врши склопување на  трансформаторите согласно пресметките и технологијата за производство. Во продолжение е даден детален опис на производството на трансформаторите:

Процедура за изработка на нови трансформатори

Трансформаторите во „Раде Кончар - Сервис“ се изработуваат според стандардот IEC60076 и  се во согласност со постојните стандарди VDE, GOST, DIN и др. Процедурата за изработка нов трансформатор се состои од повеќе чекори, кои се прикажани во продолжение.

Слика 2. Магнетно коло на трансформаторот

1. Пристигнување на јадрото на трансформаторот и демонтирање на јаремот

Магнетното јадро на трансформаторот е изработено од магнетни лимови со определена дебелина (од 0,27 mm до 0,35 mm) која зависи од барањата на нарачателот. Најчесто се користат лимови од типот Tran Core H-1 M4 x 0,27. Од дебелината на лимовите зависи големината на магнетната индукција, а со тоа и загубите во јадрото на трансформаторот. Јадрото се изработува во повеќе степени (5 или повеќе) со различни димензии на лимовите. Најчесто лимовите се изработени од електротехнички челик и по сечењето се нанесува заштитен слој од лак, кој исто така служи за електрично изолирање на лимовите. За сечење на јадрото се користи методот „степ-лап“, со кој се обезбедува намалување на густината на флуксот, на струјата на магнетизирање и на загубите во јадрото.

Јаремот е изработен од истиот тип магнетни лимови. Спојувањето (преклопувањето) на јаремот со столбовите е изработено со кос напречен пресек под агол 45о за да се намали воздушниот зјај помеѓу нив, а со тоа ќе се намали и струјата на магнетизирање на трансформаторот. При демонтирање на јаремот се вадат одделно сите лимови за да може да  се постават намотките.

2. Поставување дрвени држачи на самото јадро

Како изолација помеѓу дното на трансформаторскиот сад и магнетното коло на трансформаторот се користат дрвени држачи кои се монтираат на долниот дел од јадрото. Тие истовремено служат и како потпори на активниот дел од трансформаторот. Држачите се меѓусебно поврзани со шрафови.

Слика 3. Магнетно коло со дрвени држачи

3. Намотување на нисконапонската и високонапонската намотка и поставување изолација помеѓу нив

За високонапонската намотка се користи бакарна жица со кружен напречен пресек и дебелина која зависи од моќноста на трансформаторот. За моќности од 50 kVA до 1000 kVA дебелината најчесто изнесува од 0,80 mm до 2,50 mm. За нисконапонската намотка се користи бакарна жица со правоаголен напречен пресек, или бакарна или алуминиумска фолија за трансформаторите со моќност поголема или еднаква на 400 kVA.

На почетокот од намотката се поставуваат коси прстени од прешпан хартија кои служат за да бидат израмнети навивките при намотувањето. Се намотува цилиндрично нисконапонската намотка и се извлекуваат двата краја. Потоа концентрично се намотува високонапонската намотка, во обратна насока на намотување од нисконапонската. За трансформатори со моќност од 50 kVA до 1600 kVA намотките се намотуваат во повеќе редови (од 2 до 18 реда)  и помеѓу нив се поставува изолација од DPP хартија или натрон хартија.

За нисконапонската намотка помеѓу редовите за изолација се користи DPP хартија со дебелина 0,25 mm. Кај поголемите трансформатори се поставува прешапн од 1 mm и над него се мота слој од DPP хартија.

Високонапонската намотка се изведува со повеќе прстени за изолација со дебелина од 12 mm до 17 mm. Помеѓу редовите на намотката се поставува изолација од натрон хартија со дебелина 0,05 mm и тоа во повеќе слоеви (3-5 слоја). Двете половини од намотката (за двете различни номинални напонски нивоа на примарот) се намотуваат во обратни насоки. Ако нисконапонската намотка е намотана во насока лево, тогаш горната половина од високонапонската намотка се намотува во насока десно. Кај трансформаторите со поголема моќност помеѓу двете полунамотки се става прстен од прешпан со дебелина 2 mm.

Кај поголемите трансформатори помеѓу средишните редови на високонапонската намотка и на нисконапонската намотка се поставуваат кајли со дебелина 5 mm. Со тоа се овозможува слободна циркулација на маслото и подобро ладење на намотката.

Откако ќе се изработи намотката дополнително се поставуваат неколку слоја изолациска хартија во критичните области (на горниот и долниот дел од намотката). За подобра механичка цврстина, намотките се пресуваат со механички преси.

Слика 4. Намотување на намотката

4. Поставување изолација на столбовите од јадрото

Изолацијата на столбовите се поставува со цел да се спречи контакт помеѓу намотките на трансформаторот и магнетното коло. Како изолациски материјал се користи прешпан хартија, натрон хартија или DPP хартија. Дебелината на овој материјал е од 0,3 mm до 0,6 mm, во вид на цилиндрична обвивка околу секој столб.

Слика 5. Изолација на столбовите

5. Поставување дрвени кајли за намотките на секој столб

Дрвените кајли служат како потпори за намотките на трансформаторот и истовремено спречуваат контакт помеѓу намотката и јадрото. Тие се набиваат помеѓу столбот и нисконапонската намотка. Бројот на кајли зависи од моќноста на трансформаторот, а нивната дебелина најчесто изнесува 4 mm.

6. Монтирање на намотките на секоја фаза одделно

Слика 6. Монтирање на намотките

Намотката прво се пресува, па потоа се центрира. Пресувањето се прави со цел да се намали височината на намотката. Таа се поставува помеѓу три стеги (т.е. шпингли) и се става во печка на температура од 80oC до 100oC. Процесот трае околу 24 часа, а за тоа време неколку пати се прави затегнување на стегите. Кај помалите трансформатори пресувањето се прави рачно, директно при монтирање на намотката на самиот столб. Потребно е внимателно монтирање на намотките за да се спречи оштетување на истите. Редоследот на поставување на намотките не се зема предвид бидејќи тие се идентични помеѓу себе со цел да се обезбеди симетрија во системот.

7. Монтирање на јаремот

Откако ќе се постават намотките, повторно се поставуваат дрвени кајли со дебелина 4 mm кои служат за да спречат електромагнетно влијание на намотките врз јаремот.

Повторно се составува целосно магнетното коло со монтирање на лимовите од јаремот. Со тоа се овозможува затворање на флуксот кој го создаваат фазните струи. Сложувањето на јаремот се прави рачно. Пресувањето во делот на јаремот се прави со помош на дрвени и метални страници и завртки.

Слика 7. Монтирање на јаремот

8. Поврзување изводи од високонапонските намотки на регулационата преклопка

Од секоја фаза на високонапонската страна на трансформаторот се извлекуваат изводи за регулација на бројот на навивки, а со тоа и на напонското ниво на трансформаторот. Овие изводи (штуфни) се поврзуваат на преклопката за регулација. Оваа преклопка служи за промена на напонското ниво на примарот на трансформаторот. Најчесто се користи линиска преклопка, која се избира според нејзината максимално дозволена струја (30 А или 60 А, и таа може да биде L=50 или L=70), зависно од напонското ниво на примарот, т.е. од моќноста на трансформаторот.

Најчесто регулацијата се овозможува да биде 2 х ± 2,5 %.

Се поврзуваат меѓусебно краевите на намотките согласно избраната шема на соединување. За трансформатори со моќност до 250 kVA најчесто се избира Yzn5, а за моќности поголеми од 250 kVA, Dyn5. Сите врски на нисконапонската и на високонапонската намотка се лемат со сребро (5%).

Слика 8. Линиска преклопка за регулација за едно напонско ниво на примарот од

трансформаторот

Слика 9. Линиска преклопка за регулација на двонапонски трансформатор

Слика 10. Поврзување на штуфните на регулационата преклопка

9. Монтирање капак

Откако ќе се постави регулациската преклопка, над неа се монтира монтира метален капак на определена височина, која се определува зависно од вкупната височина на трансформаторот. Се мери со посебни т.н. мерачи на височина.

Слика 11. Мерач на височина на трансформаторот

- Монтирање спроводни ќерамички изолатори на високонапонските и нисконапонските краеви

На излезните краеви од трансформаторот, кои служат за негово приклучување на мрежата, се монтираат спроводни изолатори. Тие се изработени од ќерамички материјал. Служат за да го изолираат спроводникот од надворешната средина. Се користат изолатори според DIN 42531 и според DIN 47637 9 ( штек-буксни со внатрешен конус). За 10 kV ниво се користат изолатори со 2 ребра, а за повисоко напонско ниво се користат изолатори со по 3 или 4 ребра.

Максимално дозволената струја кај овој тип изолатори (DIN 42531) изнесува 250 А, а максимално дозволениот напон 1 kV.

Слика 12. Монтирање проводни изолатори на нисконапонската страна

Слика 13. Проводни изолатори за високонапонската страна

`

Слика 14. Дополнителни компоненти за монтирање на спроводните изолатори

11. Монтирање изолација помеѓу високонапонската намотка и трансформаторскиот сад

Слика 15. Монтирање изолација од прешпан хартија

За електрично изолирање на високонапонските намотки се користи прешпан хартија 4mm која спречува магнетизирање на трансформаторскиот сад од растурните флуксеви на намотките. Хартијата се поставува вертикално, прицврстена на горните и долните дрвени кајли, од сите страни на намотката.

12. Меѓуфазно испитување на трансформаторот

Се испитува преносен однос на трансформаторот, се мери отпор на изолација и се прават обиди на празен од и куса врска. Испитувањата не се прават со номинални, туку со намалени напони и струи. За испитување се користи современа опрема, во сертифицирана лабораторија.

13. Сушење на трансформаторот

Трансформаторот се суши под вакуум (под притисок 3,7 Ра) на температура 105°С (која зависи од температурната класа). Со овој процес се извлекува целата влага што ја содржат изолациските материјали кои се користат. Сушењето трае неколку часа и притоа постојано се мери максималната температура што се постигнува со термометарски сонди поставени на јадрото и на намотките.

14. Поставување во трансформаторскиот сад

Трансформаторскиот сад се чисти од наталожените нечистотии. Надворешната површина на садот која е изложена на атмосферски влијанија се прекрива со челични гранули за да може подобро да се нанесе бојата на садот. Дебелината на надворешната обвивка изнесува најмалку 90±5 µm. Потоа се суши во печка на температура 105°С.

Кога трансформаторите се нарачани за транспорт со виљушкари за масленото дно на казанот се користи лим со дебелина 4 mm.

Откако ќе се постави трансформаторот во трансформаторскиот сад рачно се зашрафува капакот со садот и се поставуваат таблички за означување на фазите.

Слика 16. Поставување во трансформаторскиот сад

Слика 17. Таблички за означување на фазите на нисконапонската (лево) и на

високонапонската страна (десно)

15. Полнење на садот со трансформаторско масло

Зависно од конструкцијата, постојат два типа трансформатори:

  - со конзерватор

  - херметички затворен.

Доколку трансформаторот е херметички затворен доволно е да се наполни со масло преку долниот вентил кој се наоѓа на трансформаторскиот сад. За да се обезбеди подобро ладење кај овој тип трансформатори садот се изработува со ребра, со дебелина на лимот 1,2 mm. Се поставува пресостат, т.е. оддушник за испуштање на гасовите кои може да се појават во трансформаторскиот сад.

Доколку трансформаторот е со конзерватор, тогаш потребно е да се монтираат Бухолц реле и покажувач на масло.

Слика 18. Бухолц реле (2RB1)

И во двете изведби, маслото со кое се полнат трансформаторите е минерално и не содржи ПХБ компоненти, согласно стандардот IEC 60296-2003. Пред полнењето изолациското масло содржи помалку од 3 ppm вода и помалку од 0,1% гас. Тоа се подготвува до пробоен напон 280 kV / 2,5 mm. Полнењето се врши под вакуум и притоа се мери масата на количеството масло кое е употребено за полнење на трансформаторот.

На спроводните изолатори за високонапонската страна се монтираат заштитни рогови, кои служат за да го заштитат изолаторот во случај да се појави напонски прескок.

Исто така се монтира термометар за мерење на температурата на намотките. На крајот се монтира дехидратор (од 0,15 kg до 0,5 kg), кој е исполнет со силика-гел.

Слика 19. Покажувач на ниво на масло во конзерваторот (лево) и во трансформаторскиот сад (десно)

Слика 20. Монтирање на конзерваторот и на дополнителните компоненти (лево) и дехидратор

(десно)

Слика 21. Термометар за мерење температура на масло во трансформаторскиот сад (лево) и проводни изолатори монтирани на високонапонската страна (десно)

16. Визуелна проверка на трансформаторот

Визуелната проверка ги опфаќа видливите конструктивни делови на трансформаторот, т.е. нивната поставеност, прицврстеност и сл.

17. Целосно испитување на трансформаторот

Под целосно испитување на трансформаторот се подразбираат следните процедури за испитување:

- мерење отпор на изолација

- мерење коефициент на трансформација и проверка на спрега

- мерење отпор на намотки

- изолациона цврстина на намотките: испитување со доведен напон и со индуциран напон

- мерење напон и загуби на куса врска

- мерење струја и загуби на празен од

- испитување на трансформаторското масло (пробоен напон).

Трансформаторите се испитуваат според стандардот IEC60076, во современо опремена и акредитирана лабораторија. Се користат дигитални мерни инструменти (волтметри, амперметри и ватметри), пулт за испитување со приложен и со индуциран напон и уред за мерење коефициент на трансформација.

Зависно од загубите во празен од и при куса врска, сериски се разработуваат трансформатори со:

  - загуби Co-Ck

  - загуби Co-Bk

На посебно барање може да се изработат трансформатори со поинакви карактеристики.

- Пломбирање и заземјување на трансформаторот

Откако ќе се изработи и испита трансформаторот, се врши мерење на неговата маса со помош на вага.

Потоа се прави пломбирање на неколку клучни места и тоа:

- на долниот вентил кој служи за полнење на трансформаторот со масло

- на шрафот кој го прицврстува капакот со трансформаторскиот сад

Доколку трансформаторот е изведен со конзерватор, тогаш се става пломба и во горниот дел над конзерваторот.

Слика 22. Пломба за одредени места на трансформаторот (лево) и заземјување (десно)

Заземјувањето на трансформаторскиот сад се прави со спроводник кој го поврзува капакот со садот. Овој спроводник се врзува на маса.

- Изработка на натписна плочка за трансформаторот.

Натписната плочка ги содржи основните податоци за трансформаторот: тип, номинална моќност, број на фази, номинални напони (за сите позиции на регулацисктата преклопка) и струи, фреквенција, шема на врзување, напон на куса врска, класа на изолација, тип на ладење, маса на маслото и вкупна маса на трансформаторот, производител и стандард според кој е произведен.

Слика 23. Натписна плочка на трансформаторот

Во делот на Раде Кончар сервис покрај производство и сервисирање на трансформатори, се врши и сервис на мотори. Според првичната проценка, соодветното испитување и т.н. отворање на моторот(процес наречен дефектажа), се започнува со делот на сервисирање.

Во зависност од дефектот, се проценува кои делови се за замена, се нарачуваат од познати добавувачи и се врши замена на истите. Старите и оштетени делови по завршување на сервисирањето се враќаат на клиентот и не се складираат во рамките на сервисот. Доколку во текот на поправката на моторот има оштетени, изгорени и неупотребливи бакарни намотки, истите се собираат одредено време и се предаваат на фирма која што има соодветна дозвола за превземање на истите. Раде Кончар Сервис Скопје има склучено договори со фирми (дадени во прилог) кои што поседуваат соодветни дозволи за превземање на отпад кој што се генерира во текот на сервисирањето на трансформаторите и моторите.

Во Раде Кончар – Сервис воспоставен е систем на управување со ресурсите, техничката документација и практично изведување на сервисирањето со цел истата да се одвива безбедно, сигурно и со минимален ризик кон здравјето на работниците и околното население а истовремено секој чекор од управувањето и процесот да биде документиран.

Шематскиот приказ на управувањето со целиот процес е даден на Слика 24.

Координатите на котларата се:

N 41°98’22’’, E 21°45’05’’

Слика 24 Шематски приказ на процесот

Се разбира посебно внимание се посветува на можните ризици од штети кои може да настанат при одвивање на процесот и потенцијални негативни влијанија врз животната средина, работните услови и здравјето на работниците.

Анализата  на  ризиците  во  однос  на  животната  средина  се  анализирани  во поглавјето 13 Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи.

Добиени дозволи за управување со отпад и започнување со работа

Операторот поседува Дозвола за складирање и третман на  опасен  отпад УП1-23-

1412/2017 од 23.03.2018 година согласно третманот со кој ќе се врши сервисирањето на складираните трансформатори и масла со шифри на отпад од Дозволата (13 02,13 03, 16 02 09*,16 02 10*,16 02 14*) дадена во Прилог 9.

За потребите на Раде Кончар –Сервис, компанијата “Емпириа – ЕМС” од Скопје изработи Елаборат за заштита на животна средина за “Воведување на објект за времено складирање и третирање на опрема и масла од трансформатори“, во општина Аеродром во Скопје за кое од Министерството за животна средина и просторно планирање е добиено Решение за одобрување на Елаборатот (Арх. Бр. 11-2070/2 од 23.02.2012 год.). Решението за одобрен Елаборат за заштита на животна средина е даден во Прилог 12.

Операторот има добиено Дозвола за усогласување со оперативен план бр.08/17-837/13 од Град Скопје и работи согласно условите дефинирани во неа.

II.2. Помошни објекти и инсталации

На локацијата постојат следните помошни објекти и инсталации:

Во делот Котлара се сместени:

-  резервоар за нафта од 4 m3

-  топловоден котел RADIALAND AR 100, No.2006/Elo2B16-ознака К1

Котелот се наоѓа во внатрешноста на компанијата во делот Котлара каде што се наоѓа горилникот и резервоарот за складирање, веднаш до самиот влез, а полнењето го вршат лиценцирани компании од кои што во моментот се купува нафтата.

Координатите на котларата се:

N 41°98’22’’, E 21°45’05’’

II.3 Опрема која е вградена-печки за сушење

Во делот на халата се сместени печките кои што служат за сушење на намотките кои што користат електрична енергија:

- Печка Раде Кончар ознака 3SC80/120-100 C-моќност 120kW-ознака Е1

- Печка Раде Кончар ознака 23-9279-моќност 20kW-ознака Е2

II.4 Одржување и сервисирање на инсталираните машини

Машините кои се инсталирани за спроведување на производниот процес се сервисираат согласно препораките на производителите и во согласност со барањата за добра производствена пракса. Сервисирањето на истите најчесто се состои од проверка и по потреба замена на истрошени делови како што се  лагери, запчаници и други метални делови од опремата. Заменетите делови    времено се складираат на посебно означена локација во рамки на производниот погон и истите спаѓаат во каегорија на неопасен отпад . Нивно преземање се  врши од страна на овластени компании за преземање на ваков тип на отпад .

# III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Организационата поставеност на компанијата Раде Кончар – Сервис е поделена на 4 нивоа на управување и истата е прикажана на следната шема.

Шема на организациона поставеност на

Компанија Раде Кончар – Сервис

Управител

Технички

Секретар

Претставник на раководството за квалитет

Испитна станица Извршители

Сектор Производство Директор

Деконтаминација

ПХБ

Управител со отпад

Сектор Финансии Директор

Сектор Комерција Директор

Сервисирање

Раководител

Сметководство

Раководител

Продажба

Извршители

Оперативна подготовка Извршители

Трансформатори

Извршители

Набавка

Извршители

Електромотори

Извршители

Наплата

Извршители

Намотки

Извршители

Складирањe

Извршители

Раководството на компанијата е претставено со д-р Трајкоска Владанка, дипл.ек. Управител на Сервисот; Трипуноски Зоран, дипл.ел.инж. како Директор на Производство и Канчевски Коста, дипл.ел.инж. како Директор на Комерција.

Сервисот го сочинуваат 3 Сектори: Производство, Финансии и Комерција, како и посебна организациона единица за деконтаминација на ПХБ. Во погонот за деконтаминација има 5 вработени лица, а во останатиот дел од сервисот има вкупно 40 вработени.

Управувањето со животната средина во Сервисот е уредено преку воспоставување на сопствен Систем за управување со животна средина во кој се дефинирани целите и задачите за заштита на животната средина, подобрување на искористеноста на енергенсите и ресурсите и намалување на отпадот и емисиите.

Одговорно лице за управување со животната средина во Раде Кончар – Сервис е Трајкоски Влатко, Управител за отпад (Сертификатот за Управител за отпад е даден во Прилог). Основна одговорност на лицето за управување со животна   средина се прашањата на животната средина, односно континуирано спроведување на мерки за заштита на животната средина.  Освен тоа, е одговорен и за тековна проценка на еколошките перформанси на Сервисот и за спроведување за подобрување на процесот каде што ќе биде потребно. Лицето за управување со животна средина е одговорно за спречување на хаварии, како и   за   обуки   во   врска   со   заштитата   на   животната средина.

Одговорното лице за животна средина врши редовен мониторинг и резултатите во вид на детален извештај редовно ги доставува до надлежните органи за заштита на животната средина.

Во Компанијата Раде Кончар – Сервис од 2008 година е воведен и се имплементира систем за управување со квалитет ИСО 9001:2015 година и систем за управување со животната средина ИСО 14001:2015, така што инсталацијата ги почитува и применува сите правила кои се однесуваат на заштита на животната средина и управување со квалитет.   Сертификатите   од   спроведена   ресертификација   за   стандардот      ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015 Прилог 3.

# IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и меѓупроизводите. Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба) - Табела IV.1-1

| Реф.бр или | Материјал/Супстанција(1) | CAS(4) број | Категорија на опасност(2) | Моментално складирана количина(тони) | Годишна употреба(тони) | R i S фрази(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нафта | 64742-80-9 | К2.1 запаливи течности | 4 | 8 | R12, 45, 22, 38 S 16, 45, 53, 61, 62 |
| 2, | Трансформаторско масло за дополна | 6474-53-6 | неопасно | 8 | 20 | R51/53 S 36/37, 50,56 |
| 3, | Детергент | 68891-38-3 1310-73-2 67-63-0 | Иритирачки на кожата и очите | 0,3 | 0,5 | R: 36/38, 11, 36, 67 S 53, 56 |
| 4, | Вода |  |  |  |  |  |
| 5. | Куќиште за трансформатор |  | неопасно | 10 | 30 |  |
| 6. | Регулациона склопка |  | неопасно | 0,3 | 1 |  |
| 7. | Изолатори |  | неопасно | 1 | 2 |  |
| 8. | Кабел за заземјување |  | неопасно | 0,3 | 0,5 |  |
| 9. | Бухолц реле |  | неопасно | 0,1 | 0,1 |  |
| 10. | Кабел папучи |  | неопасно | 0,01 | 0,1 |  |
| 11. | Прешпан |  | неопасно | 0,5 | 0,5 |  |
| 12. | Уљоказ за трафо |  | неопасно | 0,01 | 0,01 |  |
| 13. | Дехидратор |  | Неопасно* | 0,2 | 0,2 |  |
| 14. | Електрична енергија |  |  |  |  |  |

*Наведените ставки од број 5 до број 13 се делови кои што се вградуваат стандардно во секој нов трансформатор или пак се користат при сервисирање и за истите нема R и S фрази.

Во прилог се дадени МСДС листи за помошните материјали наведени во Табела IV.1-1

Процесот на сервисирање на трансформаторите и моторите не бара преголема количина на суровини кои ќе се користат при процесот на сервисирање. Најчесто тие се поврзани со користење на средства за загревање на просториите (нафта), за чистење (детергенти), како и дополна на трансформаторско масло. Како помошни материјали се сретнуваат различни делови за трансформатори (навртки, штрафови и сл.), картонски кутии и сл, но истите не претставуваат значајни по однос на животната средина.

Во текот на работењето на сервисот се создава следниот отпад:

- Мешан комунален отпад;

- Отпаден бакар (при сервисирањето на трансформаторите, електромоторите или одредени делови);

- Отпаден талог кој што се создава од перење на деловите;

- Отпадни крпи од чистење на просториите;

- Отпад од пакување.

Инсталацијата Раде Кочар – Сервис и поправка на електрични производи од Скопје во своето работење има емисии во воздухот. Емисиите се јавуваат од котлите за загревање на просториите и голема и мала сушара во кои што се врши сушење на намотките пред монтажа . Котлите се со мал капацитет и исклучиво се користат во зимските месеци за загревање на работните простории и управната зграда (подолг период котелот К2 не е во функција). При работењето на сервисот се создаваат технолошка и комунална отпадна вода. Доколку истите се испуштаат директно во воден тек или почва, би имале негативно влијание врз квалитетот на почвата, површинските и подземните води. Отпадните води кои се создаваат при процесот на перење на деловите со топла вода. Отпадните води од погоните, во количини од максимум 2 m3/месечно, преку посебен одводен канал се воведуваат во таложници каде се пречистуваат. Раде Кончар Сервис Скопје има склучено договор со ЕКО Теам за чистење на таложниците и тоа се прави периодично. На локацијата не се регистрирани загадувања на почватата и подземните води. Главни идентификувани извори на бучава во Инсталацијата се:

- Компресор за воздух;

- Транспортни возила;

По извршените мерења и направената анализа на емитираното ниво на бучава во животна средина, која произлегува од работните активности во Инсталацијата се доаѓа до заклучок дека нивото на бучава ги исполнува барањата за граничните вредности на ниво на бучава во подрачје од IV степен, согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл. весник на РМ бр.147/08) за период на  ден  и  вечер, односно нема негативно влијание врз животната средина.

Два пати годишно акредитирана лабораторија врши мерења на бучава.

Спречување на загадувањето во сите фази на производниот процес е приоритетна цел во заштитата на животната средина во Инсталацијата ДОО „Раде Кончар” - Сервис и поправка на електрични производи, Скопје. Меѓутоа, дополнително, се планираат и спроведуваат мерки за спречување на инциденти, како и за минимизирање на последиците од нив, доколку тие сепак се случат. Предложените мерки за минимизирање на влијанието врз животната средина во случај на целосен престанок со работата на активноста на ДОО „Раде Кончар“ - Сервис и поправка  на  електрични  производи,  Скопје,  се  дадени  во  План  за  целосен  или  делумен престанок со работа и грижа по затварањето. Инсталацијата ДОО „Раде Кончар“- Сервис и поправка на електрични производи, има извршено имплементација и сертификација на Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 и Системот за управување со животна средина ISO 14001:2004.

# V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по потреба). Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба) - Табела V.1-1

Во инсталацијата ракувањето со суровините, горивата и електричната енергија се одвива според техничко-технолошките норми и барања, согласно законската регулатива и е карактеристично за секоја од наведените компоненти.

Од работата на Сервисот за поправки на електрични производи очекувано е да се генерираат неколку видови на отпад кои што можат да произлезат од менувањето на бакарните и алуминиумски намотки, како и отпадно железо доколку се заменува некој метален дел на трансформаторот или моторот. Отпадот се складира во соодветни метални контејнери за таа намена. Раде Кончар Сервис и поправки на електрични производи има склучено договор со фирма која што поседува дозвола за превземање на овие типови на отпад за кој што соодветно се води евиденција и согласно тоа се изготвуваат извештаи кои што се доставуваат до Град Скопје и Министерството за заштита на животната средина.

| Реф.бр | Вид на отпад/материјал | Број од Европскиот каталог на отпад | Количина | Преработка/одложување | Метод и локација на одложување |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количина по месец (тони) | Годишна количина (тони) |  |  |
| 1. | Отпаден бакар | 12 01 21 | 0,6 | 8 | Привремено се одлага на локацијата во контејнери | Превземање од фирми со соодветна дозвола за овој вид на отпад |
| 2. | Отпаден алуминиум | 17 04 02 | 0,25 | 3 | Привремено се одлага на локацијата во контејнери | Превземање од фирми со соодветна дозвола за овој вид на отпад |
| 3. | Отпадно железо | 17 04 07 | 3,33 | 40 | Привремено се одлага на локацијата во контејнери | Превземање од фирми со соодветна дозвола за овој вид на отпад |
| 4. | Мешан комунален отпад | 20 03 01 | 1 | 12 | Привремено се одлага во контејнер на ЈП Комунална Хигиена, Скопје | ЈП Комунална Хигиена, Скопје |
| 5. | Замастена вода од одвојувачи на масло и вода | 13 05 07* | 0,2 | 2,4 | Исталожување во таложници | Превземање од фирми со соодветна дозвола за овој вид на отпад |
| 6. | Отпад од пакување што содржи остатоци или е загадено со опасни супстанци | 15 01 10* | 0,1 | 1,2 | Привремено се одлага на локацијата | Превземање од фирми со соодветна дозвола за овој вид на отпад |

Табела V.1-1

Во Прилог V.1 е прикажан Договорот со фирмите за превземање на отпадот

VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии. Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено. Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството. Само за котли со моќност повеќе од 250kW (малите котли се исклучени):

Мониторинг на емисии во воздух

Технолошкиот процес на перење и површинска заштита не доведува до ослободување на отпадни гасови и емисија на штетни полутанти во воздухот.

Отпадните гасови од уредот за импрегнација на мотори и намотки од енергетски трансформатори не се пречистуваат со посебен систем за пречистување на гасови бидејќи работата на ова одделение е дисконтинуирана и станува збор за мали количини од отпадни гасови. Меѓутоа, согласно Дозволата за услогласување со оперативен план, Раде Кончар Сервис редовно врши мониторинг на испустите од мала и голема сушара, како и на испустите од котелот за греење.

Листа на сите точкасти извори на емисии и соодветни мерни места за мониторинг со координати(x/y Gaus-Krugger) е следна:

- Е1-Мала сушара – работи на електрична енергија

N: 41° 58’55,3” и E: 21° 27’01,3”.

- Е2-Голема сушара -  работи на електрична енергија

N: 41° 58’56,0” и E: 21° 26’59,8”

- К1-Оџак од  парно (управна зграда)

N: 41° 58’56,03” и E: 21° 27’12,2”

* Котелот е со капацитет помал од 250kW

- К2-Оџак од парно (погон)

* Котелот К2 не е во функција. Доколку се одлучи негово повторно враќање во функција, писмено ќе се известат сите засегнати субјекти.

| Капацитет на котелот Производство на пареа: Термален влез: | kg/час 0,116 MW( под 1 MW) |
| --- | --- |
| Гориво на котелот Тип: јаглен/нафтаj/LPG)/гас/биомаса итн. Максимален капацитете на согорување Содржина на сулфур: | Нафта 10 kg/час % |
| NOx | 190 mg/Nm3 при(0oC. 3% O2(Течност или гас), 6% O2(Цврсто гориво) |
| Максимален волумен на емисија | 413 m3/час |
| Температура | oC(min) 80 | 101 oC(max) |
| Периоди на работа | 4 час/ден | 100 Денови/годишно |

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс 2 од Додатокот на Упатството. Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација на водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, зедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води. Пополнете ја Табела VII.1-1.

Во процесот на перење на трансформаторите и моторите се користи детергент за надворешно одстранување на нечистотиите и водата преку систем на талници се испушта во канализационата мрежа. Периодично фирмата Еко Теам ДООЕЛ Скопје врши чистење на таложниците и системот. Согласно Дозволата за усогласување со оперативен план, Акредитираната лабораторија Фармахем врши анализа на отпадната вода. Во Прилог VII 1 е извештајот од анализите.

Пополнете ја следната табела:

| Параметар | Пред третирање | После третирање |
| --- | --- | --- |
| Име на супстанција | Макс. Просек на час [mg/l] | Макс. Дневен просек [mg/l] | кг/ден | кг/год. | Макс. просек на час [mg/l] | Макс. Дневен просек [mg/l] | Вкупно кг/ден | Вкупно кг/год. | Идентитет на реципиентот [6N;6E]4 |
| детергент |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,002 | 2,5 | N: 41º58’56’’ E: 21º27’00’’ |
| Масти и масла |  |  |  |  | 12 | 12 | 0,048 | 60 | N: 41º58’56’’ E: 21º27’00’’ |

Од активностите во инсталацијата на Раде Кончар – Сервис нема директно испуштање  на отпадни води во реки и езера. Согласно тоа, следната табела останува непополнета.

Во прилог VII 1   е доставен целосен извештај од анализа на отпадна вода, изготвен од акредитирана лабораторија.

| Параметар | Резултати (мг/л) | Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датум | Датум | Датум | Датум |  |  |  |
|  | 31/5/22 |  |  |  |  |  |  |
| pH | 7,42 |  |  |  |  | 0-14 |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| Електрична проводливост EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Амониумски азот NH4- N |  |  |  |  |  |  |  |
| Хемиска потрошувачка на кислород |  |  |  |  |  |  |  |
| Биохемиска потрошувачка на кислород |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворен кислород O2(р-р) |  |  |  |  |  |  |  |
| Калциум Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмиум Cd |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлор Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Бакар Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо Fe |  |  |  |  |  |  |  |
| Олово Pb |  |  |  |  |  |  |  |
| Магнезиум Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Манган Mn |  |  |  |  |  |  |  |
| Жива Hg |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметар | Резултати (mg/l) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датум | Датум | Датум | Датум |  |  |
|  | 31/2/22 |  |  |  |  |  |
| Никел Ni |  |  |  |  |  |  |
| Калиум К |  |  |  |  |  |  |
| Натриум Na |  |  |  |  |  |  |
| Сулфат СО4 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк Zn |  |  |  |  |  |  |
| Вкупна базичност (како CaCO3) |  |  |  |  |  |  |
| Вкупен органски јаглерод TOC | 72,6 |  |  |  | 10-80 |  |
| Вкупен оксидиран азот TON |  |  |  |  |  |  |
| Нитрити NО2 |  |  |  |  |  |  |
| Нитрати NО3 |  |  |  |  |  |  |
| Фекални колиформни бактерии во раствор (/100мл) |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно бактерии во раствор ( /100мл) |  |  |  |  |  |  |
| Фосфати PО4 |  |  |  |  |  |  |

Санитарните  води  кои  се  создаваат  од  вработените,  се  одведуваат  во  градскиот канализациски систем на Град Скопје(Договор во прилог XIV).`

Од активностите на инсталацијатa (перење на трансформаторите и моторите со детергент), се создаваат отпадни води кои што се испуштаат преку системот на таложници во канализациониот систем.

Согласно тоа, Раде Кончар Сервис има склучено Договор со Водостопанство на Македонија и има инсталирано контролен водомер (Договор во прилог) преку кој што се контролира и се плаќа за количеството на испуштена отпадна вода само од делот за перење на моторите и трансфор/,маторите. На одреден временски период, фирма која што поседува дозвола за собирање на овој вид на талог врши чистење на таложниците, со преземање на влажен талог со специјални возила цистерни за талог. Согласно динамиката на мониторингот на отпадните води кои што се генерираат, акредитирана лабораторија врши мерење на количеството на детергенти и масти кои што се испуштаат во канализациониот систем. Договорите со соодветната фирма за собирање на талогот и акредитираната лабораторија се дадени во прилог.

Постапката на обработката на водите се одвива во следните неколку фази:

Постапката на обработката на отпадните води од процесот на перење

Препумпување. Просторот во кој е поставено местото за перење бара понизок испуст од нивото на фабричката канализација. Поради тоа е неопходно препумпување. Отпадните води со посебен канал се водат надвор од објектот и се собираат во базен на станицата за препумпување. Пумпната станица работи автоматски.

Флатација и сепарација. За оваа фаза на обработка на водите предвидени се типски уреди: комбиниран флотатор-сепаратор. Овој уред се состои од три комори кои се сериски поврзани со систем со вронети цевки. Издвојувањето на нечистотиите се врши гравитациски врз основа на различната густина на медиумите.

Флотацијата се одвива на следниот начин: Загадената вода влегува во првата комора и се меша со чистата вода. Цврстите материи и течностите со помала густина се издвојуваат на површината. Чистата вода од дното на комората се прелива во втората комора низ вронета цевка. Овде се одвива истиот процес како и во првата комора со тоа што водата која се прелива во третата комора е практично чиста и таа вода се испушта во канализација.

Талогот се презема од овластена компанија за преземање н таков тип на отпад, директно од таложникот.

Периодично согласно задолжувањето од Дозволата за усогласување на оперативен план, акредитирана лабораторија врши анализа на отпадната вода и Раде Кончар Сервис тие извештаи ги доставува до Град Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање.(Во прилог е Извештај од акредитирана лабораторија Фармахем од извршената анализа на отпадните води од каде што може да се види дека отпадната вода согласно резултатите може да се испушта во канализациониот систем).

# VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во подземните води и на површината на почвата. Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

Од активностите на инсталацијата Раде Кончар – Сервис не се идентификувани емисии во почвата.

# IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

# Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).

# Табела IX 1-1

| Идентитет на површината |  |
| --- | --- |
| Вкупна површина(ha) |  |
| Корисна површина (ha) |  |
| Култура |  |
| Побарувачка на фосфор(kg P/ha) |  |
| Количество на мил расфрлена на самата фарма (m3/ha) |  |
| Проценето количество фосфор во милта расфрлена на фармата (kg P/ha) |  |
| Волумен што треба да се аплицира (m3/ha) |  |
| Аплициран фосфор (kg P/ha) |  |
| Вк.количество внесена мил (m3) |  |

Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени. Поради тоа Табелата IX.1-1 не е пополнета.

# X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено). Пополнете ја Табелата X.1-1. За амбиентални нивоа на бучава пополнете ја Табелата X.1-2 Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина)

Главни извори на бучава во Раде Кончар Сервис претставуваат сервисните активности (работа на виљушкар,  компресор,  употреба  на рачен  алат  и активности во сервисот) кои се одвиваат во текот на денот (периодична бучава).

Бучавата во животната средина е предизвикана од  активностите кои се одвиваат во сервисот, но и од интензивниот сообраќај на главната сообраќајница која поминува во близина на сервисот и соседните инсталации со кои граничи Сервисот.

Согласно Дозволата  за усогласување со оперативен план,  Раде Кончар Сервис Скопје континуирано врши мерење на нивото на бучава во договор со акредитирана лабораторија.

Табела X.1-1

| Извор на емисија Референца/број | Извор/уред | Опрема Референца/бр | Интензитет на бучава dB на означена оддалеченост | Периоди на емисија (број на часови претпладне/попладне) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3m од извор – инсталацијата | Вентилација, работа на компресор за воздух и сервисни активности | Cirrus тип CR:171B | 54,5 | 4 часа |

Табела X.1-2

| Референтни точки | Нционален координатен систем | Нивоа на звучен притисок (dB) |
| --- | --- | --- |
|  | (5N, 5E) | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |
| Граници на локацијата |  |  |  |  |
| Локација 1: ММ1 | N:41058’55,6” E:21026’58,8” | 50,0 dB (A) | 50,2 dB (A) | 43,3 dB (A) |
| Локација 2: ММ2 | N:41058’54,8” E:21027’01,7” | 48,1 dB (A) | 49,7 dB (A) | 43,1 dB (A) |
| Локација 3: ММ3 | N:41058’56,9” E:21026’59,9” | 50,2 dB (A) | 49,8 dB (A) | 44,8 dB (A) |
| Локација 4: ММ4 | N:41058’56,7” E:21027’01,2” | 55,4 dB (A) | 58,0 dB (A) | 46,9 dB (A) |
| Осетливи локации | Нема осетливи локации |  |  |  |

Раде Кончар Сервис- врши редовен мониторинг на емисиите на бучава во животната средина (два пати годишно), преку ангажирање на акредитирани лаборатории за мерење на бучава согласно условите зададени во Дозволата. Бучавата се следи на 4 мерни места.

Граничните вредности за бучава во животната средина се пропишани со националното законодавство за индустриски зони, IV категорија на заштита од бучава согласно национално законодавство. Извештај од мерењата е уредно доставуван до Министерството за животна средина и просторно планирање во склоп на Годишниот извештај за состојба со животна средина.

Емисиите на бучава се под граничната вредност за индустриско подрачје согласно Правилникот за гранични вредности на ниво на бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр.147/08).

Нема извори на вибрации кои влијаат на животнта средина. Во Инсталацијата нема извори на јонизирачки зрачења. Во Прилог X, прикажан е Лабораторискиот Извештај  од извршени мерења на ниво на бучава и вибрации во животна средина

# XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава. Пополнете ја Tабелата XI.1-1:

XI.1. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ И ТОЧКИ НА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

XI.1.1. Мониторинг на емисии во атмосферата

Од инсталацијата евидентирани се 1 испуст од котел, 2 испусти од сушарите и 1 испуст за отпадна вода од кои се очекува емисија на отпадни гасови,загадувачки супстанции и вода во воздухот и во канализацијата. Овие испусти се потенцијални загадувачи на воздухот од инсталацијата. Котелот како енергетски ресурс да користи нафта.

На Слика бр. XI.1.1 -1 прикажана е точката на емисија во воздухот означена со К1, Е1 и Е2.

# Слика бр. XI.1.1 -1: Точка на емисија во воздухот

- К1-котлата

- Е1-мала сушара

- Е2-голема сушара

Методолошки приод Мерењата на емисии во воздухот се изведуваат согласно барањата на следниве стандарди:

- МКТС CEN/TS 15675:2009 - Квалитет на воздух - Мерење на емисии од стационарни извори - Примена на EN ISO/IEC 17025:2005 при периодични мерења,. - МКС EN 15259:2009 - Квалитет на воздух- Мерење на емисии од стационарни извори, Барања од мерните реони и места и за целта, планот и извештајот од мерењата,

- МКС EN ISO 16911-1:2014- Стационарни извори на емисија -Рачно и автоматско одредување на брзина и волуменски проток во канали - Дел 1: рачна референтна метода,

- МКС EN 14790:2017- Стационарни извори на емисии - Определување на водена пареа во канали,

- МКС ISO 7935:2008 - Стационарни извори на емисии - определување на масена концетрација на сулфур диоксид -карактеристики на изведба на автоматски мерни методи,

- МКС ISO 12039:2008 - Стационарни извори на емисија - Одредување на јаглерод моноксид, јаглероддиоксид и кислород - Карактеристики на изведба и калибрација на автоматски мрни системи,

- МКС EN 14789:2017- Стационарни извори на емисии - Определување на волуменска концетрација на кислород (О2) - Референтна метода - Парамагнетизам,

# - МКС EN15058: 2017- Стационарни извори на емисии - Одредување на масена концентрација на јаглерод моноксид (СO) - Референтен метод: Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија (NIR),

# - МКС EN 14792:2017- Стационарни извори на емисија - Одредување на масена на азотни оксиди (NOx) - Референтен метод: хемилуминисценција,

# - МКС EN13284 -1:2018 - Стационарни извори на емисии - Одредување на ниска концентрација на прашина, Дел 1: Мануелна гравиметриска метода

# Процедурата на мерење се состои од:

# − Пред испитување,

# − Преглед на околината,

# − Избор на мерно место,

# − Дефинирање на број на мерни точки,

# − Лоцирање на мерните точки,

# − Подготовка на апаратурата,

# − Мерење

# Се предложува мониторинг на емисијата во воздух еднаш во текот на годината , Табела XI.1.1-1

Табела XI.1.1-1 Референтен број на емисионата точка: К1 – испуст од котел (тип на

Котел Reinland)

| Параметар | Фреквенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/техника | Резултати од мерењата | Максимални вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислород (O2) | Еднаш годишно | МКС EN 14789:2017 | МКС EN 14789:2017 |  |  |
| Јаглерод моноксид (CO) | Еднаш годишно | МКС EN 15058:2017 | МКС EN 15058:2017 | 15 mg/m3 3% O2 | 170 mg/m3 3% O2 |
| Јаглерод диоксид (CO2) | Еднаш годишно | МКС ISO 12039:2008 | МКС ISO 12039:2008 |  |  |
| Азотни оксиди (NOx) | Еднаш годишно | МКС EN 14792:2017 | МКС EN 14792:2017 | 171 mg/m3 3% NO2 | 350 mg/m3 3% NO2 |
| Чаден број | Еднаш годишно | МКС В.Н8.270 | МКС В.Н8.270 | 0 |  |
| Испарливи органски соединенија | Еднаш годишно | PID детекција | PID детекција |  |  |

# *Мерното место е пристапно

Табела XI.1.1-2 Референтен број на емисионата точка: Е1 – мала сушара

| Параметар | Фреквенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника | Резултати од мерењата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ксилен | Еднаш годишно | МКС EN 14789:2017 | МКС EN 14789:2017 | 8.982 mg/Nm3 |
| Три метил бензен | Еднаш годишно | МКС EN 15058:2017 | МКС EN 15058:2017 | 0.8 mg/Nm3 |
| Јаглерод диоксид (CO2) | Еднаш годишно | МКС ISO 12039:2008 | МКС ISO 12039:2008 |  |
| Вкупна емисија на органски соединенија од Класа 2 кои истовремено се присутни во отпадниот гас(ТVOC) | Еднаш годишно | МКС EN 14792:2017 | МКС EN 14792:2017 | 6.588 ppm |

# Табела XI.1.1-3 Референтен број на емисионата точка: Е2 – голема сушара

| Параметар | Фреквенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/техника | Резултати од мерењата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ксилен | Еднаш годишно | МКС EN 14789:2017 | МКС EN 14789:2017 | 10 mg/Nm3 |
| Три метил бензен | Еднаш годишно | МКС EN 15058:2017 | МКС EN 15058:2017 | 0.8 mg/Nm3 |
| Јаглерод диоксид (CO2) | Еднаш годишно | МКС ISO 12039:2008 | МКС ISO 12039:2008 |  |
| Вкупна емисија на органски соединенија од Класа 2 кои истовремено се присутни во отпадниот гас(ТVOC) | Еднаш годишно | МКС EN 14792:2017 | МКС EN 14792:2017 | 7.33 ppm |

# XI.1.2.Мониторинг на емисии во канализација

# На Слика бр. XI.1.2-1 прикажана е точката на емисија во канализационата мрежа обележана со ознака ММ1

МЕРНО МЕСТО отпадна вода

41°58'56.74"N

21°27'0.11"E

Oд инсталацијата евидентирана е една точка на емисија во градска канализација. Се предлага мониторинг на емисијата во вода еднаш годишно.

| Параметар | Фреквенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/техника | Резултати од мерењата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Еднаш годишно | МКС EN ISO 10523:2013 | МКС EN ISO 10523:2013 | 7.42 |
| Детергенти | Еднаш годишно | М54 МКС EN 903 | М54 МКС EN 903 | 0,6 mg/L |
| Вкупно масти и масла | Еднаш годишно | гравиметрија | гравиметрија | 12 mg/L |

Методолошки приод

Методолошкиот пристап за испитување и анализа на водите се состои од:

- Избор на мерни места за земање на мостри,

- Земање мостри, примероци на вода,

- Лабораториска анализа,

- Обработка и интерпретација на добиените резултати.

За утврдување на квалитетот на отпадните води земена е мостра на отпадна вода од таложникот.Лабораториската анализа опфаќа анализа на физички, органски и неоргански параметри со употреба на соодветни методи и опрема.

XI.2. МЕРНИ МЕСТА И МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Следење на влијанијата врз животната средина се прави преку мониторинг на нивото на

бучава.

XI.2.1. Мониторинг на бучава во животната средина

Бучава –четири мерни места:

Мерното место ММ1 со координати N:41058’55,6” E:21026’58,8”

Мерното место ММ2 со координати N:41058’54,8” E:21027’01,7”

Мерното место ММ3 со координати N:41058’56,9” E:21026’59,9”

Мерното место ММ4 со координати N:41058’56,7” E:21027’01,2”

Пристапот до овие мерни места е лесен. Истите се наоѓаат во кругот на инсталацијата и се на висина на тлото.

На Слика бр. XI.2.1-1 прикажанa e положбата на мерните места на мониторинг на бучава во животната средина.

Слика бр. XI.2.1-1: Мерни места каде се извршени мерења на ниво на бучава и вибрации во животна средина.

Се предлага следење на нивото на бучава еднаш годишно, Табела XI.2.1-1.

Табела XI.2.1-1: Мониторинг на емисии на бучава и мерења на ниво на бучава

| Параметар | Фреквенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/техника | Резултати од мерењата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бучава – MM1 | Еднаш годишно | МКС ISO 1996-2:2018 | МКС ISO 1996-2:2018 инструмент од класа I | 57.1 dB |
| Бучава – ММ2 | Еднаш годишно | МКС ISO 1996-2:2018 | МКС ISO 1996-2:2018 инструмент од класа I | 49.3 dB |
| Бучава – ММ3 | Еднаш годишно | МКС ISO 1996-2:2018 | МКС ISO 1996-2:2018 инструмент од класа I | 55.3 dB |
| Бучава – ММ4 | Еднаш годишно | МКС ISO 1996-2:2018 | МКС ISO 1996-2:2018 инструмент од класа I | 56.7 dB |

# XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола приложуваат Програма за подобрување.

XII.1. Вовед

Инсталацијата сите свои активности ги реализира во насока на постојано подобрување на

технолошкиот процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со постојано водење на грижа за животната средина.

Определбата на раководството на инсталацијата за целосно и навремено исполнување на

законските обврски од областа на заштита на животната средина и безбедноста и здравје

при работа, меѓу другото, е насочена кон реализација на основните принципи на Политиката за управување со квалитет и Политиката за управување со животна средина.

Според Политиката на Раде Кончар Сервис Скопје обврска на сите вработени е да го користат системот за управување со животна средина како оперативен инструмент за организирање на дневните активности со цел да се задоволат потребите на потрошувачите, преку нивно снабдување со производи и услуги кои секогаш ќе бидат во согласност со нивните барања и поставените рокови.

Согласно Политиката инсталацијата ќе продолжи да работи секогаш стремејќи се да го

спречи секој вид на несреќи и повреди преку активно учество на секој вработен и

периодична проверка на нивните познавања и спремност во делот на безбедноста и

опкружувањето, со цел да се дефинираат планови чија имплементација ќе ги подобри

споменатите перформанси.

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите услуги на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина, фирмата издвојува и дел од својот буџет за вложување во безбедност и здравје на вработените и заштита на животната средина.

Инсталацијата секогаш се стреми кон најновите достигнувања на полето на заштита на

животната средина преку:

- намалување на потрошувачката на суровини и енергија,

- навремен мониторинг на емисиите во воздух,

- навремен мониторинг на емисиите во канализација,

- навремен мониторинг на нивото на бучава,

- намалување на емисиите на штетни материи во животната средина со правилно

складирање, третман и обработка на отпадните материи.

XII.2.Програма за подобрување

Инсталацијата користи техники кои се блиски до најдобрите можни техники за производство и сервисирање на трансформатори и мотори, но сепак постои можност тој систем да се подобри. Целта кон која што се стреми Операторот е преку соодветно производство да се постигне соодветен стандард и квалитет на услугата која ја дава, но притоа да не дојде до нарушување на состојбата со животната средина.

Имајќи во предвид дека работењето на инсталацијата се извршува со опрема која

соодветствува со домашните и европските прописи и регулативи кои се однесуваат на

заштитата на животната средина, создадената бучава е во рамките на дозволените нивоа на бучава, преземањето на целокупниот создаден отпад се врши од страна на овластени фирми - преземачи на отпад, ефикасно искористување на енергијата и низа други активности кои се преземени со цел заштита на животната средина, Програмата за подобрување која ја предлага Операторот претставува програма на дефинирани организациони активности кои ги опфаќаат аспектите прикажани во следната табела.

Табела XII.2-1: Предвидени активности согласно Програмата за подобрување

| Ред. Бр. | Активност |
| --- | --- |
| 1. | Промена на постоечките неонски светла со ЛЕД Опис на активноста: Набавка на квалитетни и економични ЛЕД светилки. Цел на активноста: Намалување на потрошувачката на електрична енергија на годишно ниво Период на реализација 2023 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 3.000 Евра/годишно |
| 2. | Проценка на ризик од еколошка штета во Раде Кончар - Сервис Опис на активноста: оценка на штетата по животната средина која може да настане како последица на вршење на професионалните активности во Сервисот од позната/сигурна одговорност и инцидентна/непозната одговорност која може да се случи во секој момент при работа на инсталацијата, со вклучени финансиски импликации од превентивните мерки за спречување и/или минимизирање на можните штети врз животната средина. Цел на активноста: идентификување на инцидентните ризици кои можат да предизвикаат еколошка штета од работењето на Сервисот, оценка на нивниот интензитет и фреквенција на појавување, земајќи го во предвид и влијанието врз животната средина. Придобивка: управување со потенцијалните ризици преку воспоставување на механизам за континуирано подобрување на животната средина, пресметка на финансиските импликации за покривање на непознатата одговорност од еколошка штета и обезбедување на финансиски инструмент за надоместување на трошоците во случај на настанување на еколошка штета. Период на реализација 2023 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 5.000 Евра |
| 3. | Донесување (подготовка) на План за управување со хемикалии Опис на активноста: идентификација на хемикалиите кои се користат, нивна класификација, складирање и мерки за правилно управување со истите. Цел на активноста: Постапување со хемикалиите согласно национално законодавство и спречување на истекување и контаминација на почвата, подземните води, избегнување на можни несреќи (експлозии и пожари) од неправилно ракување и заштита на работниците. Придобивка: Правилно ракување, складирање и отстранување на отпадот од хемикалии во инсталацијата и обезбедување на високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и животната средина. Период на реализација 2024 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 4.000 Евра |
| 4. | Изработка на проект за постоечки резервоар за нафта Опис на активноста: Согласно Законот за складирање и заштита од запалливи течности и гасови, операторот ќе изготви проект за постоечки резервоар за нафта кој се наоѓа во рамки на инсталацијата. Истиот се наоѓа во изолирана просторија (котлара) во кој се спроведени сите мерки за безбедност при работа согласно постоечките законски барања. Проектот за постоечкиот резевоар ќе го изработи лиценцирана компанија за проектирање. Цел на активноста: Проектот ќе биде изработен со цел обезбедување на согласност од Министерство за внатрешни работи за изградба односно поставувањењ на резервоар за складирање на запаливи течности. Придобивка: Спречување/ублажување на влијанијата врз животната средина од истекувње на запаливи течности. Период на реализација 2026 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 3.000 Евра |
| 5. | План по престанок со работа Опис на активноста: Подготовка на План по престанок со работа кој ќе содржи План за демонтажа на опремата во Сервисот во согласност со потребните подготвителни работи и демонтажните активности кои се потенцијални ризици по животната средина, како и селекција и собирање на селектираните фракции од отпад и соодветно управување (согласно законските барања за секоја фракција). Цел на активноста: Спроведување на мерки и активности по престанок со работа за минимизирање на влијанијата врз животната средина во случај на престанок со работа на дел или на целата инсталација, ремедијација и грижа по престанок со работа. Придобивка: Спречување/ублажување на влијанијата врз животната средина при престанок со работа на инсталацијата и демонтажа на опремата и постапување со создадените видови на отпад. Период на реализација 2024 година Финансиски средства за реализација на инвестицијата 2.000 Евра |

# Исто така, Програмата овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки. Основните цели на Програмата се:

# - Да се потврди дека договорените услови се соодветно спроведени,

# - Да се потврди дека емисиите се во рамките на предвидените или дозволените гранични вредности,

# - Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени,

# - Да се потврди дека со примена на соодветни мерки се зголемуваат придобивките во однос на заштитата на животната средина. Операторот главно ги има остварено потребните техничките подобрувања за работа на инсталацијата и заштита на животната средина и нема значително влијание врз загадувањето на животната средина.

# XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Во текот на процесот на сервисирање на трансформатори и мотори и производство на нови трансформатори вработените во инсталацијата со голема сериозност пристапувааат кон идентификување на потенцијалните ризици:

13.1 Ризици од несовесно водење на технолошкиот процесот

Идентификуваните ризици во процесот на сервисирање и производство на трансформатори и проценка на вкупна изложеност на ризик - ПВИР, се прикажани се во следнава табела:

| Ризици во процесот | Веројатност за појавување на ризик (ВПР) | Проценка на влијание на ризикот (ПВР) | Проценка на вкупна изложеност на ризик ВПР x ПВР=ПВИР |
| --- | --- | --- | --- |
| Несовесни вработени | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Нестручни вработени | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| Дефекти - еколошки хаварии | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |

| Зголемена потрошувачка на струја | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| --- | --- | --- | --- |
| Зголемена потрошувачка на вода | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| Бучава, Вибрации | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |
| Мирис, Прашина | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Каснење со реализација | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Повреди при работа | 2 | 1 | 2 - Мал ризик |
| Флуктуација на кадар | 2 | 2 | 4 - Среден ризик |
| Дефекти на машини и уреди | 1 | 2 | 2 - Мал ризик |

13.2 Ризици од природни непогоди

Раде Кончар –Сервис и поправки на електрични производи има подготвено Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи со технички бр: 52/2012.

Анализата на проценетите опасности по објектот и луѓето во него, упатуваат на два вида загрозувања и опасности со ограничен обем, за кои треба да се планира и организира заштита и спасување и тоа:

- Загрозување од уривање на објектот,

- Загрозување од пожари,

- Евакуација,

- Прва медицинска помош.

Раде Кончар – Сервис и поправка на електрични производи има подготвено План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи, архивски број 03-12/1 од 2012 год., во кој се истакнува дека поради карактеристиките на конструкцијата и ентериерното уредување, намената и функцијата на објектот, Раде Кончар – Сервис и поправка на електрични производи, не спаѓа во редот на загрозени објекти од природни непогоди и други несреќи, а загрозувањето и опасностите се речиси незначителни.

Планот содржи:  Извод од процената, Превентивни мерки за заштита и спасување, Оперативни мерки за заштита и спасување (оперативен план), Постапка за заштита и спасување вон работното време, Преглед на активност  планот за заштита и спасување, Анализа на извршените активности, Известување на надлежните служби за настан, препорака за намалување на ризиците.

Превентивните мерки се поделени на мерки за заштита од пожари, урнатини, мерки за евакуација и за прва медицинска помош.

Инсталацијата има утврдено активности за намалување на ризиците (превентивни активности Табела 1 и оперативни активности Табела 2)

Табела 1 Превентивни активности за намалување на ризиците

| Мерка за ЗС | Вид на активност | Учесници-реализатори | рок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внатрешни | Надворешни |  |
| Заштита од пожари | ажурирање или изработка на нов Правилник за ПП заштита |  | по склучен договор | 2023 |
|  | да се изврши пожарно секторирање на објектот | ۷ |  | 2023 |
|  | обезбедување на потребна ПП опрема | ۷ |  | 2023 |
|  | поставување на видно место непосредно до опремата и средствата за гаснење на пожари, Упатство за гаснење на пожари | ۷ |  | 2023 |
|  | редовна контрола,одржување и сервисирање на опремата и средствата |  | “Сигурност ДП“ | годи шно |
|  | редовна контрола,одржување и сервисирање на системот за дојава на пожар |  | Овластен сервис |  |
|  | редовно одржување и контролирање на електричната инсталација кај електричните потрошувачи |  | Овластен сервис |  |
|  | редовна контрола и одржување на уредите и опремата за централното парно греење |  | Овластен сервис |  |
|  | редовна контрола и одржување на громобранската мрежа |  | Овластен сервис |  |
|  | постојано да се слободни пристапните патишта до објектот и околу објектот | ۷ |  |  |
|  | определување одговорни лица за противпожарна заштита за секоја просторна целина или пожарен сектор | ۷ |  | 2023 |
|  | опремување на просторот за заштита и спасување со (ППЗ) | ۷ |  | 2023 |
|  | обука на вработените и одговорните лица за заштита и спасување (ППЗ) | ۷ | Овластени фирми | 2023 |
| Спасување од урнатини | дополнително испитување на стабилноста и издржливоста на носечките конструктивни елементи |  | ИЗИС | 2026 |
|  | опремување на просторот за (СУ) |  |  |  |
|  | обука на вработените и одговорните лица за (СУ) |  | Овластени фирми | 2023 |
|  | определување на одговорни лица | ۷ |  | 2023 |
|  | поставување на видно место потребни комплети за заштита и спасување | ۷ |  | 2023 |
| Евакуација | Означување на правците во евакуационите прсторни целини, видно на подовите и со соодветни светлечки патокази на ѕидовите | ۷ |  | 2023 |
|  | Излезите и премините секогаш да бидат слободни | ۷ |  |  |
|  | Поставување прирачни аптеки и заштитни маски со посебни цедила за гасови | ۷ |  | 2023 |
|  | Определување на одговорни лица за секоја просторна целина | ۷ |  | 2023 |
|  | наредбата за евакуација,да се врши и со соодветни звучни сирени-ѕвончиња. | ۷ |  | 2023 |
|  | обележување и подготвување места на првиот кат од кои ќе се врши евакуација со спусници | ۷ |  |  |
| Прва медицинска помош | оспособување и обука |  | Овластени фирми | 2023 |
|  | определување одговорни лица за прва медицинска помош за секоја просторна целина | ۷ |  | 2023 |
|  | опремување за давање на прва медицинска помош (ПМП) | ۷ |  | 2023 |
|  | обука за давање на прва медицинска помош (ПМП) |  | Овластени фирми | 2023 |
|  | поставување на прирачни аптеки на видно обележани места | Ормар за прва помош |  | 2023 |

Табела 2А Оперативни активности за заштита од пожари

| Мерка за ЗС | Вид на активност | Учесници |
| --- | --- | --- |
|  |  | Внатрешни | Надворешни |
| Заштита од пожари | Активности пред настанот | На звучниот аларм одговорните лица веднаш прават увид на просторот за кој се задолжени | ۷ |  |
|  |  | Одговорното лице го известува управителот на фабриката за местото, обемот и потребата од ангажирање на надворешни учесници и започнува со гаснење на пожарот | ۷ |  |
|  |  | По потреба во гаснењето ги ангажира и дел од вработените |  | Во Раде Кончар-Сервис и поправка на ел. Производи |
|  |  | Доколку дојавувачот на пожар не се вклучи (нема звучен сигнал), лицето (вработениот) кој прв ќе го примети пожарот повикува гласно „ПОЖАР“ и отпочнува со гаснење на пожарот со употреба на опремата која се наоѓа во опожареното место | ۷ |  |
|  |  | Останатите вработени кои се во опожарениот простор го известуваат управителот на фабриката и се вклучуваат во гаснењето на пожарот | Вкупно 45 (четириесе и пет лица) вработени |  |
|  |  | Одоговорното лица (заедно или поединечно) вршат проценка на пожарот | ۷ |  |
|  |  | Одговорното лице ја повикува противпожарната бригада и наредува на обезбедувањето да ги расчистат приодите до објектот,за да се овозможи непречен пристап на возилата за Интервенции | ۷ |  |
|  | Активности за време на настанот | Надворешните сили за заштита и спасување и вработените во Раде Кончар-Сервис се вклучуваат во гаснењето на пожарот | Сите вработени |  |
|  |  | По потреба се исклучува електричната струја на целиот објект или само во опожарениот дел | Сите вработени | Во објектот |
|  |  | Вработените ги изнесуваат канцелариската опрема и материјал на пооддалечено место од опажареното,за да се намали можноста за ширење на пожарот | ۷ |  |
|  |  | Вработените и присутните странки по потреба се евакуиараат според планот за евакуација | Скиците дадени во прилог на планот |  |
|  |  | ТПП бригада на град Сkoпje отпочнува (продолжува) со гасењето на пожарот според сопствени утврдени стандардни оперативни процедури и раководи со ситуацијата |  | ТПП бригадада на општина Аеродром |
|  |  | Евакуација на луѓето и материјалните добра | ۷ |  |
|  |  | Забрани за движење во загрозена просторна целина |  |  |
|  |  | Барање на помош од градоначалникот /ДЗС |  | Градоначалник на општина Аеродром или ДЗС |
|  |  | Ангажирање на силите на ДЗС/ДЗС раководи со настанот |  | ДЗС |
|  | Активности после настанот | Расчистување на опожареното место и санација, по гасењето на пожарот | ۷ |  |
|  |  | мали оштетувања - проверка на исправноста на инсталациите | Вработените |  |
|  |  | поголеми штети - специјализирани претпријатија |  | ТПП бригадада на општина Аеродром |

Табела 2Б Оперативни активности за спасување од урнатини

|  | Активности | Згрижување на настраданите лица |  | Прифатилишта ЦУК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Санација на објектот - после отстранување на опасностите и после завршеното спасување на луѓето и материјалните добра од урнатините |  |  |

Табела 2В Оперативни активности за евакуација

| Евакуација | Активности пред настанот | Доколку настанатите или очекуваните опасности, го загрозуваат животот и здавјето на вработените,ќе се нареди евакуација на вработените Издавање на наредба- усмена или преку звучен сигнал Времето потребно за евакуација - од 5 – 10 мин. од постоечките излези / 3-6мин. ако се истите попречени Правци на движење- обележани со соодветни видни траки на подовите (со изразено впечтлива или флуоросцентна боја) и светлечки патокази поставени на ѕидовите. | Скиците дадени во прилог на планот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активности за време на настанот | Активности во евакуационите просторни целини- исклучување на апарати и уреди од електричната струја, напуштање на просторијата |  |  |
|  |  | Прифаќање и активности во евакуационото прифатилиште- го врши одговорно лице по пропишаната постапка, време на задржување од 2-4 часа. |  | Во дворното место, на 20м. од главниот влез/излез на објектот |
|  |  | Оддалечување - напуштање на евакуационото прифатилиште - ако опасностите не се контролираат или постои можност подолго да траат или се шират по простор и обем |  |  |
|  |  | Активности на екипите- - Екипата за извршување на евакуацијата - Екипата за прва медицинска помош - Екипата за противпожарна заштита |  |  |
|  | Активности по настанот | Враќање на работното место- кога опасностите се елиминирани и не постојат можности за загрозување на здравјето и безбедноста на вработените Санирање на последиците по објектот |  |  |

Табела 2Г Оперативни активности за прва медицинска помош

| Прва медицинска помош | Активности пред настанот | Подготвеност – проверка на прирачни средства и прирачна аптека за укажување на прва медицинска помош, како и ормарче за прва медицинска помош |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активности за време на настанот | Укажување на прва медицинска помош на: - полесно повредените лица (затрупани и останати во објектот,со опекотини и загушување и сл.)- универзална единица -на потешко повредените – екипи на медицински установи/специјализирани единици на општина центар/ ДЗС |  |  |
|  |  | Тријажа – на место близу до настанот или во санитетско прифатилиште во зависност од катастрофата |  |  |
|  |  | Транспорт до медицинска установа - тешко повредени |  | Јавна Здравствена Установа |
|  | Активности после настанот | Санација на местото на повредата |  |  |

13.3 Ризици при вонредни ситуации во случај на инциденти

Раде Кончар – Сервис- има подготвено План за вонредни ситуации во случај на инциденти, во кој се предвидени мерки во случај на истекувања на трафомасло (значајни и помалку значајни).

Редоследот на активности во случај вонредни ситуации во случај на „високо ризични“ инциденти во Табела 2 е означен со бројки (пр. со бр.1 најприоритетна активност, па потоа со број 2, итн. до бр.15) што значи и приоритет во реализација на активностите.

Табела 2 План за вонредни ситуации во случај на “Високо ризични” инциденти

| План за непредвидени ситуации при “значајни”инциденти со ПХБ (Полихлорирани Бифенили) |
| --- |
| Мерки/активности | Потекло на инцидентот |
|  | Внатрешен дефект Опремата не е физички оштетена | Внатрешен дефект на кондензаторот Опремата е физички оштетена и протекува | Појава на пожар во близина на опремата |
|  |  | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани! | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани и диоксини! |
| Известување на противпожарната бригада |  |  | 1 |
| Информирање на персоналот во објектот, тимот за хемиска заштита и овластени институции |  | 1 | 2 |
| Информирање на лекар и да носење на соодветна лична заштитна опрема за да се избегне контаминација |  | 2 | 3 |
| Забрана за влез на луѓе или возила во контаминирани подрачја |  | 3 | 4 |
| Исклучување на опремата од изворот на електрична енергија | 1 | 4 | 5 |
| Замена на опремата | 2 |  |  |
| Евакуирање и затворање на објектот, прекин на циркулацијата на воздухот со затворање на сите отвори за вентилација во истиот |  | 5 | 6 |
| Спречување на истекување од изворот со употреба на соодветни материјали и со поставување на контејнерот |  | 6 |  |

| План за непредвидени ситуации при “значајни”инциденти со ПХБ (Полихлорирани Бифенили) |
| --- |
| Мерки/активности | Потекло на инцидентот |
|  | Внатрешен дефект Опремата не е физички оштетена | Внатрешен дефект на кондензаторот Опремата е физички оштетена и протекува | Појава на пожар во близина на опремата |
|  |  | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани! | Бидете внимателни од присуство на високо токсични фурани и диоксини! |
| Затворање на контаминираното подрачје |  | 7 | 7 |
| Работниците кои не се заштитени со комплетна заштитна опрема не треба се приближуваат до опасната зона. Дозволено е само обучени и стручни лица да учествуваат во гаснење пожари |  |  | 8 |

| Да се повтори процесот на прочистување користејќи растворувачи, проследено со чистење со помош на апсорбирачки материјали |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земање на примерок и одредување на степенот на навлегување/пенетрирање на контаминирачката материја |  | 10 (2,5 cm длабочина) | 11 (60 cm длабочина) |
| Земање на примерок и проверка дали се уште постои контаминација (МЖСПП). |  |  | 12 |
| Отстранување на контаминиран бетон |  | 11 | 13 |
| Употреба на градежна механизација (булдожери) за отстранување на контаминирана почва / седимент |  | 12 | 14 |
| Пакување на отпадот согласно барањата на Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни стоки во патниот сообраќај и отстранување согласно постапката за опасен отпад | 3 | 13 | 15 |

Табела 3 План за вонредни ситуации во случај на “Ниско ризични” инциденти со ПХБ

| План за вонредни ситуации на "ниско ризични" инциденти со ПХБ |
| --- |
| Мерења/ активности | Видови на истекување |
|  | Во систем за собирање на исцедок | На бетон и асфалт | Во почва | Во вода |
| Информирање на персоналот во објектот, тимот за хемиска заштита и овластени институции | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Информирање на лекар и носење на соодветна лична заштитна опрема за да се избегне контаминација | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Забрана за влез на луѓе или возила во контаминирани подрачја | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Исклучување на опремата од изворот на електрична енергија | 4 | 4 |  |  |
| Поврзување или одвојување на одводите на каналите, користејќи апсорбирачки материјал (песок, цемент) |  | 5 | 4 |  |
| Спречување на истекување од изворот со употреба на соодветни материјали и со поставување на контејнерот под изворот на истекување | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Спречување на истекување, со воспоставување на насип за изолирање на ПХБ во мал простор |  | 7 | 6 |  |
| Покривање со пластична покривка, со цел да се спречи истекување за време на дожд |  | 8 | 7 |  |
| Затварање на контаминираното подрачје | 6 | 9 | 8 |  |
| Користење на пумпа за пренос на ПХБ во буриња, апсорбирање на ПХБ со користење на апсорбент | 7 | 10 | 9 | 6 |
| Користење на булдожери засобирање на контаминирана почва/седимент |  |  | 10 | 7 |
| Повторување на процесот на прочистување со помош на растворувачи, што ќе биде проследено со чистење со апсорбент | 8 | 11 |  |  |
| Земање на примерок и проверка дали се уште постои контаминација (МЖСПП). |  | 12 (2,5 см длабочина) | 11 (60 см длабочина) |  |
| Отстранување на контаминиран бетон |  | 13 |  |  |
| Пакување на отпадот согласно барањата на Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни стоки во патниот сообраќај и отстранување | 9 | 14 | 12 | 8 |
| Мониторирање на бунарите и други водни тела кои се лоцирани во близина на контаминацијата со ПХБ |  |  | 13 |  |

# XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

# Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.

14.1 План за престанок на активноста на Раде Кончар – Сервис

Операторот ќе подготви детален План за престанок со работа и неговата подготовка е планирана за период до крајот на 2022 година (ве молиме погледнете во Поглавје 12

Програма за подобрување).

Обврската на Операторот за подготовка на соодветна документација за затварање и грижа по престанок со работа на инсталацијата е пропишана во националното законодавство, односно во Законот за животна средина и релевантните подзаконски акти. Согласно Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15,

39/16, 99/18), член 122, 124, 125, 126, 127 и Правилникот за постапката за добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола (Сл. Весник на РМ бр. 04/06) член 14 – Операторот на инсталацијата е должен да го извести надлежниот орган МЖСПП и Град Скопје за затварање на инсталацијата и е должен да му достави до План за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени со Б- интегрираната еколошка дозвола.

Шематски приказ на Опсегот на Планот за затворање и грижа по престанок со работа на Сервисот е даден на Слика 7.

Слика 7 Опсег на Планот за затвoрање и грижа по престанок со работа на Сервисот

Планот за престанок на активноста треба да ги содржи следните елементи:

- Изјава за обемот на планот.

- Опсег на Планот (локациски услови, временски интервал, технолошки опсег, опсег во однос на сензитивни рецептори;

- Применета Методологија за спроведување на Проценката на ризици

- Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кои ќе обезбедат спречување/ублажување на влијание врз животната средина

- Анализа на ризици од работењето на Раде Кончар Сервис;

- Идентификација  на  ризици  од  можна  штета  по  животната  средина  во  Раде

Кончар Сервис- Погон за деконтаминација на ПХБ;

Оценка на идентификуваните ризици;

- Дефинирање  на  мерки  за  намалување  на  ризиците  во  Раде  Кончар  Сервис- Погон за деконтаминација на ПХБ (превентивни мерки, трошоци за нивна реализација, мерки за ремедијација и потребни финансиски средства за нивно имплементирање;

- Програма за реализација на предложените мерки;

- Финансиски инструменти за покривање на трошоците за преземање на превентивни мерки за намалување на ризиците.

Одлука за престанок со работа на сервисот

Затворање на сервисот

Слика 8 Активности кои се изведуваат во фази пред отпочнување на демонтажа на опремата во “Раде Кончар Сервис и поправки на електрични производи”

По затвoрање на инсталацијата, потребно е да се промие целиот систем и да се премине на демонтажа на опремата. Создадениот отпад од отстранување на опремата ќе биде третиран согласно законските барања за да се минимизираат влијанијата врз животната средина и здравјето и безбедноста на работниците и околното население.

Пред  да  се  пристапи  кон  демонтажа  на  опремата  потребни  се  подготвителни активности кои исто како и самата демонтажа можат да предизвикаат потенцијални негативни влијанија врз различните елементи на животната средина:

а) Промивање;

б) Расклопување;

в) Отстранување на функционалните делови на опремата која се уште може да се користи;

г) Генерирање на отпад;

д) Собирање, транспорт и финално отстранување или третман (рециклирање) на отпадот.

Генералната шема на целиот процес е дадена на Слика 9.

Слика 9 Генерална шема на процесот на подготовка и демонтажа на опремата

Записите за целата операција на демонтажа ќе се водат редовно и ќе се поднесат до МЖСПП.

Исто така ќе се подготви и Проценка на одговорност од еколошка штета, односно ќе се дефинира финансиски инструмент за надоместок на штети настанати од затворање на инсталацијата (Активност бр.2 од Програмата за подобрување).

# XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

Предметната инсталација- Погон за сервисирање на трансформатори и мотори во   “Раде  Кончар  – Сервис за поправка на електрични производи” ДОО – Скопје, се наоѓа во јужната индустриска зона на градот Скопје, во општина Аеродром. Компанијата е друштво со ограничена одговорност, каде се врши сервисирање и поправка на електрични производи.  Основната дејност за која е регистрирана компанијата за производство на електромотори,   генератори   и   трансформатори.

# Управувањето со инсталацијата е насочено кон остварување на стратешките цели на компанијата од аспект на постојана усогласеност на деловната активност, оптимизација на искористеноста на капацитетите, ефикасна употреба на суровини, управување со развојот и модернизација на производството и сервисирањето на трансформатори и мотори, како и грижа за максимално обезбедување на заштитата при работа и заштитата на животната средина.

Инсталацијата поседува Дозвола за усогласување со оперативен план бр.08/17-837/13 од Град Скопје. Согласно член 126 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05; 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 97/17, 98/17, 99/18) Операторот на инсталацијата го поднесува ова Барање за добивање на Б–интегрираната еколошка дозвола.

Предметната инсталација “Раде Кончар – Сервис за поправка на електрични апарати” ДОО – Скопје, се наоѓа во јужната индустриска зона на градот Скопје, во општина Аеродром на КП 1851, со вкупна површина од  2.785m2.

Компанијата е друштво со ограничена одговорност, каде се врши сервисирање и поправка на електрични производи. Основната дејност за која е регистрирана компанијата е производство и сервисирање на електромотори, генератори и трансформатори.

Микролокацијата на Раде Кончар – Сервис за поправка на електрични апарати” ДОО – Скопје во однос на околните општини Аеродром, Кисела Вода и Центар е прикажанана Слика 1, а се граничи со правните субјекти Раде Кончар Контактори и релеи (на исток), Раде Кончар ТЕП

(на југ) и Раде Кончар Апарати за заварување(на север).

Растојанието од најблиските станбени објекти е 200 m.

Координатите на инсталацијата во рамките на Раде Кончар – Сервис која е предмет на Барањето добивање на Б ИСКЗ Дозвола – Оддел за сервисирање на електрични производи се следните:

N 41°58'52"  E 21°27'01"

N 41°58'56"  Е 21°27'00"

N 41°58'54" E 21°26'58"

N 41°58'54" E 21°27'02"

Проектираниот капацитет на сервисирање и поправки во Инсталацијата не може да се одреди бидејќи времето потребно за сервисирање и оправка на различни електрични машини е различно. Минатата година, т.е.  во 2020 година, во Инсталацијата се сервисирани 50t трансформатори, а во досегашното работење, максималното годишно количество на истретирани трансформатори било 100 t. Инсталацијата работи 5 дена во неделата, односно вкупно 260 дена годишно, во една работна смена од 8 работни часа/ден. Инсталација „Раде Кончар“- Сервис, претставува затворен објект, кој во основата е со вкупна површина  од  2.785  m2.  Во просторијата за поправање на трансформатори, која е со површина од 957,34 m2, се наоѓа машината за третман на трансформаторско масло, додека во   просторијата за   поправање   на   електромотори и генератори, која е со површина од 798,84 m2, се наоѓа сета потребна опрема за поправка на овие електрични машини. Останатите простории се: моторско одделение, магацин и канцелариски простор, кој е на два ката.

Помошни објекти и инсталации

На локацијата постојат следните помошни објекти и инсталации:

Во делот Котлара се сместени:

-  резервоар за нафта од 4 m3

-  топловоден котел RADIALAND AR 100, No.2006/Elo2B16-ознака К1

Котелот се наоѓа во внатрешноста на компанијата во делот Котлара каде што се наоѓа горилникот и резервоарот за складирање, веднаш до самиот влез, а полнењето го вршат лиценцирани компании од кои што во моментот се купува нафтата.

Опрема која е вградена-печки за сушење

Во делот на халата се сместени печките кои што служат за сушење на намотките кои што користат електрична енергија:

- Печка Раде Кончар ознака 3SC80/120-100 C-моќност 120kW-ознака Е1

- Печка Раде Кончар ознака 23-9279-моќност 20kW-ознака Е2

Суровини

Процесот на сервисирање на трансформаторите и моторите не бара преголема количина на суровини кои ќе се користат при процесот на сервисирање. Најчесто тие се поврзани со користење на средства за загревање на просториите (нафта), за чистење (детергенти), како и дополна на трансформаторско масло. Исто така во табелата се наведени и деловите кои што стандардно се вградуваат при производство и сервисирање на трансформаторите, но истите не генерираат отпад( Табела IV.1-1)

Отпад

Од процесот на сервисирање на трансформатори и мотори, се генерираат следните видови на отпад.

-Отпаден бакар 12 01 21

-Отпаден алуминиум 17 04 02

-Отпадно железо 17 04 07

-Мешан комунален отпад	20 03 01

-Замастена вода од одвојувачи на масло и вода	13 05 07*

-Отпад од пакување што содржи остатоци или е загадено со опасни супстанци

15 01 10*

Видот и количината на отпад е даден во Табела III-2

Емисии во воздух

Во објектот се инсталирани две печки за сушење на намотките на трансформаторите и моторите(Мала и Голема сушара), оџаците од котелот за парно и на истите се врши редовен мониторинг од страна на акредитирана лабораторија прикажани во Прилог---

- Е1-Мала сушара

N: 41° 58’55,3” и E: 21° 27’01,3”.

- Е2-Голема сушара

N: 41° 58’56,0” и E: 21° 26’59,8”

- К1-Оџак од  парно(управна зграда)

N: 41° 58’56,03” и E: 21° 27’12,2”

- К2-Оџак од парно(погон)

* не е во функција

Емисии во површински води и канализација

Во процесот на перење на трансформаторите и моторите се користи детергент за надворешно одстранување на нечистотиите и водата преку систем на талници се испушта во канализационата мрежа. Периодично фирмата Еко Теам ДООЕЛ Скопје врши чистење на таложниците и системот. Согласно Дозволата за усогласување со оперативен план, Акредитираната лабораторија Фармахем врши анализа на отпадната вода. Во Прилог VII 1 е извештајот од анализите.

Согласно ДУОП и пропишаниот мониторинг, Раде Кончар Сервис Скопје врши анализа на водата што се испуста од предметната инсталација. Исто така во тој дел каде што се врши перење на трансформаторите и моторите, барателот има поставено контролен водовомер со цел мерење на количината на вода која што се користи во самата постапка на перење.

Емисии во почва

Од предметната инсталација НЕМА  емисија на  загадувачки супстанци во почвата.

Земјоделски и фармерски активности

Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски и фармерски активности и согласно тоа, табелата   IX-1-1 не е пополнета.

Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

Во инсталацијата има појава на емисија на бучење. Тоа е резултат на работењето на Инсталацијата и согласно ДУОП-от акредитирана лабораторија врши редовен мониторинг.

Согласно резултатите од извшените мерења може да се заклучи дека бучавата која што се генерира од Инсталацијата нема влијание врз животната средина.

На Инсталацијата нема извори на вибрации и нејонизирачко зрачење.

Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци

Во Прилог XI прикажани се точките на мониторинг на емисии во воздух, емисии во канализација и нивото на бучава на референтните растојанија во близина на изворите и во околината на Инсталацијата.

Точките на мониторинг се прикажани во Табелите XI.1.1-1, XI.1.2-1 и XI.2.1-1

Програма за подобрување

Инсталацијата користи техники кои се блиски до најдобрите можни техники за производство и сервисирање на трансформатори и мотори, но сепак постои можност тој систем да се подобри. Целта кон која што се стреми Операторот е преку соодветно производство да се постигне соодветен стандард и квалитет на услугата која ја дава, но притоа да не дојде до нарушување на состојбата со животната средина.

Имајќи во предвид дека работењето на инсталацијата се извршува со опрема која

соодветствува со домашните и европските прописи и регулативи кои се однесуваат на заштитата на животната средина, создадената бучава е во рамките на дозволените нивоа на бучава, преземањето на целокупниот создаден отпад се врши од страна на овластени фирми - преземачи на отпад, ефикасно искористување на енергијата и низа други активности кои се преземени со цел заштита на животната средина.

Со реализација на Програмата за подобрување и спроведување на соодветен мониторинг, ќе се добијат податоци кои што ќе послужат за документирање на статусот на медиумите и мерките кои што треба да се превземат за квалитетна имплементација.

Исто така, Програмата овозможува интеракција меѓу вклучените страни како и основа за надлежните институции да вршат контрола на процесот на спроведување на законската регулатива.

Основни цели на Програмата се:

- Да се потврди дека договорените услови се соодветно спроведени

- Да се потврди дека емисиите се во рамките на предвидените и дозволени граници

- Да се овозможи управувае со непредвидени влијанија или промени

- Да се потврди дека со примена на соодветни мерки се овозможува зголемување на придобивките во однос на заштитата на животната средина.

Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи

Во текот на процесот на сервисирање на трансформатори и мотори и производство на нови трансформатори вработените во инсталацијата со голема сериозност пристапувааат кон идентификување на потенцијалните ризици. Со цел детерминација на потенцијалните ризици, Операторот има направено проценка на ризиците и планови за справување со истите и тоа на:

- Ризици од несовесно водење на технолошкиот процесот

- Ризици од природни непогоди

- Ризици при вонредни ситуации во случај на инциденти

Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите

Престанок на работата на инсталацијата не се планира во блиска иднина. Меѓутоа доколку во иднина условите наложат да се напушти локацијата, тогаш компанијата Раде Кончар Сервис Скопје ќе ги обезбеди сите услови согласно законската регулатива за минимално негативно влијание врз животната средина.

# XVI. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животната средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,

39/16, 99/18) и прописите усвоени за таа цел.

Потврдувам  дека  информациите  дадени  во  ова  барање  се  вистинити,  точни  и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите на Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано   од:    РАДЕ   КОНЧАР   СЕРВИС   И   ПОПРАВКИ   НА   ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ ДОО СКОПЈЕ

Датум: 22.08.2022 год

( во името на организацијата )

Име на потписникот: Владанка Трајкоска

Позиција во организацијата:  Управител

Печат на компанијат

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1   Тековна состојба за Раде Кончар Сервис Скопје

Прилог 2    Имотен Лист за Раде Кончар Сервис Скопје- Имотен лист бр.106760 за комплетната парцела

Прилог 1 Тековна состојба за Раде Кончар Сервис Скопје

Прилог 2 Имотен Лист за Раде Кончар Сервис Скопје- Имотен лист бр.106760 за комплетната парцела

Прилог 3 Дозвола за вршење дејност - Складирање и третман на отпад – ЕКО ТЕАМ

4.Извештај од испитување на ниво на бучава во животна средина од Раде Кончар Сервис, Скопје (Maj 2022 година)

5.  Извештај од тестирање емисии на штетни материи во воздух од Раде Кончар Сервис, Скопје (Maj 2022 година)

Прилог 6 Извештај од физичко-хемиска анализа на отпадна вода од Раде Кончар Сервис, Скопје (Maj 2022 година)

Прилог 7 Договор за обезбедување на услуги за заштита на животната средина помеѓу Раде Кончар – Сервис и ЕкоТим

Прилог 8 Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад на ЕкоТеам Доо

Прилог 9 Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад за Раде Кончар – Сервис и поправки на електрични производи

Прилог 10 Уверение за Управител со отпад за Влатко Трајкоски

Прилог 11 Решение за одобрување на Елаборат за заштита на животна средина за објект за времено складирање и третирање на опрема и масла од трансформатори

Прилог 12 Договор со Комунална хигиена Скопје

`

ПРИЛОГ 13: ДОПИС ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА НАМЕНАТА НА ПРЕДМЕТНАТА ЛОКАЦИЈА

Прилог XIV Договор со Водовод Скопје за контролен водомер за испуштање на отпадна вода

`

Прилог 14 Сертификат ИСО 14001:2015 за Раде Кончар Сервис, Скопје, од последната проверка

Прилог 15 Сертификат ИСО 9001:2015 за Раде Кончар Сервис, Скопје, од последната проверка

Прилог 16  MSDS на трансформаторското масло

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Commission Regulation (EU) 2015/830

# NYTRO® LYRA X

SAFETY DATA SHEET

## SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

  - Product identifier

Product name	NYTRO® LYRA X

UFI	8A80-P0MW-K006-SNJ3

Product description	Insulating oil

Product type	Liquid.

  - Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

| Uses advised against | Reason |
| --- | --- |
| This product must not be used in applications other than those recommended in Section 1, without first seeking the advice of the supplier. | - |

  - Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier/Manufacturer

e-mail address of person responsible for this SDS

  - Emergency telephone number Telephone number

Hours of operation

Head office:

Nynas AB

P.O. Box 10700

ckholm SWEDEN

+46 8 602 12 00 (Office hours 8 am - 4.30 pm (CET)) www.nynas.com

ProductHSE@nynas.com

+44 (0) 1235 239 670

24 hour service

National advisory body/Poison Centre

Telephone number 020 - 99 60 00 (Kemiakuten, 24h service)

## SECTION 2: Hazards identification

  - Classification of the substance or mixture Product definition	Mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412

The product is classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended. See Section 16 for the full text of the H statements declared above.

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

  - Label elements

Hazard pictograms

Signal word Hazard statements

Precautionary statements Prevention

Response

Storage Disposal

Danger

H304 - May be fatal if swallowed and enters airways. H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects.

P273 - Avoid release to the environment.

P301 + P310, P331 - IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or

doctor. Do NOT induce vomiting. Not applicable.

P501 - Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

Hazardous ingredients	Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

Supplemental label elements     Not applicable.

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles

Not applicable.

  - Other hazards

Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No.

1907/2006, Annex XIII

Other hazards which do not result in classification

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation.

## SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures	Mixture

| Product/ingredient name | Identifiers | % | Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distillate (petroleum), hydrotreated | REACH #: | 50 - 100 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] [2] |
| light naphthenic | 01-2119480375-34 |  |  |  |
|  | EC: 265-156-6 |  |  |  |
|  | CAS: 64742-53-6 |  |  |  |
|  | Index: 649-466-00-2 |  |  |  |
| Distillate (petroleum), hydrotreated | REACH #: | 0 - 50 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] [2] |
| light paraffinic | 01-2119487077-29 |  |  |  |
|  | EC: 265-158-7 |  |  |  |
|  | CAS: 64742-55-8 |  |  |  |
| Lubricating oils (petroleum), | REACH #: | 0 - 50 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] [2] |
| C20-50, hydrotreated neutral oil- | 01-2119474889-13 |  |  |  |
| based | EC: 276-738-4 |  |  |  |
|  | CAS: 72623-87-1 |  |  |  |
|  | Index: 649-483-00-5 |  |  |  |
| Lubricating oils (petroleum), | REACH #: | 0 - 30 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] [2] |
| C15-30, hydrotreated neutral oil- | 01-2119474878-16 |  |  |  |

| NYTRO® LYRA X |
| --- |
| SECTION 3: Composition/information on ingredients |
| based | EC: 276-737-9 |  |  |  |
|  | CAS: 72623-86-0 |  |  |  |
|  | Index: 649-482-00-X |  |  |  |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | REACH #: | <0.4 | Aquatic Acute 1, H400 | [1] |
|  | 01-2119555270-46 |  | (M=1) |  |
|  | EC: 204-881-4 |  | Aquatic Chronic 1, |  |
|  | CAS: 128-37-0 |  | H410 (M=1) |  |
|  |  |  | See Section 16 for |  |
|  |  |  | the full text of the H |  |
|  |  |  | statements declared |  |
|  |  |  | above. |  |

Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] Annex VI Nota L applies to the base oil(s) in this product. Nota L - The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance contains less than 3 % DMSO extract as measured by IP 346.

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment, are PBTs, vPvBs or Substances of equivalent concern, or have been assigned a workplace exposure limit and hence require reporting in this section.

Type

- Substance classified with a health or environmental hazard

- Substance with a workplace exposure limit

- Substance meets the criteria for PBT according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII

- Substance meets the criteria for vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII

- Substance of equivalent concern

- Additional disclosure due to company policy

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

## SECTION 4: First aid measures

  - Description of first aid measures

Eye contact

Inhalation

Skin contact

Ingestion

Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If irritation, blurred vision or swelling occurs and persists, obtain medical advice from a specialist.

If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If casualty is unconscious and: If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. Get medical attention if adverse health effects persist or are severe. Maintain an open airway.

Wash skin thoroughly with soap and water or use recognised skin cleanser. Remove contaminated clothing and shoes. Handle with care and dispose of in a safe manner. Seek medical attention if skin irritation, swelling or redness develops and persists.

Accidental high pressure injection through the skin requires immediate medical attention. Do not wait for symptoms to develop.

Always assume that aspiration has occurred. Do not induce vomiting. Can enter lungs and cause damage. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Seek professional medical attention or send the casualty to a hospital. Do not wait for symptoms to develop.

Never give anything by mouth to an unconscious person. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

Protection of first-aiders	No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation.

Before attempting to rescue casualties, isolate area from all potential sources of ignition including disconnecting electrical supply. Ensure adequate ventilation and check that a safe, breathable atmosphere is present before entry into confined spaces.

  - Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Over-exposure signs/symptoms

Eye contact	Slight irritant

Inhalation	Inhalation of oil mist or vapours at elevated temperatures may cause respiratory irritation.

Skin contact

Ingestion

Adverse symptoms may include the following: irritation

dryness cracking

Adverse symptoms may include the following: Nausea or vomiting.

diarrhoea

  - Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Notes to physician	Due to low viscosity there is a risk of aspiration if the product enters the lungs. Treat symptomatically.

Specific treatments	Always assume that aspiration has occurred.

## SECTION 5: Firefighting measures

  - Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Unsuitable extinguishing media

Use dry chemical, CO₂, water spray (fog) or foam.

Do not use direct water jets on the burning product; they could cause splattering and spread the fire. Simultaneous use of foam and water on the same surface is to be avoided as water destroys the foam.

  - Special hazards arising from the substance or mixture

Hazards from the substance or mixture

Hazardous combustion products

In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst. This substance will float and can be reignited on surface water. Fire water contaminated with this material must be contained and prevented from being discharged to any waterway, sewer or drain.

Incomplete combustion is likely to give rise to a complex mixture of airborne solid and liquid particulates, gases, including carbon monoxide, H2S, SOx (sulfur oxides) or sulfuric acid and unidentified organic and inorganic compounds.

  - Advice for firefighters

Special precautions for fire- fighters

Special protective equipment for fire-fighters

Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode. Clothing for fire-fighters (including helmets, protective boots and gloves) conforming to European standard EN 469 will provide a basic level of protection for chemical incidents.

## SECTION 6: Accidental release measures

  - Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

For non-emergency personnel

Avoid breathing vapour or mist. Keep non-involved personnel away from the area of spillage. Alert emergency personnel. Except in case of small spillages, the feasibility of any actions should always be assessed and advised, if possible, by a trained, competent person in charge of managing the emergency. Stop leak if safe to do so. Avoid direct contact with the product. Stay upwind/keep distance from source. In case of large spillages, alert occupants in downwind areas.

Eliminate all ignition sources if safe to do so. Spillages of limited amounts of product, especially in the open air when vapours will be usually quickly dispersed, are

dynamic situations, which will presumably limit the exposure to dangerous concentrations.

For emergency responders

Note : recommended measures are based on the most likely spillage scenarios for this material; however, local conditions (wind, air temperature, wave/current direction and speed) may significantly influence the choice of appropriate actions. For this reason, local experts should be consulted when necessary. Local regulations may also prescribe or limit actions to be taken.

Small spillages: normal antistatic working clothes are usually adequate.

Large spillages: full body suit of chemically resistant and thermal resistant material should be used. Work gloves providing adequate chemical resistance, specifically to aromatic hydrocarbons. Note : gloves made of PVA are not water-resistant, and are not suitable for emergency use. Safety helmet, antistatic non-skid safety shoes or boots. Goggles and /or face shield, if splashes or contact with eyes is possible or anticipated.

Respiratory protection : A half or full-face respirator with filter(s) for organic vapours (and when applicable for H2S) a Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) can be used according to the extent of spill and predictable amount of exposure. If the situation cannot be completely assessed, or if an oxygen deficiency is possible, only SCBA’s should be used.

  - Environmental precautions

Water polluting material. May be harmful to the environment if released in large quantities. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air). Prevent product from entering sewers, rivers or other bodies of water. If necessary dike the product with dry earth, sand or similar non-combustible materials. In case of soil contamination, remove contaminated soil and treat in accordance with local regulations.

In case of small spillages in closed waters (i.e. ports), contain product with floating barriers or other equipment. Collect spilled product by absorbing with specific floating absorbents.

If possible, large spillages in open waters should be contained with floating barriers or other mechanical means. If this is not possible, control the spreading of the spillage, and collect the product by skimming or other suitable mechanical means. The use of dispersants should be advised by an expert, and, if required, approved by local authorities.

  - Methods and material for containment and cleaning up

Small spill Large spill

Stop leak if without risk. Absorb spilled product with suitable non-combustible materials.

Large spillages may be cautiously covered with foam, if available, to limit vapour cloud formation. Do not use water jet. When inside buildings or confined spaces, ensure adequate ventilation. Transfer collected product and other contaminated materials to suitable containers for recovery or safe disposal. Approach the release from upwind. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilt product.

  - Reference to other sections

See Section 1 for emergency contact information.

See Section 8 for information on appropriate personal protective equipment. See Section 13 for additional waste treatment information.

## SECTION 7: Handling and storage

The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

General information

  - Precautions for safe handling Protective measures

Advice on general occupational hygiene

  - Conditions for safe storage, including any incompatibilities

  - Specific end use(s) Recommendations

Industrial sector specific solutions

Obtain special instructions before use. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Use and store only outdoors or in a well-ventilated area.

Hazard of slipping on spilt product. Avoid release to the environment.

Do not ingest. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use.

Prevent the risk of slipping. Take precautionary measures against static discharge. Avoid splash filling of bulk volumes when handling hot liquid product. Empty containers retain product residue and can be hazardous.

Avoid release to the environment.

Nota : See Section 8 for information on appropriate personal protective equipment. See section 13 for waste disposal information.

Ensure that proper housekeeping measures are in place. Contaminated materials should not be allowed to accumulate in the workplaces and should never be kept inside the pockets. Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Wash hands thoroughly after handling.  Change contaminated clothes at the end of working shift. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

Storage area layout, tank design, equipment and operating procedures must comply with the relevant regional, national or local legislation. Storage installations should be designed with adequate bunds in case of leaks or spills. Cleaning, inspection and maintenance of internal structure of storage tanks must be done only by properly equipped and qualified personnel as defined by national, local or company regulations.

Store separately from oxidising agents.

Recommended materials for containers, or container linings use mild steel, stainless steel. Not suitable : Some synthetic materials may be unsuitable for containers or container linings depending on the material specification and intended use.

Compatibility should be checked with the manufacturer.

Keep only in the original container or in a suitable container for this kind of product. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Do not store in unlabelled containers. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Empty containers may contain harmful, flammable/combustible or explosive residue or vapours. Do not cut, grind, drill, weld, reuse or dispose of containers unless adequate precautions are taken against these hazards. Store locked up. Protect from sunlight.

Not available.

Not available.

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

  - Control parameters Occupational exposure limits

| Product/ingredient name | Exposure limit values |
| --- | --- |
| Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillate (petroleum), hydrotreated light paraffinic Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based Oil mist | Work environment authority Regulation 2018:1 (Sweden, 2/2018). TWA: 1 mg/m³ 8 hours. Form: mist and fume STEL: 3 mg/m³ 15 minutes. Form: mist and fume Work environment authority Regulation 2018:1 (Sweden, 2/2018). TWA: 1 mg/m³ 8 hours. Form: mist and fume STEL: 3 mg/m³ 15 minutes. Form: mist and fume Work environment authority Regulation 2018:1 (Sweden, 2/2018). TWA: 1 mg/m³ 8 hours. Form: mist and fume STEL: 3 mg/m³ 15 minutes. Form: mist and fume Work environment authority Regulation 2018:1 (Sweden, 2/2018). TWA: 1 mg/m³ 8 hours. Form: mist and fume STEL: 3 mg/m³ 15 minutes. Form: mist and fume [Air contaminant] Work environment authority Regulation 2018:1 (Sweden, 2/2018). TWA: 1 mg/m³ 8 hours. Form: mist and fume STEL: 3 mg/m³ 15 minutes. Form: mist and fume |

Recommended monitoring procedures

DNELs/DMELs

If this product contains ingredients with exposure limits, personal, workplace atmosphere or biological monitoring may be required to determine the effectiveness of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory protective equipment. Reference should be made to monitoring standards, such as the following: European Standard EN 689 (Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy) European Standard EN 14042 (Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents)  European Standard EN 482 (Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents)  Reference to national guidance documents for methods for the determination of hazardous substances will also be required.

| Product/ingredient name | Type | Exposure | Value | Population Effects |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillate (petroleum), hydrotreated light paraffinic Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL DMEL DMEL | Long term Inhalation Long term Inhalation Long term Inhalation Long term Inhalation Long term Inhalation Long term Inhalation Long term Dermal Long term Dermal | 5,58 mg/m³ 5,58 mg/m³ 5,58 mg/m³ 5,58 mg/m³ 5,8 mg/m³ 1,74 mg/m³ 8,3 mg/kg bw/day 5 mg/kg bw/day | Workers Local Workers Local Workers Local Workers Local Workers Systemic General Systemic population [Consumers] Workers Systemic General Systemic population [Consumers] |

PNECs

| Product/ingredient name | Compartment Detail | Value | Method Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | Soil Sewage Treatment Plant Sediment Secondary Poisoning Marine water Fresh water | 1,04 mg/kg wwt 100 mg/l 1,29 mg/kg wwt 16,7 mg/kg 0,4 μg/l 4 μg/l | Equilibrium Partitioning Assessment Factors Equilibrium Partitioning Assessment Factors Assessment Factors Assessment Factors |

PNEC Summary	Hydrocarbon Block Method (Petrorisk)

  - Exposure controls

Appropriate engineering controls

Individual protection measures Hygiene measures

Eye/face protection Skin protection

Hand protection

Body protection

Mechanical ventilation and local exhaust will reduce exposure via the air. Use oil resistant material in construction of handling equipment. Store under recommended conditions and if heated, temperature control equipment should be used to avoid overheating.

Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

Wash contaminated clothing before reuse. Recommended: safety glasses with side-shields

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. 4 - 8 hours (breakthrough time): nitrile rubber

Wear protective clothing if there is a risk of skin contact. Change contaminated clothes at the end of working shift.

Other skin protection	Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.

Respiratory protection

Environmental exposure controls

Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator. Use a properly fitted, particulate filter respirator complying with an approved standard if a risk assessment indicates this is necessary.

Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering

modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

The conditions of measurement of all properties are at standard temperature and pressure unless otherwise indicated.

9.1 Information on basic physical and chemical properties Appearance

Physical state Colour

Odour

Odour threshold pH

Melting point/freezing point

Initial boiling point and boiling range

Liquid.

Light yellow

Odourless/Light petroleum. Not available.

Not applicable.

-48°C

Not available.

Flammability (solid, gas)	Not available.

Upper/lower flammability or explosive limits

Not available.

Flash point	Closed cup: >140°C (>284°F) [Pensky-Martens]

Auto-ignition temperature	>200°C (>392°F)

Decomposition temperature	>280°C

Viscosity	Kinematic (40°C): 9,3 mm2/s (9,3 cSt)

Solubility(ies)	Insoluble in water.

Solubility in water	Not available.

Partition coefficient: n-octanol/ water

Vapour pressure (Calculated)

Not applicable.

<0,01 kPa (<0,075006 mm Hg)

Evaporation rate	Not available.

Relative density	Not available.

Density

Explosive properties Oxidising properties

DMSO extractable compounds for base oil substance(s) according to IP346

0,87 g/cm³ [15°C] Not available.

Not available.

< 3%

## SECTION 10: Stability and reactivity

  - Reactivity	No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

  - Chemical stability	Stable under normal conditions.

  - Possibility of hazardous reactions

Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

  - Conditions to avoid	Keep away from extreme heat and oxidizing agents. Take precautionary measures against static discharge.

  - Incompatible materials	Oxidising agent.

  - Hazardous decomposition products

Incomplete combustion is likely to give rise to a complex mixture of airborne solid and liquid particulates, gases, including carbon monoxide, H2S, SOx (sulfur oxides) or sulfuric acid and unidentified organic and inorganic compounds.

## SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects Acute toxicity

|  | Product/ingredient name | Result | Species | Dose | Exposure | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic | LC50 Inhalation Dusts and mists | Rat | >5,53 mg/l | 4 hours | EMBSI 1988 (similar material) API 1982 (similar material) API 1982(similar material) EMBSI 1988 (similar material) API 1982 (similar material) API 1982(similar material) EMBSI 1988 (similar material) |
|  |  | LD50 Dermal | Rabbit | >5000 mg/kg | - |  |
|  |  | LD50 Oral | Rat | >5000 mg/kg | - |  |
|  | Distillate (petroleum), hydrotreated light paraffinic | LC50 Inhalation Dusts and mists | Rat | >5,53 mg/l | 4 hours |  |
|  |  | LD50 Dermal | Rabbit | >5000 mg/kg | - |  |
|  |  | LD50 Oral | Rat | >5000 mg/kg | - |  |
|  | Lubricating oils (petroleum), C20-50, | LC50 Inhalation Dusts and mists | Rat - Male, Female | >5,53 mg/l | 4 hours |  |
| Date of issue/Date of revision | : 2021-05-31 | Date of previous issue | : 2020-05-23 | Version | : 6 | 9/20 |

| NYTRO® LYRA X |
| --- |
| SECTION 11: Toxicological information |
|  | hydrotreated neutral oil- |  |  |  |  |  |
|  | based |  |  |  |  |  |
|  |  | LD50 Dermal | Rabbit | >5000 mg/kg | - | API 1982 (similar |
|  |  |  |  |  |  | material) |
|  |  | LD50 Oral | Rat | >5000 mg/kg | - | API 1982 (similar |
|  |  |  |  |  |  | material) |
|  | Lubricating oils | LC50 Inhalation Dusts and | Rat - Male, | >5,53 mg/l | 4 hours | EMBSI 1988 |
|  | (petroleum), C15-30, | mists | Female |  |  | (similar material) |
|  | hydrotreated neutral oil- |  |  |  |  |  |
|  | based |  |  |  |  |  |
|  |  | LD50 Dermal | Rabbit | >5000 mg/kg | - | API 1982 (similar |
|  |  |  |  |  |  | material) |
|  |  | LD50 Oral | Rat | >5000 mg/kg | - | API 1982(similar |
|  |  |  |  |  |  | material) |
|  | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | LD50 Dermal | Rat | >5000 mg/kg | - | Supplier's |
|  |  |  |  |  |  | information |
|  |  | LD50 Oral | Rat | >5000 mg/kg | - | Supplier's |
|  |  |  |  |  |  | information |

Conclusion/Summary	Based on available data, the classification criteria are not met. Acute toxicity estimates

N/A

Irritation/Corrosion

| Product/ingredient name | Result | Species | Score | Observation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic | Skin - Non-irritant to skin. | Rabbit | 0 to 1 | 24 to 72 hours | API 1982(similar material) |
| Distillate (petroleum), hydrotreated light paraffinic | Eyes - Non-irritating to the eyes. Skin - Non-irritant to skin. | Rabbit Rabbit | 0 to 0,11 0 to 1 | 24 to 72 hours 24 to 72 hours | API 1982(similar material) API 1982(similar material) |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil- based Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil- based | Eyes - Non-irritating to the eyes. Eyes - Non-irritating to the eyes. Skin - Non-irritant to skin. | Rabbit Rabbit Rabbit | 0 to 0,11 0 to 0,11 0 to 1 | 24 to 72 hours 24 to 72 hours 24 to 72 hours | API 1982(similar material) API 1982(similar material) API 1982 (similar material) |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | Eyes - Non-irritating to the eyes. Eyes - Redness of the conjunctivae Eyes - Iris lesion Eyes - Oedema of the conjunctivae Eyes - Cornea opacity | Rabbit Rabbit Rabbit Rabbit Rabbit | 0 to 0,11 0,5 0 0,1 0 | 24 to 72 hours - - - - | API 1982(similar material) Supplier's information Supplier's information Supplier's information Supplier's information |

Skin	Based on available data, the classification criteria are not met.

Eyes	Based on available data, the classification criteria are not met.

Respiratory	Based on available data, the classification criteria are not met. Sensitisation

| NYTRO® LYRA X |
| --- |
| SECTION 11: Toxicological information |
|  | Product/ingredient name | Route of exposure | Species | Result | Remarks |
|  | Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillate (petroleum), hydrotreated light paraffinic Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil- based Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil- based 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | skin skin skin skin skin | Guinea pig Guinea pig Guinea pig Guinea pig Human | Not sensitizing Not sensitizing Not sensitizing Not sensitizing Not sensitizing | API 1982(similar material) API 1982(similar material) API 1982(similar material) UBTL 1984j,k,l (similar material) Supplier's information |

Skin	Based on available data, the classification criteria are not met.

Respiratory	Based on available data, the classification criteria are not met. Mutagenicity

| Product/ingredient name | Test | Experiment | Result | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | OECD 471 471 | Experiment: In vitro | Negative | - |
|  | Bacterial |  |  |  |
|  | Reverse |  |  |  |
|  | Mutation Test |  |  |  |
|  |  | Subject: Bacteria |  |  |
|  | 476 In vitro | Experiment: In vitro | Negative | - |
|  | Mammalian Cell |  |  |  |
|  | Gene Mutation |  |  |  |
|  | Test |  |  |  |
|  |  | Subject: Mammalian- |  |  |
|  |  | Animal |  |  |
|  | 473 In vitro | Experiment: In vitro | Negative | - |
|  | Mammalian |  |  |  |
|  | Chromosomal |  |  |  |
|  | Aberration Test |  |  |  |
|  |  | Subject: Mammalian- |  |  |
|  |  | Animal |  |  |

Conclusion/Summary Carcinogenicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Conclusion/Summary	The base oil(s) in this product is based on an severely hydrotreated distillate. The product should not be regarded as a carcinogen.

Reproductive toxicity

Conclusion/Summary	Based on available data, the classification criteria are not met. Teratogenicity

Conclusion/Summary	Based on available data, the classification criteria are not met. Aspiration hazard

| Product/ingredient name | Result |
| --- | --- |
| Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillate (petroleum), hydrotreated light paraffinic Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil- based Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil- based | ASPIRATION HAZARD - Category 1 ASPIRATION HAZARD - Category 1 ASPIRATION HAZARD - Category 1 ASPIRATION HAZARD - Category 1 |

Potential chronic health effects

| Product/ingredient name | Result | Species | Dose | Exposure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distillate (petroleum), | Sub-chronic LOAEL Oral | Rat | 125 mg/kg | - |
| hydrotreated light naphthenic |  |  |  |  |
|  | Sub-chronic NOAEL Dermal | Rat | >2000 mg/kg | - |
|  | Sub-acute NOEL Inhalation | Rat | 220 mg/m³ | 6 hours; 5 days |
|  | Dusts and mists |  |  | per week |
| Distillate (petroleum), | Sub-chronic LOAEL Oral | Rat | 125 mg/kg | - |
| hydrotreated light paraffinic |  |  |  |  |
|  | Sub-chronic NOAEL Dermal | Rat | >2000 mg/kg | - |
|  | Sub-acute NOEL Inhalation | Rat | 220 mg/m³ | 6 hours; 5 days |
|  | Dusts and mists |  |  | per week |
| Lubricating oils (petroleum), | Sub-chronic LOAEL Oral | Rat | 125 mg/kg | - |
| C20-50, hydrotreated neutral |  |  |  |  |
| oil-based |  |  |  |  |
|  | Sub-chronic NOAEL Dermal | Rat | >2000 mg/kg | - |
|  | Sub-acute NOEL Inhalation | Rat | 220 mg/m³ | 6 hours; 5 days |
|  | Dusts and mists |  |  | per week |
| Lubricating oils (petroleum), | Sub-chronic LOAEL Oral | Rabbit | 125 mg/kg | - |
| C15-30, hydrotreated neutral |  |  |  |  |
| oil-based |  |  |  |  |
|  | Sub-chronic NOAEL Dermal | Rat | >2000 mg/kg | - |
|  | Sub-chronic NOEL | Rat | 220 mg/m³ | 6 hours; 5 days |
|  | Inhalation Dusts and mists |  |  | per week |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | Sub-acute NOAEL Oral | Rat | 25 mg/kg | 28 days; 7 days |
|  |  |  |  | per week |

Specific hazard	Aspiration hazard

Aspiration means the entry of a liquid substance directly into the trachea and lower respiratory tract.

Aspiration of hydrocarbon substances can result in in severe acute effects such as chemical pneumonitis, varying degree of pulmonary injury or death.

This property relates to the potential for low viscosity material to spread quickly into the deep lung and cause severe pulmonary tissue damage.

Classification of a hydrocarbon substance for aspiration hazard is made on the basis of reliable human evidence or on the basis of physical properties.

## SECTION 12: Ecological information

  - Toxicity

|  | Product/ingredient name | Result | Species | Exposure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distillate (petroleum), hydrotreated light naphthenic | Acute EL50 >10000 mg/l | Daphnia | 48 hours |
|  | Distillate (petroleum), hydrotreated light paraffinic | Acute LL50 >100 mg/l Acute NOEL >100 mg/l Chronic NOEL 10 mg/l Fresh water Acute EL50 >10000 mg/l | Fish Algae Daphnia Daphnia | 96 hours 72 hours 21 days 48 hours |
|  | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | Acute LL50 >100 mg/l Acute NOEL >100 mg/l Chronic NOEL 10 mg/l Fresh water Acute LL50 >10000 mg/l | Fish Algae Daphnia Aquatic invertebrates. | 96 hours 72 hours 21 days 96 hours |
|  | Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | Acute LL50 >100 mg/l Acute NOEL >100 mg/l Chronic NOEL 10 mg/l Acute EL50 >10000 mg/l | Fish - Pimephales promelas Algae Daphnia Daphnia | 96 hours 72 hours 21 days 48 hours |
|  |  | Acute LL50 >100 mg/l Acute NOEL >100 mg/l | Fish Algae | 96 hours 72 hours |
| Date of issue/Date of revision | : 2021-05-31 | Date of previous issue | : 2020-05-23 | Version | : 6 | 12/20 |

| NYTRO® LYRA X |
| --- |
| SECTION 12: Ecological information |
|  | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | Chronic NOEL 10 mg/l Fresh water Acute EC50 0,61 mg/l Acute IC50 >0,4 mg/l Acute LC50 >0,57 mg/l Chronic NOEC 0,316 mg/l | Daphnia Daphnia - Magna Algae - Desmodesmus Subspicatus Fish - Danio-rerio Daphnia - Magna | 21 days 48 hours 72 hours 96 hours 21 days |

Conclusion/Summary	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

  - Persistence and degradability

| Product/ingredient name | Test | Result | Dose | Inoculum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | OECD 301C 301C Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I) | 4,5 % - 28 days | - | - |
| Product/ingredient name | Aquatic half-life | Photolysis | Biodegradability |
| Distillate (petroleum), | - | - | Inherent |
| hydrotreated light naphthenic |  |  |  |
| Distillate (petroleum), | - | - | Inherent |
| hydrotreated light paraffinic |  |  |  |
| Lubricating oils (petroleum), | - | - | Inherent |
| C20-50, hydrotreated neutral |  |  |  |
| oil-based |  |  |  |
| Lubricating oils (petroleum), | - | - | Readily |
| C15-30, hydrotreated neutral |  |  |  |
| oil-based |  |  |  |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | - | - | Not readily |

Conclusion/Summary	Inherently biodegradable.

  - Bioaccumulative potential

| Product/ingredient name | LogPow | BCF | Potential |
| --- | --- | --- | --- |
| Distillate (petroleum), | 2 to 6 | <500 | low |
| hydrotreated light naphthenic |  |  |  |
| Distillate (petroleum), | 2 to 6 | <500 | low |
| hydrotreated light paraffinic |  |  |  |
| Lubricating oils (petroleum), | 2 to 6 | <500 | low |
| C20-50, hydrotreated neutral |  |  |  |
| oil-based |  |  |  |
| Lubricating oils (petroleum), | 2 to 6 | <500 | low |
| C15-30, hydrotreated neutral |  |  |  |
| oil-based |  |  |  |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 5,1 | - | high |

Conclusion/Summary	The product has a potential to bioaccumulate.

  - Mobility in soil

Mobility	High mobility in soil predicted, based on log Kow > 3.0.

  - Results of PBT and vPvB assessment

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB

  - Other adverse effects	Insoluble in water. Spills may form a film on water surfaces causing physical damage to organisms. Oxygen transfer could also be impaired.

## SECTION 13: Disposal considerations

The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

13.1 Waste treatment methods Product

Methods of disposal

Where possible (e.g. in the absence of relevant contamination), recycling of used substance is feasible and recommended. This substance can be burned or incinerated, subject to national/local authorizations, relevant contamination limits, safety regulations and air quality legislation. Contaminated or waste substance (not directly recyclable): Disposal can be carried out directly, or by delivery to qualified waste handlers. National legislation may identify a specific organization, and/or prescribe composition limits and methods for recovery or disposal.

Hazardous waste	Yes.

European waste catalogue (EWC)

| Waste code | Waste designation |
| --- | --- |
| 13 03 07* | mineral-based non-chlorinated insulating and heat transmission oils |

Packaging

Methods of disposal

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible.

## SECTION 14: Transport information

International transport regulations

|  | ADR/RID | ADN | IMO/IMDG Classification | ICAO/IATA Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 UN number | Not regulated. | Not regulated. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 UN proper shipping name | - | - | - | - |
| 14.3 Transport hazard class(es) | - | - | - | - |
| 14.4 Packing group | - | - | - | - |
| 14.5 Environmental hazards | No. | No. | No. | No. |

  - Special precautions for user

Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the event of an accident or spillage.

  - Transport in bulk according to IMO instruments

MARPOL Annex 1

Not applicable.

Oils

## SECTION 15: Regulatory information

  - Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Annex XIV - List of substances subject to authorisation None of the components are listed.

Substances of very high concern None of the components are listed.

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles

Other EU regulations

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water

Not applicable.

Not listed

Not listed

Ozone depleting substances (1005/2009/EU) Not listed.

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU) Not listed.

Persistent Organic Pollutants Not listed.

Seveso Directive

This product is not controlled under the Seveso Directive. International regulations

Chemical Weapon Convention List Schedules I, II & III Chemicals Not listed.

Montreal Protocol Not listed.

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Not listed.

Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC) Not listed.

UNECE Aarhus Protocol on POPs and Heavy Metals Not listed.

National inventory

Australia	All components are listed or exempted.

Canada	All components are listed or exempted.

China	All components are listed or exempted.

Japan	Japan inventory (CSCL): All components are listed or exempted.

Japan inventory (ISHL): All components are listed or exempted.

New Zealand	All components are listed or exempted.

Philippines	All components are listed or exempted.

Republic of Korea	All components are listed or exempted.

Taiwan	All components are listed or exempted.

United States	All components are active or exempted.

Thailand	All components are listed or exempted.

Turkey	All components are listed or exempted.

Viet Nam	All components are listed or exempted.

  - Chemical safety assessment

Chemical Safety Assessments for all substances in this product are either Complete or Not applicable.

## SECTION 16: Other information

Revision comments	Not available.

Indicates information that has changed from previously issued version. Abbreviations and acronyms	ATE = Acute Toxicity Estimate

CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]

DMEL = Derived Minimal Effect Level DNEL = Derived No Effect Level

EUH statement = CLP-specific Hazard statement N/A = Not available

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic PNEC = Predicted No Effect Concentration RRN = REACH Registration Number

SGG = Segregation Group

vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

Procedure used to derive the classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classification | Justification |
| --- | --- |
| Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 | Calculation method Calculation method |

Sweden

Full text of abbreviated H statements

Full text of classifications [CLP/ GHS]

Date of printing

Date of issue/ Date of revision Date of previous issue Version

Notice to reader

H304	May be fatal if swallowed and enters airways. H400	Very toxic to aquatic life.

H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects. H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Aquatic Acute 1	SHORT-TERM (ACUTE) AQUATIC HAZARD - Category 1 Aquatic Chronic 1	LONG-TERM (CHRONIC) AQUATIC HAZARD - Category

1

Aquatic Chronic 3	LONG-TERM (CHRONIC) AQUATIC HAZARD - Category

3

Asp. Tox. 1	ASPIRATION HAZARD - Category 1 2021-05-31

2021-05-31

2020-05-23

6

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

The information provided herein does not in any way constitute a product warranty, product specification, agreement on quality or similar.

NYNAS®, NYFLEX®, NYTEX®, NYTRO®, NYBASE®, NYFROST™, NYFERT™, NYPAR™, NYPASS™, NYPRINT™,

NYSPRAY™, NYHIB™, NYSWITCHO™, DISTRO™ and Nynas Logo are trademarks of Nynas.

# NYTRO® LYRA X

Annex to the extended Safety Data Sheet (eSDS)

## Section 1 - Title

Short title of the exposure scenario

Use in functional fluids - Industrial

List of use descriptors	Identified use name: Use in functional fluids - Industrial

Process Category: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09

### Subsequent service life relevant for that use: No.

Environmental Release Category: ERC07

Environmental contributing scenarios

Health Contributing scenarios

Processes and activities covered by the exposure scenario

### Use of functional fluid at industrial site - ERC07

General exposures (closed systems) - PROC02

Bulk transfers - PROC01, PROC02

Storage - PROC01, PROC02

Drum/batch transfers - PROC08b

### Filling of articles/equipment - PROC09

Remanufacture of reject articles - PROC09

Use as functional fluids e.g. cable oils, transfer oils, coolants, insulators, refrigerants, hydraulic fluids in industrial equipment including maintenance and related material transfers.

## Section 2 - Exposure controls

### Control of environmental exposure

Amounts used	Annual site tonnage (tonnes/year) 10 Maximum daily site tonnage (kg/day) 5

Frequency and duration of use	Continuous release

Emission days (days per year) 20

Other conditions affecting environmental exposure

Technical  on-site conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil

Risk management measures - Air

Risk management measures - Water

Organisational measures to prevent/limit release from site

Conditions and measures related to sewage treatment plant

### Control of worker exposure

Release fraction to air from process (initial release prior to RMM) 0.0001 Release fraction to wastewater from process (initial release prior to RMM) 1.0E-6 Release fraction to soil from process (initial release prior to RMM) 0.001

If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.

Suitable technique(s) to limit releases to soil: Floors should be impervious, resistant to liquids and easy to clean.

Treat air emissions. >= 70%

Treat on-site wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal efficiency of 70.0 %.

Do not apply industrial sludge to natural soils. Sewage sludge should be incinerated, contained or reclaimed.

Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment (%): 95.0.

Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs (%): 95.0.

Maximum allowable site tonnage (MSafe) based on release following total wastewater treatment removal (kg/day) 3600

Assumed on-site sewage treatment plant flow (m³/d) 2000

General measures applicable to all activities

Concentration of substance in mixture or article

Frequency and duration of use

Covers percentage substance in the product up to 100% Covers daily exposures up to 8 hours

Other conditions affecting

workers exposure

Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented Assumes

use at not more than 20°C above ambient temperature. There are no routine anticipated exposures by ingestion related to any supported uses of the substance. The risk arising from aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of the substance. The risk can therefore be controlled by implementing risk management measures tailored to this specific risk.

Risk management measures (RMM)

Bulk transfers - PROC 1, PROC2, Filling of equipment from drums or containers - PROC 9 Handle substance within a closed system.

General exposures Closed system - PROC 2

Sample via a closed loop or other system to avoid exposure.

Remanufacture of reject articles - PROC 9

Drain or remove substance from equipment prior to break-in or maintenance.

Storage - PROC 1, PROC 2

Store substance within a closed system.

## Section 3 - Exposure estimation and reference to its source

### Environment

Exposure assessment (environment):

### Workers

Exposure assessment (human):

Exposure estimation and reference to its source

The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposure with the Petrorisk model.

The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated. Qualitative approach used to conclude safe use.

A DNEL (derived no effect levels) cannot be derived. There are no routine anticipated exposures by ingestion related to any supported uses of the substance. The risk arising from aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of the substance. The risk can therefore be controlled by implementing risk management measures tailored to this specific risk.

# NYTRO® LYRA X

Annex to the extended Safety Data Sheet (eSDS)

## Section 1 - Title

Short title of the exposure scenario

Use in functional fluids - Professional

List of use descriptors	Identified use name: Use in functional fluids - Professional

Process Category: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC20

### Subsequent service life relevant for that use: No.

Environmental Release Category: ERC09a

Environmental contributing scenarios

Health Contributing scenarios

Processes and activities covered by the exposure scenario

### Widespread use of functional fluid (indoor) - ERC09a

Drum/batch transfers - PROC08a

### Operation of equipment containing engine oils and similar - PROC20

Equipment cleaning and maintenance - PROC08a

Storage - PROC01, PROC02

General exposures (closed systems) - PROC01, PROC02

Use as functional fluids e.g. cable oils, transfer oils, coolants, insulators, refrigerants, hydraulic fluids in industrial equipment including maintenance and related material transfers.

## Section 2 - Exposure controls

### Control of environmental exposure

Amounts used	Annual site tonnage (tonnes/year) 0.015 Maximum daily site tonnage (kg/day) 0.041

Frequency and duration of use	Continuous release

Emission days (days per year) 365

Other conditions affecting environmental exposure

Technical  on-site conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil

Risk management measures - Water

Organisational measures to prevent/limit release from site

Conditions and measures related to sewage treatment plant

### Control of worker exposure

Release fraction to air from wide dispersive use (regional only) 0.0005 Release fraction to wastewater from wide dispersive use 0.0005 Release fraction to soil from wide dispersive use (regional only) 0.001

If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.

Treat on-site wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal efficiency of 70.5 %.

Do not apply industrial sludge to natural soils. Sewage sludge should be incinerated, contained or reclaimed.

Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment (%): 95.0.

Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs (%): 95.0.

Maximum allowable site tonnage (MSafe) based on release following total wastewater treatment removal (kg/day) 0,77

Assumed on-site sewage treatment plant flow (m³/d) 2000

General measures applicable to all activities

Concentration of substance in mixture or article

Frequency and duration of use

Covers percentage substance in the product up to 100 %. Covers daily exposures up to 8 hours

Other conditions affecting

workers exposure

Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented Assumes

use at not more than 20°C above ambient temperature. There are no routine anticipated exposures by ingestion related to any supported uses of the substance. The risk arising from aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of the substance. The risk can therefore be controlled by implementing risk management measures tailored to this specific risk.

Risk management measures (RMM)

Drum/batch transfers Non-dedicated facility - PROC 8a Use drum pumps.

General exposures (closed systems) - PROC 1, PROC 2 Sample via a closed loop or other system to avoid exposure.

Operation of equipment containing engine oils and similar Closed system - PROC 20 Handle substance within a closed system.

Operation of equipment containing engine oils and similar Closed system Elevated temperature - PROC 20 Assumes process temperature up to 80.0 °C.

Equipment cleaning and maintenance - PROC 8a

Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.

Storage - PROC 1, PROC 2

Store substance within a closed system.

## Section 3 - Exposure estimation and reference to its source

### Environment

Exposure assessment (environment):

### Workers

Exposure assessment (human):

Exposure estimation and reference to its source

The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposure with the Petrorisk model.

The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated. Qualitative approach used to conclude safe use.

A DNEL (derived no effect levels) cannot be derived. There are no routine anticipated exposures by ingestion related to any supported uses of the substance. The risk arising from aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of the substance. The risk can therefore be controlled by implementing risk management measures tailored to this specific risk.

Прилог 16 Сертификат ISO 45001:2018 за Раде Кончар Сервис, Скопје, од последната проверка

# Text boxes

Одговор

Одговор

ОДГОВОР

ОДГОВОР

ОДГОВОР

ОДГОВОР

ОДГОВОР

ОДГОВОР

ОДГОВОР

ОДГОВОР

време

Активности

пред настанот

Спасување од урнатини

Активности за време  на настанот

ОДГОВОР

ОДГОВОР

Date of printing

Date of issue/ Date of revision Date of previous issue

Version

2021-05-31

2021-05-31

2020-05-23

6

Use in functional fluids - Industrial Use in functional fluids - Professional

Identified uses

NYTRO® LYRA X

SECTION 2: Hazards identification

SECTION 4: First aid measures

SECTION 6: Accidental release measures

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

NYTRO® LYRA X

SECTION 9: Physical and chemical properties

NYTRO® LYRA X

SECTION 11: Toxicological information

SECTION 15: Regulatory information

Section 2 - Exposure controls

Use in functional fluids - Industrial

NYTRO® LYRA X

Section 2 - Exposure controls

Use in functional fluids - Professional

NYTRO® LYRA X